《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

环境质量状况	11

评价适用标准	17

建设项目工程分析	20

项目主要污染物产生及预计排放情况	33

环境影响分析	33

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	54

产业政策相符性、选址合理性分析	55

评价结论与建议	60

附件：

# 1、建设项目环境保护审批登记表

2、环评委托书

3、不动产权证

4、建设用地规划许可证

5、湖南省商务厅文件

6、湖南邵东兴隆工业区环境影响报告书的批复

7、营业执照

8、法人身份证

9、检测报告

附图：

1、项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

2、项目总平面图

3、项目噪声监测布点图

4、项目周边关系图

5、项目周边现场图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵东市兆成能源有限公司泰和路北加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵东市兆成能源有限公司 |
| 法人代表 | 谢泽鑫 | 联系人 | 康伟华 |
| 通讯地址 | 邵东市宋家塘街道办事处建设西路188号 |
| 联系电话 | 13647398189 | 传真 | / | 邮政 编码 | 422800 |
| 建设地点 | 邵东县生态产业园绿汀大道与泰和路交叉口处 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | F5265 机动车燃油零售 |
| 占地面积(m2) | 5076.27 | 绿化面积(m2) | 838.4 |
| 总投资(万元) | 3000 | 环保投资 (万元) | 116 | 环保投资占总投资比例 | 3.86% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020年3月 |
| 项目主要内容及规模： 1、项目由来 近年来，邵东市经济、社会稳步发展，城市规模不断扩大。随着城市基础设施建设的不断推进，在商贸、物流、汽车、房地产、餐饮业等领域异军突起，凸显出独特的群聚效应，新的商贸聚集地和经济增长点如雨后春笋般涌现，车流量亦随之增加，为了适应邵东市生态产业园区车辆保有量增加对成品油的需求，邵东县兆成能源有限公司拟投资3000万元在邵东县生态产业园绿汀大道与泰和路交叉口处新建泰和路北加油站。 本项目于2012年12月由原法人代表李再平向湖南省商务厅申请加油站站点建设，申请用地面积8000m2，站内设汽油加油机4台，柴油加油机3台，受到生态产业园规划用地面积限制，且法人代表在2018年11月发生变更（目前法人代表人谢泽鑫，见附件营业执照），目前项目实际用地面积5076.27m2，主要建设内容为：站房190m2，辅房253m2，罩棚312m2，设四油四枪加油机4台，3个30m3油罐（1个柴油罐，2个汽油罐），1个20m3汽油罐及其相关配套服务设施，本项目主要建设内容为：站房190m2，辅房253m2，罩棚312m2，四油四枪加油机4台，3个30m3油罐（1个柴油罐，2个汽油罐），1个20m3汽油罐及其相关配套服务设施，本项目于2019年11月25号获得了邵东市自然资源局颁发的建设项目规划用地许可证（见附件）。项目建成后，可有效缓解当地的成品油供应问题。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第685号）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于 “四十、社会事业与服务业，124加油、加气站”，需编制环境影响报告表。受邵东市兆成能源有限公司委托后，威海威创环境科技有限公司承担邵东市兆成能源有限公司泰和路北加油站建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 2、工程内容及规模 2.1工程内容 本项目占地面积5076.27m2，总建筑面积756.17m2，站房面积为190m2，辅房面积为253m2，罩棚面积312.5m2，容积率0.17，建筑密度17.8%，绿地率16.5%。项目主要建筑内容包括站房、罩棚及辅助用房。本项目组成情况见表1-1。 表1-1 项目组成情况一览表 内容 建筑物名称 基本情况 备注 主 体 工 程 罩棚 1F网架结构，面积312.5m2。 位于项目中央，其中部为加油区。 辅助用房 1栋2F建筑，7.5m高，建筑面积253m2。 位于项目北部，设有厕所、配电房及其他辅助用房。 油罐区 4个埋地油罐，2个30m3汽油罐，1个20m3汽油罐，1个30m3柴油罐。 位于罩棚加油区地下。 站房 1栋1F建筑，4.6m高，占地面积190m2，建筑面积190m2。 位于项目西部，包括营业厅、库房、办公室。 充电桩 建筑面积180m2。 位于项目西部 辅 助 工 程 消防器材箱、消防砂池 1处 位于项目东部。 油品卸车点 / 位于项目中部。 洗车区 80m2 位于项目南部。 配电间（柴油发电机房） 建筑面积合计253m2 位于项目西北部的辅助用房区。 厕所 操作室 公用工程 给水 市政供水 / 供电 市政供电，配电房面积约10m2 位于辅助用房西部 避雷装置 / / 防静电装置 5处 站房设有2处接地检测点；辅助用房设2处接地检测点；密闭卸油口设有静电报警仪。 环 保 工 程 化粪池 1个，4m3 位于项目西部。 雨污分流管网 / / 沉淀池 2个，容积均为10m3 位于洗车台下 隔油池（兼雨水池） 1个，10m3 位于项目东部。 消防沙池 / 位于项目东部 水封井 / 设置在加油区 危废暂存点 1个，2m2 位于辅助用房内。 一般废物暂存点 1个，4m2 位于项目西北部。 一次油气回收系统 1套，卸油油气回收系统 位于卸油区 二次油气回收系统 19套，加油枪16套，油罐3套，加油油气回收系统 / 油气排放装置 每个油罐设置1根排气管，排放高度不低于4m / 油罐区防渗防漏 / / 隔声减震装置 / 用于空压机、风机、柴油发电机。 风险防范 SF双层埋地油罐、各储罐设置液位仪，具有高液位报警功能，且设防渗检测系统。加油管线埋地管线采用双层热塑性塑料管，露出地面管道采用无缝钢管，双层管道的最低点设有检漏点 / 绿化 838.4m2 / 2.2工程规模 依据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014局部修订版）规定，对于加油站的分级见下表。 表1-2 加油站等级划分一览表 级别 油罐容积/m3 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 V≤50 二级 90＜V≤150 V≤50 三级 V≤30 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50。 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 本项目设置1个30m3柴油（0#）埋地储罐、2个30m3汽油埋地储罐、1个20m3汽油埋地储罐，依据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014局部修订版），柴油储罐可折半计入储罐总体积，故本项目油罐总体积为95m3，符合二级加油站标准要求。 3、主要设备 项目主要设备选型见下表。 表1-3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 加油机（潜油泵式） 4台 四枪（全自助） 2 埋地油罐（柴油） 1个 30m3 3 埋地油罐（汽油） 3个 1个20m3，2个30m3 4 柴油发电机 1台 30kW 5 潜油泵 4台 0.75匹 6 非油POS机 1台 / 7 电视监控系统 1套 / 4、原料及能耗 本项目预计年销售汽油3000吨、柴油1500吨，项目原料、能耗用量及来源见下表。 表1-4 项目油料来源及能耗一览表 序号 名称 数量 来源 1 柴油 1500t/a 中国海洋石油集团有限公司 2 汽油 3000t/a 3 水 3492t/a 邵东市自来水公司 4 电 20000度/年 邵东市电力公司 5、总图布置 根据建设单位提供平面布置图，本项目位于邵东县生态产业园绿汀大道与泰和路交叉口处，东面退让绿汀大道边线至少10m，项目占地面积5076m2，项目构筑物为罩棚、站房及辅助用房。 罩棚（网架结构）位于项目中部，内有加油岛、地下油罐，加油岛内设4台加油机，地下油罐设4个埋地油罐（1个柴油罐、3个汽油罐）；站房为1F建筑，位于项目西部，紧邻罩棚，站房内设库房、营业厅、收银台及办公室；辅助用房为2F建筑，位于项目西北部，内设厕所、配电房、一般固废暂存间、危废暂存间及其他辅助用房；项目南部设洗车区，洗车台下设隔油池、三级沉淀池；项目东部设有一处消防器材箱和消防砂池；油品卸车点及加油站汽车槽位卸车位位于中部加油区；项目西部预留充电桩、充电停车位，加油站设有两个出入口，分别位于项目西南部和东北部，保证车辆出行便利。项目西部和北部设2.2m高实体围墙。项目布局分区明显，科学合理，满足运营要求。 6、公用工程 （1）给、排水 ① 给水系统 本项目由邵东市自来水公司供给，从市政给水管引入。 ② 排水系统 拟建地内排水采用雨污分流制。初期雨水经雨水管道收集，经隔油沉淀处理后进入园区雨水管网，再排入邵水；生活污水（化粪池处理）、地面冲洗废水（隔油池、水封井、沉淀池处理）、洗车废水（隔油池、水封井、沉淀池处理）处理后进入园区污水管网，再进入兴隆工业污水处理厂，处理达标后排入邵水。 （2）电气设计 由一回路低压380/220V市电埋地引入配电房，为保证停电时加油站正常营业，配电房内设30kW柴油发电机。 7、投资构成 本项目总投资3000万元，具体投资构成见下表。 表1-5 项目主要投资构成一览表 序号 工程项目或费用名称 投资估算（万元） 1 土地购置费用 1350 2 主体工程建设费 406.5 3 设备购置费用 120 4 项目其他费用 221.8 5 流动资金 785.7 6 环保投资 116 合计 3000 8、劳动定员及工作制度 本项目预计有10名工作人员，全年24小时运行，三班制，每班工作8小时，采取轮休制，年工作时间为365天。项目内不设食堂、宿舍。 9、工程进度安排 本项目拟于2020年3月开始施工，2020年8月运营。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 邵东市位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。市区距邵阳市20公里。洛湛铁路横贯东北，国道320线、省315线、潭邵高速贯通全境，邵东新火车站已建成通车，洛湛铁路邵东段、怀邵衡铁路、邵衡高速公路已建成。市乡公路交织成网，每100平方公里通车公路密度居邵阳各市首位，实现了村村通公路。程控电话、移动电话覆盖全市，实现了村村通邮通电话。科教卫体齐头并进。 项目所在地位于邵东县生态产业园绿汀大道与泰和路交叉口处（东经：111.769791，北纬：27.238121），地理位置见附图1。 2、地形、地貌 邵东境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌，地处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。 根据现场勘察，项目所在地为已平整地块。 3、水文 境内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达4.6亿立方米。县内现有中型水库9座，小I型水库26座，小Ⅱ型水库91座，有效库容2.07亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。 项目纳污水体为邵水。邵水为资江的一级支流，发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，向西注入资江，流域面积2068km2，干流长112km，河床坡降 0.79％。，中下游干流河床宽80～150m，平均水深3.5m，多年平均径流量为11.47亿m3，洪峰时最大流量1350m3/s，年平均流量45.9m3/s ；平水期平均流量45.9 m3/s ，平均流速0.3m/s，平均水深1.7m，平均河宽90m；枯水期平均流量24m3/s，平均流速0.2m/s，平均水深1.5m，平均河宽80m。 4、气候、气象 邵东市所在区域属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。年平均气温17.7℃ ，极端最高气温 39.4℃，极端最低气温-4.8℃；年平均相对湿度77% , 年降水量918.9mm ；年蒸发量781.4mm；年平均风速 1.3m/s。常年主导风为E风，年出现频率为7.9％。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9% ；秋季（10 月）以NNE风为主，出现频率9.7％。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22 .7% , 其它季节为30％左右（风向频率玫瑰图详见下图）。 图2-1 邵东市气象站全年及四季风向频率玫瑰图 5、矿产资源 邵东市境内资源丰富，矿产以煤、石膏为主，已探明煤储量4000万吨，石膏储量3.2亿吨左右，还有锰、铅、锌、铀、铁、硅砂、重晶石、塑性粘土，石灰石等。土壤有水稻土、红壤、黄壤等7大类，16个亚类，51个土属，137个土种。 6、土壤、生物资源 邵东市属中亚热带常绿阔叶林区，植物种类繁多，树种资源比较丰富。全县现有林地面积67223.4公顷，占总面积37.8%，活立木总蓄积2357866立方米，平均每公顷蓄积35.1立方米。灌木林、未成林造林地、无立林林地、宜林地共计22785.5公顷，占林地总面积33.9%。按森林类别分，生态公益林37098.6公顷，占55.2%；商品林30082.9公顷，占44.8%。按树种构成分，马尾松、国外松、杉木纯林林分共计41283.2公顷，占61.4%，针阔混交林217.6公顷，占0.3%。 邵东市境内有木本植物94科633种，其中乔木树260种，灌木329种，藤木50种，植被类型中，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔 叶混交林、马尾松林、楠竹林和灌丛草从五大类。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 经初步调查，本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。 邵东兴隆工业园概况 规划范围：兴隆工业区位于邵东县南部，规划用地范围为：东部和南部以民旺路为界，西临金声路，北自桐江南路及百富路，规划面积约770.63hm2。 人口规模：规划总户数8149户，人口25701人，其中规划二类居住户数5639户，人口16918人。农居安置户数2509，人口8783人。 发展定位 总体定位：湖南省承接东部产业转移重要基地之一、邵东未来产业发展主基地、邵东生态型产业示范区。 功能定位：邵东兴隆工业区两大核心之一，以工业及其配套服务功能为主、以生态居住和商贸功能为辅的现代型产业新区。 产业发展定位：近期以加工贸易、金属制品加工、包装、纺织等产业为主导，中远期大力发展新材料、电子信息、生物技术等高新技术产业，接轨“长株潭”地区共同打造湖南省高新技术走廊。 给水工程规划 供水设施规划：本规划范围属于县城供水区域，供水区域的兴隆水厂、龙潭水厂、柳桥水厂、规划新建水厂等4座水厂及“西水东调”工程供水主干管将连通环网，可以作为本区水源。 供水管网规划：本规划范围内绿汀大道、衡宝路、互生路等规划主要输配水主干管，形成主干管网。人民路、金声路、兴隆路、利隆路等规划配水干管，形成环状供水管网。 排水工程规划 排水体制：排水体制采用雨污分流制。 污水工程规划 污水处理厂规划：民旺路西端规划建设一座第二污水处理厂，主要承担桐江河以南地区的工业废水及生活污水。区内生活污水必须经化粪池处理后方可排入城市污水管网，所有排入污水管网系统的污水必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）要求后排入城市污水管道系统。未达标的工业废水，必需经企业内部处理后达标排放。污水厂规模为3.5万m3/d，预留远景发展用地，总占地面积为8hm2。污水处理程度为一级标准A标准，处理后出水排入邵水河，远景作为再生水厂水源。本项目在纳污范围内。 邵东县兴隆工业区污水处理厂污水处理规模为4.0×104m3/d，分两期建设，其中：一期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，二期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，一期工程预计于2018年12月竣工投产并稳定运行，二期工程于一期工程运行后并满足环评批复5年内启动建设。尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桐江河（邵水），排污口设在曹家坝上游。污水处理厂处理工艺流程见下图2-2。 图2-2 兴隆工业污水处理厂处理工艺流程图 污水系统规划 桐江河南侧的第二污水系统，沿桐江南路敷设d500～d1000污水总管，由东向西输入第二污水处理厂。绿汀大道以东地块污水经污水支管收集后分别汇集至兴隆路和利隆路的污水干管，由南向北排入桐江南路污水总管；绿汀大道以西地块污水经污水支管收集后分别汇集至衡宝路、利隆路及民旺路污水干管，由东向西排入桐江南路污水总管。 雨水工程规划：雨水分片就近、分散排入水体。采用顺地势坡向从高往低重力流排放原则，雨水自流排入桐江河（邵水）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状调查与评价 区域大气环境质量达标判断 本项目大气环境质量现状监测数据引用邵东县空气自动监测站常规监测点监测数据（2018年1月至2018年12月），项目所在地位于该监测点西南面4.8km处。 （1）监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测时间：2018年1月~2018年12月。 （3）监测结果 根据邵东县监测站发布的区域环境质量现状调查信息，监测统计结果见下表。 表 3-1 区域环境质量现状监测统计表 单位：ug/m3 监测 点位 统计 指标 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO mg/m3 O3 邵东 县常 规监 测点 浓度范围值 12-36 11-38 43-134 21-79 0.8-2.0 89-154 年平均质量浓度 17.58 18.83 78.17 40.75 1.225 121 年平均值标准 60 40 70 35 4（日均值） 160（日最大8小时平均） 最大超标倍数 0 0 0.117 0.053 0 0 超标率 0 0 16.66% 16.66% 0 0 根据上表数据可知，区域内空气质量监测因子中SO2、NO2、CO、O3年平均浓度（其中O3为日最大8小时平均浓度，CO为日平均浓度）均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准内。PM10、PM2.5出现超标情况。因此，项目所在区域为不达标区。自《邵东县蓝天保卫战实施方案》实施以来，邵东县环境空气质量已有所提高，项目所在区域为不达标区。 根据调查了解，邵东县城2018年度PM2.5、PM10的年均值超标原因如下： 1）空气扩散条件差。由于邵东县的地理位置及气象条件限制，导致污染物不易扩散，冬天北方过来的冷空气携带的污染物长时间停留，导致邵东县城冬季环境空气质量变差。 2）产业布局不合理。邵东县城冬天的主导风向以偏北风为主。邵东县环境空气自动监测站的上风向，分布有大量的建筑工地（邦盛凤凰城城北开发区等）、产生颗粒物较多的工业企业（黑田铺、廉桥方向的采石场、搅拌站、砖厂等），导致县城秋冬季节环境空气质量较差。 3）污染防治措施有短板。道路清洁存在死角和盲区，建筑工地不文明施工，渣土运输撒漏，垃圾焚烧现象等均存在空气污染。 4）汽车尾气排放总量大。邵东县城汽车保有量大，过境车辆多，交通拥堵，汽车尾气排放也有不利影响。 2、地表水环境质量现状调查与评价 项目生活废水排入兴隆工业区污水处理厂，兴隆工业区污水处理厂尾水排放口位于邵水河曹家坝上游。本次环评的水环境质量现状分析引用《邵东铁喜海绵布料加工店年产15000m3海绵建设项目环境影响报告书》中的历史监测数据。具体监测情况如下： ①监测因子 pH、COD、NH3-N、TP、SS、总氮、动植物油。 ②监测断面 W1：邵水河曹家坝上游300m处（兴隆工业区污水处理厂排污口上游350m处）； W2：邵水河曹家坝下游500m处（兴隆工业区污水处理厂排污口下游450m处）。 ③监测时间及频率 2018年4月16日-18日，连续监测3天，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求执行。 ④现状监测统计结果见表3-2。 表3-2 项目所在区域水环境质量监测结果表 单位：mg/L，pH值除外 监测 点位 监测因子 浓度范围 （mg/m3） 平均值（mg/m3） 标准值 （mg/m3） 最大超 标倍数 Pi 超标率 （%） W1 pH 7-8 / 6-9 0 / 0 COD 12-14 13.3 20 0 0.66 0 动植物油 0.03-0.04 0.033 / 0 / 0 NH3-N 0.611-0.652 0.632 1.0 0 0.63 0 TP 0.11-0.13 0.12 0.2 0 0.60 0 总氮 0.895-0.922 0.909 1.0 0 0.91 0 SS 13-16 14.3 / 0 / 0 W2 pH 7-8 / 6-9 0 / 0 COD 17.0-18.0 17.7 20 0 0.88 0 动植物油 0.04-0.05 0.043 / 0 / 0 NH3-N 0.725-0.761 0.745 1.0 0 0.75 0 TP 0.13-0.14 0.137 0.2 0 0.69 0 总氮 0.934-0.955 0.943 1.0 0 0.94 0 SS 16-17 16.3 / 0 / 0 由上表可知，邵水各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 3、地下水环境质量调查与评价 为了解本项目厂址周围环境的地下水现状，本次评价引用《邵东铁喜海绵布料加工店年产15000m3海绵建设项目环境影响报告书》中的历史监测数据，本项目距离邵东铁喜海绵布料加工店东面约100m。 （1）监测项目 pH、氨氮、COD、硝酸盐、总硬度、氯化物、溶解性总固体。 （2）监测布点：详见表3-3。 表3-3 地下水监测点位情况 名称 与项目相对位置 监测因子 井泉水 W3 西面350m pH、氨氮、COD、硝酸盐、总硬度、氯化物、溶解性总固体 井泉水 W4 西北面300m 井泉水 W5 西南面360m 井泉水 W6 西南面800m （3）监测频次及时间 2018年4月16日至18日，连续进行3天，每天采样1次。采样和分析方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）有关规定进行分析。 （4）监测分析方法 评价方法：采用检出率，超标率及超标倍数法。 评价标准：选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 （5）监测结果 地下水现状监测结果见表3-4： 表3-4 地下水监测数据及统计结果 单位：mg/L（pH：无量纲） 监测 项目 单位 监测结果 标准 限值 超标率 （%） W1 W2 W3 W4 pH 无量纲 7.16～7.23 6.89～6.92 7.04～7.10 7.22～7.32 6.5～8.5 0 耗氧量 mg/L 0.85～0.92 0.59～0.76 0.77～0.84 0.53～0.59 3.0 0 硝酸盐 mg/L 0.9～1.1 1.3～1.5 0.6～0.8 0.5～0.6 20 0 氨氮 mg/L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.5 0 总硬度 mg/L 86～96 115～121 88～95 133～142 450 0 氯化物 mg/L 18.6～22.3 26.4～28.5 16.8～18.5 28.6～31.1 250 0 溶解性总固体 mg/L 157～162 188～199 157～170 206～224 1000 0 由上表可知，各监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。 4、环境噪声质量现状 项目拟建地南面、西面、北面为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准适用区，执行3类标准；项目东面临绿汀大道（城市主干道），东厂界与绿汀大道距离在35±5m范围内，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （1）监测点位 在厂界四周各设置1个监测点，分别为N1、N2、N3、N4，具体如下： N1：项目东厂界外1m处； N2：项目南厂界外1m处； N3：项目西厂界外1m处； N4：项目北厂界外1m处。 （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频次 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 具体结果见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位 监测结果 标准值（GB3096-2008） 2019.12.19 2019.12.20 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 53.3 42.2 53.1 43.8 70 55 N2 53.4 43.6 53.8 43.1 65 55 N3 54.2 44.8 53.0 45.0 65 55 N4 54.5 44.4 54.8 43.7 65 55 由上表监测结果可知，项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类和4a类标准限值，声环境质量能满足功能区划要求。 5、生态环境现状 本项目所在地植被主要为杂草等，地表主要为荒地和人工建设的水泥地等。评价区域内以人工环境为主，区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。因此本项目区域生态环境质量一般。项目主要周边及场地环境现状照片见附图。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目拟建地周边环境保护目标具体见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标 环境要素 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离/m X Y 声环境 一 一 一 一 一 一 一 环境空气 576804 3013187 泰和村居民点 约有居民20户，约80人。 二类区 W 400-500 地表水 574037 3013974 邵水（兴隆工业污水处理厂上游500m，下游5000m） 工业用水 III类水域 W 1800

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 标准 项目 二级标准限值 单位 小时平均 24小时平均 年平均 GB3095-2012 SO2 500 150 60 μg/m3 NO2 200 80 40 PM10 — 150 70 PM2.5 — 75 35 O3 200 160（日最大8小时平均） — CO 4 10 — mg/m3 2、地表水 邵水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 表4-2 地表水环境质量标准 指标 标准值（mg /L） 依据 pH 6～9 （GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准 COD 20 BOD5 4 氨氮 1.0 石油类 0.05 TP (mg/L) 0.2 3、地下水 表4-3 地下水环境质量标准 监测因子 pH值 总硬度 硝酸盐 氯化物 溶解性 总固体 氨氮 耗氧量 GB3838-2002Ⅲ类 6.5~8.5 ≤450 ≤20 ≤250 ≤1000 0.5 ≤3.0 4、声环境质量标准 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类和4a类标准（东面临绿汀大道，东厂界距绿汀大道均小于35±5m范围内执行4a类标准）。 表4-4 环境噪声标准限值 等效声级LAeq：dB 类 别 昼 间 夜 间 3类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | (1)废气 非甲烷总烃和总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中标准，油气排放质量浓度≤25g/m3，排放高度不低于4m；无组织非甲烷总烃、柴油发电机燃烧尾气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中周界外浓度最高点4.0mg/m3。 (2)废水 项目生活污水、生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中NH3-N、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准。 表4-5 废水排放相关标准 污染物 标准值(mg/L) 依据 COD 500 《污水综合排放标准》（GB18978-1996）三级标准 BOD5 300 SS 400 pH 6~9 石油类 20 氨氮 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 总磷（以P计） 8 (3)噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)； 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（南、西、北厂界）和4a类（东厂界）标准（3类：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，4a类：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 (4)固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； 生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目的实际情况，生产废水、生活污水经处理后排入园区污水管网，再进入兴隆工业污水处理厂，处理达标后排入邵水，本项目废水污染物总量控制指标为COD:0.04t/a、氨氮：0.004t/a，生产废水指标纳入兴隆工业污水处理厂，不另行购买；故项目建议污染物总量控制指标为非甲烷总烃：1.22t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、营运期工艺流程及产污节点图 加油 项目营运期加油工艺流程主要包括卸油、储存、加油等系统。成品油经油罐车运至站内油罐区卸油点，采用密闭卸油方式，自流进入油罐，再利用潜油泵进行油品输送，经加油机电脑计量后由加油枪加至需加油车辆。具体工艺流程见图 5­1 图5-1 项目生产运营期产污流程图 加油工艺流程简述： 1）卸油工艺 项目所涉及到的油品主要有汽油、柴油，通过自流方式直接送入埋地储罐中储存。卸车采用快速接头密闭浸没式卸车工艺。装运油品的汽车罐车进站后，于卸油点处停稳，接好静电接地栓导除罐车上的静电，将气、液相卸车高压胶管快装接头分别与罐车的气相和液相管接头连接卡死，然后通过自流方式进行卸车操作。卸车完毕，分别关闭储罐上和罐车上的阀门，卸下气、液相胶管，卸下静电接地线卡，启动运输车离开。 2）加油工艺 拟建项目加油采用潜油泵进行油品输送，加油枪自带封头，加油的同时，油箱排出的油气经加油油气回收系统回收至埋地油罐内。拟建项目对油气采取一次油气回收系统和二次油气回收系统处理。 ①一次油气回收系统：汽油卸油时罐车自带有卸油油气回收密闭系统（即一次油气回收系统），卸油油气回收系统回收效率95%，其原理为：卸油时采用密封式卸油，卸油过程中，油罐车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过导管输送回油罐车内，完成油气循环的卸油过程，回收的油气运回储油罐进行处理。一次油气回收示意图见图5­2。 图5­2 一次油气回收示意图 ②二次油气回收系统：项目汽油加油机设置分散式回收系统（即二次油气回收系统），油气回收系统回收效率90%，其原理为：通过真空泵使加油枪产生一定真空度，将加油过程中产生的油气通过油气回收油枪及管线等设备抽回汽油储罐内，由于加油机抽取一定真空度，因此二次油气回收系统按卸出1L汽油，回收1.2L油气的比例进行油气回收，由回收枪再通过和同轴皮管、油气回收管等油气回收设备将原本由汽车油箱溢散于大气中的油气进行回收。二次油气回收示意图见图5­3。 图5­3 二次油气回收示意图 3）清罐工艺流程 清罐工艺流程（三年一次）见图 5­5。 图 5­4 项目清罐工艺流程及排污示意图 清罐工艺流程说明： 油罐清罐一般是5年清洗、检修一次，油罐检修之前，先尽量将油体排空，然后拆卸输油管线，脱离开油罐与其他罐、管的连接，并加盲板封堵，将阀门关闭，防止油气进入；打开人孔、通气孔和排污口，使罐内充分通风；清洗油罐，最后将检修场地清理干净。化学清洗剂由专业的检修单位提供，评价要求尽量使用能满足工艺要求的不燃或难燃性化学清洗剂。 从油罐、加油机等设备中清出的含油废渣，交由有资质的专业单位处理。含油污水不可随意排入下水系统，应从油罐放水栓、排污口排至隔油沉淀池。 主要污染工序： (一)环境影响因素分析 1、施工期环境影响因素分析 本项目施工建设过程中对环境造成主要影响是施工所产生的废气（如施工扬尘、燃油施工机械排放的尾气，施工扬尘）、施工产生的废水、施工机械及作业过程产生的噪声、固体废物。 2、营运期环境影响因素分析 本项目投入运营后，项目产生的外排污染物主要有废水、废气、固体废物、噪声等。运营期污染环节详见表5-1。 表5-1 污染环节统计表 内容 来源 主要成分 处置措施 废水 员工办公生活 COD、氨氮 经化粪池处理后排入园区污水管网。 地面冲洗水、初期雨水 COD、SS、石油类 经隔油池、沉淀池处理后排入园区污水管网。 洗车废水 COD、SS、石油类 经隔油池、沉淀池处理后排入园区污水管网。 废气 卸油、加油、储罐 （大呼吸、小呼吸）、跑冒滴漏。 非甲烷总烃 卸油、加油产生的废气经油路回收系统处理后排放；储罐小呼吸废气经放散管至罩棚顶部以无组织排放方式排放。 噪声 发电机、加油泵、 空压机、交通噪声。 等效声级 隔声、减振、加强管理。 一般固废 日常生活 生活垃圾 收集后委托环卫部门清运。 危险废物 隔油池 油泥 危废代码：HW08 900-210-08，送有资质单位处置。 清罐废水。 含油废水 危废代码：HW08 251-001-08，送有资质单位处置。 (二)产污环节及污染物排放特征分析 1、施工期产污环节及污染物排放特征分析 (1)废水污染源分析 本项目废水主要来源于施工建设产生的废水，施工废水主要有工建、构筑物的养护废水和运输车辆及设备冲洗废水。根据本工程特点，据同类工程类比，工建、构筑物的养护等废水产生量约为2.5m3/d，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约2.5m3/d，其中部分冲洗废水可以收集回收沉淀后可回用于洒水降尘。项目施工人数约为10人，不设临时生活设施，施工人员不在场区内食宿，施工人员每人每天用水量约为20L，施工期根据建设方计划按150天计，施工期人员用水量约为30t，污水产生系数按0.8计，即施工人员废水排放量约为24t，废水中污染物浓度约为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L。 项目施工单位首先建设好区内污水处理设施，并铺设好场区污水管，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，避免对周边环境造成污染。 (2)废气污染源分析 施工期环境空气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘和装修废气。 ①尾气 尾气主要是燃油施工机械和运出车辆产生的，根据调查，施工机械和运输车辆的燃料为柴油，尾气中主要污染成份是CO和NOx，属无组织排放。类比同类工程，如耗油1.5t计，约排放有害物质CO2 0.1t、NOx 0.2t。 ②扬尘 本项目建设期扬尘主要来自于场地平整、主体工程中基础开挖、结构建设等工序所产生的施工扬尘、堆场产生的扬尘和裸露场地的风力扬尘和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4~0.55mg/m3，其影响范围为其下风向200m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，对项目建设地周边的环境空气质量产生一定影响。 ③装修废气 装修废气主要是装修阶段装修材料释放的有机废气，主要污染物为颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯等。 (3)噪声污染源分析 项目施工阶段包括基础、结构和装修阶段，施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、电锯、电锤钻、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声；项目选址周边受噪声影响较大，施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其限值为：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。施工期各施工阶段产生的噪声声级情况见表5-2。 表5-2 施工期各阶段主要噪声源强声级预测值 施工阶段 声源 测距 声级(dB) 备注 基础阶段 挖掘机、运输车辆 5m 95-105 / 结构阶段 电锯、电焊机、运输车辆 5m 81～95 / 装修阶段 电锯、电锤钻、吊车等 5m 81～90 室内 （4）固体废物污染源分析 根据环评现场勘察，场地平整，故本项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 项目施工主要产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，其产生量按50kg/m2计算，建筑面积为756m2（不计网架结构建筑），产生量为37.8t，建筑垃圾均外运至指定点处置。 本项目施工人员及工地管理人员约10人，不在场区内食宿，生活垃圾产生量按0.2kg/人d计，则每天可产生约2kg的生活垃圾，施工期以150d计，则施工期共产生生活垃圾0.3t，生活垃圾经袋装收集、集中暂存、定期清运至垃圾处理场统一进行处理。 2、营运期产污环节及污染物排放特征分析 （1）废气污染源分析 本项目废气主要为卸油、油罐储存、加油等过程挥发的含油废气（以非甲烷总烃计）、汽车尾气及柴油发电机尾气。 1）非甲烷总烃 加油站工艺系统采用油气回收技术，卸油采用快速接头密闭自流卸油，地埋储罐排出的油气经回气管引至油罐车中（一次油气回收系统）。加油机采用加油枪自带封头，加油的同时，油箱排出的油气经回气管引至地埋储罐（二次油气回收系统）。但操作不当或设备阀件联结不紧密会产生少量的废气。加油站主要是油罐大小呼吸、加油作业、油罐车卸油等挥发的非甲烷总烃排放量。 ①储罐小呼吸废气 油罐在正常储油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。非甲烷总烃的挥发主要来自汽油，由于柴油的蒸气压太低，因此其蒸发量不予考虑，仅考虑汽油蒸发量。本项目汽油进量约为4000m3/a（3000t/a、密度0.75t/m³），根据同规模工程类比资料可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量，则小呼吸非甲烷总烃产生量为0.48t/a，小呼吸挥发出的非甲烷总烃通过放散管至罩棚顶部排放，则小呼吸非甲烷总烃排放量为0.48t/a，油气排放质量浓度为12g/m3。 ②储罐大呼吸废气 储油罐大呼吸损失是指油罐进、发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《中国石化油气排放控制标准》可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量，本项目年销售汽油3000吨，则汽油储罐大呼吸非甲烷总烃产生量为2.64t/a。大呼吸挥发出的非甲烷总烃通过二次油气回收系统将油气回收至油罐车储油罐内，油气回收系统回收效率95%，故汽油大呼吸非甲烷总烃排放量为0.132t/a，油气排放质量浓度为44g/m3。 ③油罐车卸油时废气 油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定的挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考中国石油化工集团安全环保局《中国石化油气排放控制标准》编制说明可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为1.1kg/m3通过量，非甲烷总烃产生量为4.4t/a，本项目加装卸油油气回收系统，回收率为95%，平均排放率降低为0.055kg/m3通过量。则非甲烷总烃排放量为0.22t/a。 ④加油作业废气 主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的非甲烷总烃排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都配置油气回收系统，因此本加油机作业时非甲烷总烃排放率取0.11kg/m3通过量，非甲烷总烃产生量为0.44t/a，加油枪油气回收系统回收率为90%，因此本加油机作业时非甲烷总烃排放率取0.011kg/m3通过量。则车辆加油时非甲烷总烃排放量为0.044t/a。 ⑤跑冒滴漏 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量，则非甲烷总烃跑冒滴漏损失为0.336t/a。 本项目非甲烷总烃产生情况见下表。 表5-3 非甲烷总烃产生情况一览表 项目 污染源 排放系数 年通过量 （t/a） 产生量 （t/a） 处理设施 排放量 （t/a） 油气回收系统 小呼吸 油罐、拱顶罐呼吸损耗 0.12kg/m3通过量 4000 0.48 / 0. 48 大呼吸 地下油罐注油损耗 0.88kg/m3通过量 2.64 回收效率95% 0.132 卸油损失 油罐车 1.1kg/m3通过量 4.4 回收效率95% 0.22 加油作业废气 汽车加油 0.11kg/m3通过量 0.44 回收效率90% 0.044 加油作业跑冒滴漏 加油岛 0.084kg/m3通过量 0.336 / 0.336 合计 8.296 1.212 2）汽车尾气 加油车辆进出加油站伴有汽车尾气的产生和排放。汽车尾气主要污染物为CO、NOx 及CHx等。此类废气为间断、非连续性排放。根据业主经验估算，到加油站加油的汽车约220辆/天，每辆汽车进站后平均停靠5到10分钟后即开离加油站，因此在站内停留时间不长，产生量不大。 3）柴油发电机尾气 为保证消防和应急照明，拟在发电机房内设置1台功率为30kW.h/台的备用柴油发电机作为应急保证电源。发电机组运行时柴油机排出的尾气是一种高温高速的脉动性气流，除了黑烟外，而且还含有SO2、NOx、CO和烟尘等有害物质，对环境有一定的影响。 （2）废水污染源分析 本项目废水主要为加油站工作人员和往来流动人口产生的生活污水、加油区地面冲洗产生冲洗废水、洗车废水和初期雨水。 （1）生活污水 项目建成后员工人数为10人，实行三班制，年工作365天，项目内不设宿舍、食堂，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），每人每天用水量以45L计，则员工生活用水量为0.45m3/d、135m3/a，排放系数以0.8计，员工生活污水排放总量为0.36m3/d、108m3/a；来往加油站流动人员用水量以2.0L/人计，考虑到加油站规模，来往加油站流动人员以500人/天计，则来往流动人员生活用水量为1.0m3/d、365m3/a，排放系数以0.8计，员工生活污水排放总量为0.8m3/d、292m3/a；故本项目生活用水量为1.45m3/d、500m3/a，生活污水排放总量为1.16m3/d、400m3/a。 （2）地面冲洗废水 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、漏、滴现象的发生，因此需对加油站加油区地进行面冲洗清洁，该过程将会产生废水，场地冲洗按15天/次考虑，每次冲洗废水量约为3.0m3/次（72m3/a）。 （3）洗车废水 项目西南部设置了洗车区，占地面积约80m2，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），洗车区用水量为100L/m2·d，则用水量为8m3/d、2920m3/a，排放系数以0.9计，产生废水量约为7.2 m3/d、2628m3/a，废水中含有少量油类物质、SS。 （4）初期雨水 通常降雨初期15分钟内雨水称为初期雨水。由于降雨初期，雨水溶解了空气中的大量酸性气体、汽车尾气、工厂废气等污染性气体，降落地面后，又由于地面等，使得前期雨水中含有大量的污染物质，前期雨水的污染程度较高，甚至超出普通城市污水的污染程度，经雨水管直排入河道，给水环境造成了一定程度的污染。 初期雨水量可按下式计算： Q—初期雨水排放量； q—历年小时最大降雨量，取最大日降水量的10%，为23.16mm； F—汇水面积，面积1931m2； Ψ—为径流系数（0.4-0.9，取0.7）； T—为收水时间，一般取15分钟。 由此可计算出厂区初期雨水量为7.8m3/次，根据项目生产性质，厂区初期雨水中主要污染物为SS、石油类等。建设单位拟用隔油池收集处理厂区内初期雨水，收集的初期雨水经隔油处理后排入园区雨水管网。根据环评计算初期雨水量，取1.2波动系数，环评建议初期雨水池不小于9.40m3，环评建议取10m3。 综上所述，本项目用水量为3492m3/a，废水产生量为3100m3/a，根据设计方案，项目生活污水经化粪池处理，地面冲洗水、洗车废水和初期雨水经隔油池、水封井、沉淀池处理后排入园区污水管网，再进入兴隆工业污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入邵水。项目营运期污水污染物产生及排放情况见表5-4。 表5-4 项目水污染物产生及排放情况一览表 污水来源 污染物 名称 产生浓度（mg/L） 产生量 （t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 削减量 （t/a） 生活污水400t/a CODcr 350 0.14 250 0.10 0.04 BOD5 200 0.08 150 0.06 0.02 SS 150 0.06 100 0.04 0.02 氨氮 35 0.014 25 0.01 0.004 地面冲洗废水、洗车废水2700t/a SS 400 1.08 100 0.27 0.81 石油类 40 0.11 20 0.055 0.055 综合废水 3100t/a CODcr 45.16 0.14 32.26 0.10 0.04 BOD5 25.81 0.08 19.36 0.06 0.02 SS 367.74 1.14 100 0.31 0.83 氨氮 4.52 0.014 3.23 0.01 0.004 石油类 34.84 0.11 17.42 0.055 0.055 （3）噪声污染源分析 本项目运营期的噪声主要是汽车进出的交通噪声和设备的运行噪声； ①交通噪声 汽车进出将产生汽车噪声，汽车噪声分为汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、冷却系统噪声、传动系统噪声、车体震动噪声等。该类噪声源强的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显：白天车辆出入较多，也有较大波动；其它时段源强较小。夜间车辆进出停车场较少，噪声源强较小。 本项目运营期汽车出入的交通噪声源强见下表。 表5-5 进出车辆交通噪声源强 车辆声源 运行状况 声级[dB（A）] 怠速行驶 59〜76 正常行驶 61〜70 鸣笛 78〜84 ②主要设备噪声 项目产生噪声的主要设备有加油泵、高压泵、水枪和柴油发电机，其声源强见下表。 表5-6 主要设备噪声源强 名称 位置 平均噪声级[dB] 备注 加油泵 埋地油罐区 75～85 间歇排放 高压泵、水枪 洗车区 75～85 间歇排放 柴油发电机 站房 85～90 间歇排放 （4）固体废物污染分析 项目营运期间，固体废物主要有员工和来往流动人员产生的生活垃圾、清洗罐体产生的清洗废水、隔油池产生的废油泥。 （1）生活垃圾 项目工作人员为10人，三班制，不在项目内食宿，生活垃圾产生量按每人每天产生0.2kg计算，则生活垃圾产量2kg/d、0.73t/a；来往流动人员以500人/天计，每人产生生活垃圾0.02kg计，则生活产生量均为10kg/d、3.65t/a；故项目每年生活垃圾产生量为4.38t/a，生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处理。 （2）废油泥 项目隔油池有废油泥产生，须进行定期清掏，隔油池废油泥产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），废油泥属于危险废物，危废类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物）中非特定行业，废物代码为900-210-08（油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥））。隔油池废油泥定期委托有相应处理资质的单位清掏处理。 （3）清罐废水 项目埋地油罐大概每5年需进行一次油罐清洗作业，清罐时将产生清罐废物，主要由清罐油渣和清罐废水构成（统称为清罐废物），清罐废水由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理或回用，应与清罐废渣一并作为危险废物进行处理，项目清罐废物产量约20t/次•5 年，为危险废物，危废类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物）中非特定行业，废物代码为废物代码为900-001-08（清洗矿物油储存、输送设施过程中产 生的油/水和烃/水混合物）。清罐废水定期委托有相应处理资质的单位处理清运。 本项目一般固废产生及处置情况见表5-7，危险废物产生及处置情况见表5-8。 表5-7 项目一般固废产生及处置情况一览表 序号 固废名称 产生工序 产生量 类别 处理措施 1 生活垃圾 员工生活 4.38t/a 生活垃圾 委托环卫部门处理 表5-8 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号 固废名称 产生工序 产生量 类别及代码 处理措施 1 废油泥 隔油池 0.2t/a 危险废物 HW08/900-210-08 委托有资质单位处理 2 清罐废水 清洗油罐 20t/•5 年 危险废物 HW08/251-001-08

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 卸油、加油、储罐 （大呼吸、小呼吸）、跑冒滴漏。 | 非甲烷总烃 | 8.296t/a | 1.212t/a |
| 水 污 染 物 | 综合废水（含生活污水、地面冲洗废水、洗车废水） | 3100t/a |
|  |  | COD | 45.16mg/L | 0.14t/a | 32.26mg/L | 0.10t/a |
|  |  | BOD5 | 25.81mg/L | 0.08t/a | 19.36mg/L | 0.06t/a |
|  |  | SS | 367.74mg/L | 1.14t/a | 100mg/L | 0.31t/a |
|  |  | 氨氮 | 4.52mg/L | 0.014t/a | 3.23mg/L | 0.01t/a |
|  |  | 石油类 | 34.84mg/L | 0.11t/a | 17.42mg/L | 0.055t/a |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 4.38t/a | 4.38t/a |
|  | 隔油池 | 废油污泥 | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 油罐清洗 | 清罐废物 | 20t/次•5年 | 20t/次•5年 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为车辆噪声和少量设备噪声，噪声源主要有：潜油泵、高压泵、水枪、区内人流活动、机动车发动、行驶、鸣笛等，源强在55～90dB(A)之间。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目建设完工后，将对裸露面全面硬化、绿化，局部生态环境将得到改善，不会对整体生态环境产生影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目属新建项目，在施工期间产生的污染物主要是：施工机械设备的噪声、扬尘、施工废水、施工固体废物等，这些都会给周围环境造成一定影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使建设期间对环境的影响减至最低。 1、噪声影响分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，施工噪声影响范围较大。由于施工场地内设备位置不断变化,同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动,因此很难确切预测施工场地各场界和环保目标噪声值。根据资料，施工阶段单台机械设备的噪声衰减情况见表6-1，多台机械设备同时运行的噪声衰减情况见表6-2. 表6-1 单台机械设备的噪声预测值 (dB(A)) 机械类型 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 挖土机 87 81 75 69 66 61 57.5 55 51.4 48.9 运输车辆 81 75 69 66 61 57.5 55 51.4 48.9 46.5 表6-2 多台机械设备同时运行的噪声预测值 (dB(A)) 噪声初始值 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 103 89 83 77 72 69 63 59.5 57 53.5 51.0 由表6-1、表6-2可知，项目施工时，距施工厂界50m可以达到排放标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准（昼间70dB（A）,夜间55 dB（A）），在150m内可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。根据环评现场勘察，项目拟建地周边没有环境敏感点，为了降低噪声对周边环境的影响，环评提出以下噪声减缓措施： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，如采用人工开挖和大排锯机械开挖相结合的开挖方式，使噪声污染在施工中得到控制。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 （3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排。 （4）项目全部使用商品混凝土，不设置搅拌站。 （5）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （6）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 （7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （8）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 因此，项目施工期应加强管理，合理安排施工时间，在工程与敏感点之间设置临时隔声屏障；尽量将高噪声设备放置在场地中央。在采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响将减小，且施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束后，施工噪声也自行消失。 环境空气影响分析 施工期环境空气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘和装修废气。 （1）尾气 各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖、填土石方、运输、建筑结构等施工作业时产生的废气，主要含有CO、NOx。环评要求施工期间对于燃柴油的大型运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格施工期管理可以使车辆尾气的影响较低。 （2）扬尘 本项目施工过程产生大量扬尘，在施工现场的工作人员和附近的职工，长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。 通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4～0.55mg/m3，其影响范围为其下风向200m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对项目建设地周边的环境空气质量产生一定影响。根据实地勘察，东面为绿汀大道；南面为泰和路，西面为标准化厂房；北面为在建仓库，为减少施工废气对周围环境的影响，建设方应采取以下防治措施： 1）施工单位在施工期间应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、文明施工制度板。施工标志牌应当表明工程项目名称，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及当地环境保护主管部门的污染举报电话； 2）工程在建设期间，应在场地四周的边界设置1.8m以上的围挡；作业场地采取防尘布、网进行封闭施工，以减少扬尘扩散； 3）施工期间应配置洒水车定期进行洒水降尘，特别是大风干燥天气，应加大洒水量及洒水频次； 4）工程建设期间，其所使用的具有粉尘溢散性的工程材料，砂石、土方或废弃物应当密闭处理，并及时清运，工地内临时堆置渣土应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀扬尘； 5）为减少项目施工期粉尘和噪声对场地周边环境的影响，项目使用商品混凝土； 6）工程建设期间物料、渣土运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥，物料、渣土运输车辆装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；施工场地内运输通道应及时清扫和平整，运输车辆进入施工场地应限速行驶； 7）工程建设期间，施工工地内车行路径应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘； 8）尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工，本项目也可借鉴。 9）根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到六个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业。 （3）装修废气 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行： （1）尽量减少居室装修中油漆材料的使用量，以减少空气中有害气体的释放量； （2）室内装修材料尽量选用不含甲醛的粘胶剂，不含纤维的石膏板材，不含甲醛的大芯板、贴面板等； （3）油漆、喷涂工段要做好室内的通风换气工作； （4）在装修完毕后，不要急于投入运行使用，应先找有资质的环境检测单位进行检测，检测合格方能入住，如发现在装修过程中，油漆、喷涂等工序产生挥发性溶剂对空气有一定的影响，若不处理好，将威胁职工的身体健康。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低。 3、水环境影响分析 本项目施工期废水主要来自以结构、工建养护废水、各种设备、车辆冲洗水及施工人员生活污水，主要污染物有COD、BOD5、SS、石油类。 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境，环评建议采取以下措施： （1）车辆、设备进行集中清洗，对冲洗产生大量含泥沙的洗车水应建沉淀池，经初级隔油和沉淀处理后用于结构或混凝土养护。 （2）设置挡土墙或挡土坡，防止含泥沙废水直接排入城市管网或周边雨水沟渠。 （3）施工人员生活污水：主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD，因在厂区内施工，可设临时厕所，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，因此施工期产生的生活污水不会对周围环境产生大的影响。 通过上述措施，施工期施工废水均能得到妥善处理，对周围环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 根据环评现场勘察，项目拟建地场地平整，故本项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 本项目施工产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，产生量为37.8t，均外运至指定点处置；施工期共产生生活垃圾0.3t，生活垃圾经袋装收集、集中暂存、定期清运至垃圾处理场统一进行处理。为防止建筑垃圾、生活垃圾等污染环境，环评建议采取如下措施： （1）施工活动开始前，施工单位要向建设部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到建设部门指定地点合理处置，禁止偷倒、乱倒； （2）对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎瓦砾等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填；项目产生的弃渣应及时委托相关单位进行清运，以免产生扬尘和造成水土流失； （3）对于废油漆、涂料等不稳定的成分，可以采用有关容器进行收集并对使用过的容器及时进行清理； （4）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 （5）建设单位在施工过程中，及时清除积土、废物；增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱）收集施工人员产生的生活垃圾，派专人定时打扫清理、清运。 （6）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、并固定地点分类暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 运营期环境影响分析： 本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物等。 1、地表水环境影响分析 本项目废水主要为加油站工作人员和往来流动人口产生的生活污水、地面冲洗废水、洗车废水和初期雨水。 项目建成后生活污水排放总量为1.16m3/d、400m3/a，经化粪池处理后排入园区污水管网；项目洗车废水（2920m3/a）、地面冲洗废水（72m3/a）、初期雨水经隔油池、水封井、沉淀池处理后排入园区污水管网。项目营运期废水通过园区污水管网进入兴隆工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19918-2002）一级A类标准后排入邵水。项目周边雨、污水管网已铺设，故本项目废水排放属于间接排放，地表水评价等级为三级B评价。 污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： （1）水量 根据邵阳市环保局官网公示的《邵东县兴隆工业区污水处理厂工程及配套管网建设项目环境影响报告书》，邵东县兴隆工业区污水处理厂污水处理规模为4.0×104m3/d，分两期建设，其中：一期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，二期工程污水处理建设规模为2.0×104m3/d，一期工程预计于2018年12月竣工投产，二期工程于一期工程运行后并满足环评批复5年内启动建设。污水处理厂的处理能力能够容纳本项目运营期废水。 （2）水质 本项目的废水为生活污水、地面冲洗废水、洗车废水和初期雨水，水质简单，排水浓度远低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合兴隆工业污水处理厂进水水质要求，故项目排水不会对污水处理厂的进水水质产生明显影响，不会影响其正常运行。 （3）管网铺设 根据环评现场勘察，项目周边有配套管网，在兴隆工业污水处理厂纳污范围内，废水排入是可行。 综上所述，从水质、水量以及污水管网铺设情况三个方面综合分析，项目废水排入兴隆工业污水处理厂是可行可靠的。项目污水经上述处理后对周边环境影响很小。 废水管理相关信息 项目废水排放管理见表6-1至表6-4。 表6-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别（a） 污染物种类（b） 排放去向（c） 排放规律（d） 污染治理设施 排放口编号（f） 排放口设置是否符合要求（g） 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施 名称（e） 污染治理设施工艺 1 生产废水、生活污水 COD、SS、BOD5、 氨氮、石油类、总磷 排至兴隆工业污水处理厂 昼间连续 1#废水处理设施 隔油池、化粪池 生化处理 DW001 是 □否 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间 处理设施排放 a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 表6-2 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a） 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW 001 COD 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，总磷、氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 500 BOD5 300 pH 6-9 TP 8 石油类 20 氨氮 45 SS 400 a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 表6-3 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 CODcr 32.26 0.0011 0.04 氨氮 3.23 0.00011 0.004 全厂排放口合计 CODcr 0.04 NH3-N 0.004 表6-4 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数（a） 手工监测频次（b） 手工测定方法（c） 1 DW001 COD □自动 手工 / / 否 / 2个混合样 1次/季度 重铬酸钾法 氨氮 水杨酸分光光度法 a 指污染物采样方法，如 “混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），加油站为Ⅱ类项目，区域环境不敏感，该加油站地下水评价等级为三级评价。 ①区域水文地质 根据区域水文地质图，项目区地下水类型为碎屑岩类裂隙水，赋存水量较小。 ②地下水补给、径流、排泄条件 区内孔隙水主要接受大气降水补给，孔隙水受地形地貌的控制，季节变化明显，动态变化大，地下水运移途径短，由高水位处向低水位处运移成泉或以散流形式排泄，直接或间接的对下伏岩溶水进行补给，地下水大致流向为由西北至东南。 ③地下水开发利用情况 据调查，项目周边0.3km范围内无地下水出露点；项目厂区及周围都属于松散岩类孔隙水水文地质单元，区域地下水水量赋存较大。 ④地下水污染源调查 根据调查和资料收集，评价区内地下水污染源较少，拟建项目地下水影响主要包括项目加油区地坪冲洗废水、职工及来往人员生活污水、储油罐及加油管道泄漏产生的油类物质、危险废物（油罐清油泥、隔油池油泥、含油消防砂等）等泄漏或浸渍。 项目周边居民饮用水源为城市自来水，本项目场地清洗废水、洗车废水、生活污水及初期雨水经隔油沉淀池处理后排入园区污水管网，在兴隆工业污水处理厂处理达标后排入邵水。故项目主要可能影响地下水的情况为站区路面含油废水渗入地表。建设单位应对站区路面、隔油池及沉淀池采用混凝土防渗处理，应当设泄露观测井等，便于泄漏后及时观测到，便于及时清理。严禁初期雨水直接外排。项目运营期若发生污水下渗、油品泄漏，项目污水中含有COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、石油类等多种污染因子，将会对地下水造成污染。地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。同时，若地下水因项目事故泄漏造成污染，污染物随着地下水流向及扩散，对地下水造成污染。 地下水环境保护措施及防治对策：为有效防止项目废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，环评要求企业储罐采用双层罐，本项目储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；设置防漏罐池，把油罐放置在防漏罐池内，双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统。项目采取以下防渗措施： 表6-5 拟建项目污染区划分及防渗等级一览表 分区 厂内分区 防渗等级 重点防渗区 储罐区 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行 一般防渗区 站房地面、隔油池输油管线 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 简单防渗区 办公区 一般地面硬化 （1）重点防治区防渗措施重点防治区：生活废水化粪池、路面、隔油池及沉淀池区域。根据拟建工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施。 ①重点防治区防渗 ②管道防渗漏拟建工程生产过程中产生的生产、生活污水需通过污水管道收集，为防止污水收集、输送、外排过程发生渗漏，项目污水管道均采用HDPE防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。 防渗罐池、隔油池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，外侧做防渗层，建议采用由两层人工合成材料衬层与粘土（或具有同等以上隔水效力的其它材料）衬层组成的防渗层，防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。 （2）一般防治区防渗措施一般防治区：站房内。该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 （3）简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。 地下水污染监测措施：为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 （1）管理措施 ①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。 ②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 ③建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。 ④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细 致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 （2）技术措施 ①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。 ②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下： 了解各污水构筑物是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的生产装置进行检查。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 在严格落实以上防治措施的情况下，预计区域地下水环境基本不会受到项目的污染影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。 3、大气环境影响分析 本项目废气主要为卸油、油罐储存、加油等过程挥发的含油废气（以非甲烷总烃计）、汽车尾气及柴油发电机尾气。 1）非甲烷总烃 加油站主要是油罐大小呼吸、加油作业、油罐车卸油等挥发的非甲烷总烃排放量。 ①储罐小呼吸废气 本项目储油罐小呼吸非甲烷总烃产生量为0.48t/a，小呼吸挥发出的非甲烷总烃通过放散管至罩棚顶部排放，则小呼吸非甲烷总烃排放量为0.48t/a，油气排放质量浓度为12g/m3。 ②储罐大呼吸废气 本项目汽油储罐大呼吸非甲烷总烃产生量为2.64t/a。大呼吸挥发出的非甲烷总烃通过一次油气回收系统将油气回收至油罐车储油罐内，油气回收系统回收效率95%，故汽油大呼吸非甲烷总烃排放量为0.132t/a，油气排放质量浓度为44g/m3。 ③油罐车卸油时废气 油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为1.1kg/m3通过量，非甲烷总烃产生量为4.4t/a，本项目加装卸油油气回收系统，回收率为95%，平均排放率降低为0.055kg/m3通过量。则非甲烷总烃排放量为0.22t/a。 ④加油作业废气 车辆加油时造成的非甲烷总烃排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。非甲烷总烃产生量为0.44t/a，加油枪油气回收系统回收率为90%，因此加油机作业时非甲烷总烃排放量为0.044t/a。 ⑤跑冒滴漏 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量，则非甲烷总烃跑冒滴漏损失为0.336t/a。 本评价根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式，对非甲烷总烃的影响进行预测分析。估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面 源和体源等污染源的最大地面浓度。 本项目非甲烷总烃排放的形式主要为无组织排放，排放点主要是卸油处、油罐通气管口处、加油岛处，根据项目厂区的平面布置，本次评价将整个加油站作为面源进 行无组织排放影响预测，并选取项目非甲烷总烃排放量的总和作为污染物源强。根据 工程分析，本项目非甲烷总烃排放总量为0.76t/a，项目估算模式预测参数见表6-6，项目下风向非甲烷总烃不同距离的浓度与占标率预测结果见表6-7。 表6­6 估算模式预测参数 污染源 污染因子 污染源强 面源参数 （长×宽×高） 标准值 加油机、埋地油罐大呼吸、小呼吸 非甲烷总烃 1.212t/a 72.5×70×5 2.0mg/m3 表6-7 下风向非甲烷总烃不同距离的浓度与占标率预测 离源距离(m) 非甲烷总烃 浓度Ci（mg/m3） 占标率Pi（%） 10 0.09128 1.52 66 0.1939 3.23 100 0.1584 2.64 200 0.06903 1.15 300 0.03678 0.61 400 0.02302 0.38 500 0.01598 0.27 600 0.01188 0.20 700 0.009268 0.15 800 0.007503 0.13 900 0.006235 0.10 1000 0.005297 0.09 1100 0.00458 0.08 1200 0.004018 0.07 1300 0.003568 0.06 1400 0.003196 0.05 1500 0.002888 0.05 1600 0.002629 0.04 1700 0.002409 0.04 1800 0.002221 0.04 1900 0.002057 0.03 2000 0.001914 0.03 2100 0.001789 0.03 2200 0.001677 0.03 2300 0.001578 0.03 2400 0.001489 0.02 2500 0.001409 0.02 通过将整个加油站排放的非甲烷总烃以面源形式进行预测分析的结果表明，项目 非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度出现在距污染源中心点下风向66m处，最大落地浓度0.1936mg/m3，项目排放的非甲烷总烃在下风向浓度贡献值均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。因此，项目排放的非甲烷总烃对区域环境空气质量及周边敏感点总体影响较小。本项目所在地区常年风向为东北风，建设单位在严格按照设计规范要求建设汽油油气回收系统，并加强厂区绿化，增加下风方向一侧的植被种植密度后，可使油气异味对周边环境及敏感保护目标的影响降至可接受程度。 在采取油气收集系统后，加油站非甲烷总烃产生的异味基本集中在加油枪附近，在距离加油站2m处闻不到挥发排放的非甲烷总烃异味。此外，场区内四周拟设置绿化带，对项目无组织排放的非甲烷总烃有一定吸收和阻隔作用。由此判断，项目油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃对周围大气环境影响较小。 大气导则将环境空气影响评价工作分为一、二、三级，评价工作等级按下表的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi，根据估算模式SCREEN3计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者(Pmax )和其对应的D10% 。 表6-8评价工作等级划分一览表 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax﹤10% 三级 Pmax＜1% 由表6-7、6-8可知，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =3.23%，大于1%，小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点影响较小。 大气污染物排放量核算 本项目污染物污染物无组织排放量核算见表6-9，全厂大气污染物排放核算见表6-10，污染源非正常排放核算见表6-11。 表6-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排气筒编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/Nm3） 1 / 油罐、拱顶罐小呼吸损耗 非甲烷总烃 放散管 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 4.0 0.48 2 / 油罐大呼吸损耗 一次油路回收系统 0.132 3 / 油罐车卸油 一次油路回收系统 0.22 4 / 加油机 二次油路回收系统 0.044 5 / 加油岛 / 0.336 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 1.212 表6-10 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 1.212 表6-11 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（ug/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 应对措施 1 加油区 油路回收系统故障 非甲烷总烃 1194000000 0.95 1 4 加强维护、检查，发生非正常排放时，立即停止加油。 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，确定无组织排放源的大气环境防护距离。采用导则推荐模式中的大气环境保护距离模式计算各无组织源的大气环境保护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区的平面布置图，确定控制距离的范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境保护距离，对于同属一生产单元(生产车间或工段)的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定大气环境保护距离。项目无组织废气排放源强及预测参数详见表6-12。 表6-12 项目无组织废气排放源强及预测参数表 污染源名称 面源起点坐标(o) （UTM坐标） 面源海拔高度/m 与正北方向夹角 矩形面积 污染物名称 排放速率kg/h x y 长度/m 宽度/m 高度/m 加油区 575260 3013138 262 35° 15 7.4 5 非甲烷总烃 0.13 经采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离结果见图6-1所示： 图6-1 大气防护距离预测软件及结果 由图6-1知，根据国家环境保护部环境工程评估中心推荐的预测软件，计算结果为无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 （2）车辆尾气 加油车辆进出加油站伴有汽车尾气的产生和排放。汽车尾气主要污染物为CO、NOx及CHx等。此类废气为间断、非连续性排放。根据业主经验估算，到加油站加油的汽车约220辆/天，每辆汽车进站后平均停靠5到10分钟后即开离加油站，因此在站内停留时间不长，产生量不大。 本项目拟通过合理规划机动车车流方向，使之有利于机动车尾气的扩散；采用合理布设通道、车位，加强管理等措施来减少塞车，以减少车流尾气排放；同时加强绿化，选种一些吸收废气效果较好的树木，以达到净化环境的作用。故汽车尾气的排放对周围环境的影响很小。 （3）柴油发电机尾气 发电机为停电时备用设备，其影响为暂时性。发电机房布置在辅房专用设备间，发电机组运行时柴油机排出的尾气是一种高温高速的脉动性气流，除了黑烟外，而且还含有SO2、NOx、CO和烟尘等有害物质，直接排放不符合国家的环保规定，对空气环境会造成一定的污染。为避免柴油发电机尾气对周边空气的影响，要求发电机尾气经楼顶排放；为最大程度减少对人群的影响，建议使用清洁轻质柴油，即柴油中的苯、硫含量都较低或向使用的柴油中加入添加剂，使柴油燃烧完全，可降低燃油烟气污染物的排放量，且柴油发电机使用率比较低，一年只开机几次，对周围环境影响极小。 综上所述，本项目各类废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。 4、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为汽车进出的交通噪声和设备的运行噪声。由于加油车辆噪声为间断性产生，汽车进站加油时需关闭发动机，因此车辆噪声主要反映在进站过程中和驶离加油站过程中，由于行驶速度较慢，其噪声源强较低，因此预计加油站车辆噪声不会造成噪声扰民。项目产噪设备主要为潜油泵、高压泵、水枪及柴油发电机噪声，噪声级为75～90dB(A)。项目潜油泵置于埋地油罐内，经油罐及地表采用C25混凝土硬化隔声；高压泵置于辅助用房内，高压泵房采用隔声门窗，并采取基础隔声减震措施，高压泵房距离最近厂界30m；柴油发电机置于站房的配电房内，并采取基础隔声减震措施。项目主要噪声治理措施及治理前后噪声统计详见表6-13： 表6-13 主要噪声治理措施及结果一览表 位置 噪声源与厂界最近距离 预测值 东厂界 21.6m 41.2dB（A） 南厂界 29.5m 46.6dB（A） 西厂界 11.3m 49.1dB（A） 北厂界 24.4m 44.6dB（A） 项目噪声源经以上隔声、减振等措施，再经过距离衰减之后，预计南、西、北厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，东厂界噪声可满足（GB12348-2008）中4a类标准要求。 5、土壤影响分析 本项目为加油站建设项目，根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于制造业中金属制品制造（其他类），属于Ⅲ类项目，项目属于污染影响型项目。项目占地面积为0.5公顷<5公顷，占地规模为小型。项目周边环境属于不敏感区域。根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、固体废物环境影响分析 项目营运期间，固体废物主要有员工和来往流动人员产生的生活垃圾、清洗罐体产生的清洗废水、隔油池产生的废油及污泥。 项目生活垃圾产生量为4.38t/a，生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处理；项目隔油池有废油和污泥产生，须进行定期清掏，隔油池废油及污泥产生量约为0.2t/a，为危险废物（代码HW08 900-210-08），委托有资质单位处理；项目埋地油罐大概每5年需进行一次油罐清洗作业，清罐时将产生清罐废物，产量约20t/次•5年为危险废物（HW08 251-001-08），委托有资质单位处理，危废暂存时间不得超过1年。 项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目在辅房内设置一个危废固废暂存间，面积约10m2。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目各危险废物对周围环境影响较小。 综上所述，本项目固体废物均能得到妥善处理，对周边环境影响很小。 7、环境风险评价 （1）环境风险识别及分析 项目厂区设置有柴油储罐、汽油储罐，如果发生泄漏事故，将会对地表水和地下水产生污染，遇到明火则会发生火灾并产生有害气体污染环境空气。汽油的理化性质及安全技术特性见表6­14，柴油的理化性质及安全技术特性见表6­15。 表 6­14 汽油理化性质及安全技术特性表 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.1类低闪点易燃液体。 燃爆危险： 易燃。 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 健康危害： 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃）： -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃）： 415～530 爆炸上限％（V/V）： 6.0 沸点（℃）： 40～200 爆炸下限％（V/V）： 1.3 溶解性： 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 第三部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 表 6­15 柴油理化性质及安全技术特性表 标识 中文名 柴油 英文名 Diesel Oil 理化特性 沸点（℃） 282～365 熔点（℃） ­18 相对密度（水=1） 0.87～0.9 相对密度（空气=1） 无资料 外观性状 稍有粘性的棕色液体 溶解性 稳定性 稳定聚合危害不聚合 主要用途 主要用作柴油机的燃料 燃爆特性 闪点（℃） ≥55 爆炸极限（%V/V） 无资料 自燃温度（℃） 350~380 最大爆炸压力（Mpa） 无资料 危险特性 遇明火、高热或与氧化剂有引起燃烧爆炸的危险 灭火方法 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处 灭火剂 雾状水、泡沫、干粉、砂土、二氧化碳 毒性及健康危害 急性毒性 无资料 最高容许浓度（mg/m 3 ） 中国：未制定标准；前苏联：未制定标准健康危害 健康危害 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其液滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血液中。柴油废气可引起眼、鼻刺激性症状，头晕及头痛 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、活性碳或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储运注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采 用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急 处理设备和合适的收容材料。 （2）风险潜势初判 ①Q值的确定 根据工程分析，项目风险物质主要为汽油（最大储存量为60t）、柴油（最大储存量为24t）。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）项目涉及危险物质情况见表6-14。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 B，确定项目原辅材料中风险物质为润滑油，Q 按下式进行计算： 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为 I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表6-16 重大危险源辨识一览表 风险物质 （最大贮存量） 危险成分（含量） CAS号 风险物质量qn(t) 临界量Qn (t) qn/Qn 汽油（60） 辛烷 / 60 2500 0.024 柴油（24） / / 24 2500 0.0096 Q= 0.0336＜1 ②风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），项目Q＜1 ，故该项目环境风险潜势为I。 （3）环境风险评价等级 项目风险物质赞存量较低，Q＜1，风险潜势为I，因此环境风险评价等级为简单分析。 表6-17 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 表6-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 邵东市兆成能源有限公司泰和路北加油站建设项目 建设地点 湖南省 邵阳市 邵东市 生态产业园 绿汀大道与泰和路交叉口处 地理坐标 111.769791°E，27.238121°N 主要危险物质及分布 危险物质：汽油、柴油（易燃液体） 分布：储存于地下储油罐 环境影响途经及危害后果 储运、加油、卸油过程中发生火灾、泄漏等环境风险问题将对空气及地表水产生一定影响 风险防范措施及要求 a、运输过程中的安全防范措施 ①危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、储存过程中的安全防范措施 ①储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 ②防止阳光直射，保持储罐密封。 ③配备相应品种和数量的消防器材。 ④地下储罐区要有防火防爆技术措施。 ⑤禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ⑥建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、加油、卸油过程中的安全防范措施 使用过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施，因此做好突发性环境污染 事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力。 针对项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： ①加油区设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； ②尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； ③设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏； ④按区域分类有关规范在项目内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； ⑤对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； ⑥在操作岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品。 d、泄漏风险防范措施 ①加油区地面硬化、防腐防渗，并派专人负责管理，每天进行检查； ②地下储罐应采用双层油罐，同时配备泄漏报警装置，储油罐设置围堰，对可能泄漏的危险物品进行节流和收集，防止危险物品直接泄漏到地下； ③加油管线埋地管线采用双层热塑性塑料管，露出地面管道采用无缝钢管，双层管道的最低点设有检漏点。泄漏检测仪安装方便，将探头伸入检测立管即可，外接监视设备和电源能够24小时全程监控，杜绝污染隐患；渗漏 检测系统，便于检测和维护，保护了土壤和水的生态环境。 事故应急措施 ①泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。小量泄漏：用吸油毡吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ②爆炸应急处理 迅速撤离爆炸区域内人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服进入厂区进行应急处理，并及时汇报上级部门，寻求消防部门帮助，协助消防部门彻底清查危险源，杜绝二次灾害。 ③防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具。 眼睛防护：一般不需要特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。 ④急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼皮，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼气困难，给输氧。如呼气停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮总量温水，催吐，就医。 灭火方法：喷水保持容器冷却，直至灭火结束；灭火剂：干粉、砂土。 （4）事故应急预案 本环评建议建设单位按照《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案>的通知》（湘政办发[2018]2号）的相关要求编制本项目的环境事故应急预案，并上报所在地环境保护行政主管部门备案。 表6-19 风险应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：加油岛、地下储油罐 2 应急组织机构、人员 加油站、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、加油站邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 （5）分析结论 综合以上分析，本项目涉及易燃易爆液体，具有较大的危险性。建设方应严格按照安全规范作业，避免安全事故发生。尽管最大可信灾害事故概率较小，但要从建设、生产、储运等各个方面积极采取防护措施。项目应聘请资质单位编制环境风险应急预案。 8、环境管理、措施及环境监测 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，（如需）及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它指标一并组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 ⑤要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 ⑥加强各生产车间、工段的环境卫生管理：督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。保持工场的通风、整洁和宽畅。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。及时将生产过程中产生的各类固废送至暂存场所，严禁露天堆放。 （3）环境监测 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。本项目的环境监测可委托有资质的环境监测单位进行。环境监测计划见表6-20。 表6-20 环境监测计划表 监测时期 监测 项目 指标 频次 监测点 营运期 无组织 非甲烷总烃 每季监测一次 厂界四周 噪声 监测 等效连续A声级 每季度监测一次，昼间、夜间各监测一次 厂界四周 生产废水监测 COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、总磷 每个季度监测一次 废水排放口（排入园区污水管网） 地下水监测 石油类 每个季度监测一次 站区监测水井 8、环保投资估算与“三同时”验收一览表 本项目总投资3000万元，其中环保投资116万元，环保投资占工程总投资的3.86%，环保投资情况见表6-21。 表6-21 环保投资情况一览表 序号 时间区段 项 目 投资金额 （万元） 1 施工期 设置围档 1.5 2 防尘网、防尘布等 0.5 3 洗车台1座 0.5 4 清洗机1台 0.5 5 沉淀池 1 6 化粪池 1 7 清运建筑垃圾 5 8 营运期 雨污分流管网 36.8 9 隔油池（初期雨水池） 5 10 沉淀池 4 11 化粪池 2 12 水封井 1 13 油气回收系统（包含一、二油气回收系统） 25 14 发电机尾气排放管道 0.2 15 放散管 1.2 16 危险废物暂存点 0.2 17 一般废物暂存点 0.5 18 消防沙池和器材箱 0.5 19 油罐防渗防漏措施 8.6 20 绿化 21 合 计 116 项目建成正式投入生产前，将成立环保机构，明确环境管理人员，建立健全环境管理制度，严格落实环保“三同时”制度，贯彻清洁生产促进法，加强环保设施的运行管理，确保各项污染物达标排放。运营后需进行竣工环境保护验收，本项目环保验收项目详见下表。 表6-22 项目环保设施验收一览表 时段 要素 污染类型 环保设施/验收内容 验收标准 运 营 期 废水 生活污水 化粪池 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 地面冲洗废水及洗车废水 隔油池（兼雨水池）、水封井、沉淀池 雨水 雨水池、雨污分流管网 / 噪声 设备运行噪声 减震、隔声装置等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2011）3类、4a类标准 废气 非甲烷总烃 油气回收系统+4m高排放管 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中标准 发电机尾气 尾气排放管道 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求 固废 一般工业固废 一般固废暂存点 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 危险废物 危废暂存点及收集装置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 生活垃圾 垃圾桶/箱 《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008） 风险 / 油罐防渗防漏措施 / / 消防沙池和器材箱 / 生态 绿化 绿化面积838.4m2 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加油区、储罐区 | 非甲烷总烃 | 油气回收系统、放散管 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 来往车辆 | 汽车尾气 | 绿化、合理布局 |  |
|  | 柴油发电机房 | 发电机尾气 | 排气管 |  |
| 水 污 染 物 | 站内生活办公区 | 生活污水 | 化粪池 | 对地表水环境影响不大 |
|  | 加油区、洗车区 | 地面冲洗、洗车废水 | 隔油池、水封井、沉淀池 |  |
|  | 站区 | 初期雨水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 员工、客户 | 生活垃圾 | 分类收集、回收利用、集中填埋 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 油罐 | 清罐废物 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 隔油池 | 废油泥 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 项目营运期噪声源主要有：加油泵、高压泵、水枪和区内人流活动、机动车发动、行驶、鸣笛等，源强在55～85dB(A)之间，对于车辆加强管理、设备采取消声、减震、加强维护等措施控制噪音使其达标排放。 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设完工后，将对裸露面全面硬化、绿化，通过加强绿化，合理搭配草坪、苗木等手段使局部生态环境将得到改善，不会对整体生态环境产生影响。 |

产业政策相符性、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为加油站项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会 2013 年第21号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），项目不属于限制类和淘汰类，因此，本项目符合产业政策。 2、选址及平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 1）用地符合性 本项目建设用地位于邵东县生态产业园绿汀大道与泰和路交叉口处，根据甲方提供邵阳市规划局规划条件书（见附件），本项目用地土地性质符合要求。 根据《汽车加油加气设计与施工规范（2014局部修订版）》（GB50156—2012）规定，本项目加油部分与规范符合性分析见表7-1和表7-2。 表7-1 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防火距离 埋地油罐 加油机、通气管管口 标准 距离 实际 距离 备注 标准 距离 实际 距离 备注 重要公共建筑物 35m / 符合 35m / 符合 明火或散发火花地点 17.5m / 符合 12.5m / 符合 民用建筑物保护类别 一类保护物 14m / 符合 11m / 符合 二类保护物 11m / 符合 8.5m / 符合 三类保护物 8.5m / 符合 7m / 符合 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 15.5m / 符合 12.5m / 符合 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 11m 35m 符合 10.5m 35m 符合 室外变配电站 15.5m / 符合 12.5m / 符合 铁路 15.5m / 符合 15.5m / 符合 城市道路 快速路、主干路 （东侧道路） 5.5m 24m 符合 5m 24m 符合 次干路、支路 （南侧道路） 5m 20m 符合 5m 20m 符合 架空通信线 和通信发射塔 5m / 符合 5m / 符合 架空电力线路 无绝缘层 1倍杆(塔)高且不应小于6.5m / 符合 6.5m / 符合 有绝缘层 0.75倍杆(塔)高且不应小于5m / 符合 5m / 符合 表7-2 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距表（m） 油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防火距离 埋地油罐 加油机、通气管管口 标准 距离 实际 距离 备注 标准 距离 实际 距离 备注 重要公共建筑物 25m / 符合 25m / 符合 明火或散发火花地点 12.5m / 符合 10m / 符合 民用建筑物保护类别 一类保护物 6m / 符合 6m / 符合 二类保护物 6m / 符合 6m / 符合 三类保护物 6m / 符合 6m / 符合 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 11m / 符合 9m / 符合 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 9m 35m 符合 9m 35m 符合 室外变配电站 12.5m / 符合 12.5m / 符合 铁路 15m / 符合 15m / 符合 城市道路 快速路、主干路 （东侧道路） 3m 24m 符合 3m 24m 符合 次干路、支路 （南侧道路） 3m 24m 符合 3m 24m 符合 架空通信线 和通信发射塔 5m / 符合 5m / 符合 架空电力线路 无绝缘层 0.75倍杆(塔)高且不应小于5m / 符合 6.5m / 符合 有绝缘层 0.5倍杆(塔)高且不应小于5m / 符合 5m / 符合 由表7-1、表7-2可见，项目选址满足相关规范要求。 2）与园区产业定位符合性 本项目隶属于邵东县生态产业园管辖区域内，配套设施完善，交通方便，原材料和产品的运输方便，地理位置优越。根据兴隆工业园（属于生态产业园）规划环评批复，入园项目选址必须符合工业区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，鼓励清洁生产型、高新技术型、节水节能型及具备地方环境资源优势的企业进入，不得引进国家命令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；对已规划的产业定位中，必须限制生物医药产业范围与规模，禁止中草药浸提类及生物工程类企业入驻，限制其他中成药饮片制造产业的规模；电子工业产业中不得引入印刷电路板制作工序；对机械制造、小五金产业禁止在工业区内设金属表面处理及电镀工序；加工贸易产业主要定位于邵东县传统的皮革箱包来料加工制作、纺织品来料加工制作和黄花菜、芋头等农产品深加工制作；包装产业中不得引进建设原料造纸项目。工业园主导产业为机械制造、电子工业、生物医药（成药制药）、加工贸易（皮革箱包、农产品深加工、纺织品来料加工）、五金等轻度污染或中度污染企业，项目不属于限制类、禁止类项目，故本项目符合园区产业定位要求。 3）环境容量 环境现状质量结果表明：项目所在地环境空气质量属于不达标区，受纳水体邵水质各监测因子均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，区域声环境昼间、夜间等效连续A声级均符合GB12348-2008《声环境质量标准》中3类、4a类标准，有一定的环境容量。 5）对环境的影响 项目所产生的产生废水水质简单且可达标排放，对周围环境影响不大；选用低噪声设备，噪声可达到排放要求；项目内设有垃圾箱用于收集职工生活垃圾，定期清理转运交由环卫部门处理，危险废物委托有资质的单位处理；项目各类污染物均能得到妥善处理，符合排放标准。对周边环境影响不大。 项目采取相应的措施后对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）平面布局合理性分析 根据建设单位提供平面布置图，本项目位于邵东县生态产业园绿汀大道与泰和路交叉口处，东面退让绿汀大道边线至少10m，项目占地面积5076m2，项目构筑物为罩棚、站房及辅助用房。 罩棚（网架结构）位于项目中部，内有加油岛、地下油罐，加油岛内设4台加油机，地下油罐设4个埋地油罐（1个柴油罐、3个汽油罐）；站房为1F建筑，位于项目西部，紧邻罩棚，站房内设库房、营业厅、收银台及办公室；辅助用房为2F建筑，位于项目西北部，内设厕所、配电房、一般固废暂存间、危废暂存间及其他辅助用房；项目南部设洗车区，洗车台下设隔油池、三级沉淀池；项目东部设有一处消防器材箱和消防砂池；油品卸车点及加油站汽车槽位卸车位位于中部加油区；项目西部预留充电桩、充电停车位，加油站设有两个出入口，分别位于项目西南部和东北部，保证车辆出行便利。项目西部和北部设2.2m高实体围墙。项目布局分区明显，科学合理，满足运营要求。站区平面布置图见附图2。根据《加油加气设计与施工规范（2014局部修订版）》（GB50156—2012）对项目平面布局合理性进行分析比较。见表7-3。 表7-3 项目规范相符性对照表 《加油 加气 设计 与施 工规 范（ 2014 局部 修订 版）》（GB5 0156— 2012） 规范要求 本项目布置情况 规范 相符性 5.0.12加气站的工艺设备与陆外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。 项目四周设置2.2m高非燃烧实体围墙。 符合 5.0.2 车辆入口和出口应分开设置。 项目出入口分开设置，分别设置在项目西侧和北侧 符合 1 单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。 2 站内停车场和道路路面应采用沥青路面。 项目进出口道路宽度为15m，站内停车场和道路路面应采用沥青路面 符合 加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于15m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。 项目罩棚高度15m，罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离为5m。 符合 5．0．5 加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛、加气岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m。 2 加油岛、加气岛的宽度不应小干1.2m。 3 加油岛、加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。 加油岛、加气岛宽度为1.2m，高出地平0.2m； 符合 5.0.6 液化石油气罐的布置应符合下列规定：埋地罐之间距离不应小于2m，罐与罐之间应采用防渗混凝土墙隔开。如需设罐池，其池内壁与罐壁之间的净距离不应小于1m。 项目采用地埋罐，做抗浮基础，周围回填细砂。 符合 5．0．8 加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于表5．0．8的规定。 详见本环评选址合理性分析章节 符合 11.3.1加油加气站内可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。 站区设置草坪，绿地率达到10.85%，不种植油性植物。 符合 由上表可知，项目总平面布置紧凑合理，站内道路符合要求通畅，平面布置基本符合要求。 3、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性性分析 根据油品储运销VOCs综合治理内容及相关要求：深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。 本项目储罐区、卸油区、加油区安装了一次油气回收系统、二次油气回收系统；油罐采用SF双层埋地油罐、各储罐设置液位仪，具有高液位报警功能，且设防渗检测系统；加油管线埋地管线采用双层热塑性塑料管，露出地面管道采用无缝钢管，双层管道的最低点设有检漏点。符合综合治理方案。

评价结论与建议

一、结论 1、项目概况 (1)项目名称：邵东县兆成能源有限公司泰和路北加油站建设项目； (2)建设单位：邵东县兆成能源有限公司； (3)建设性质：新建； (4)建设地点：邵东县生态产业园绿汀大道与泰和路交叉口处； (5)建设内容：本项目用地面积5076m2，总建筑面积756m2，容积率0.15，建筑密度17.8%，绿地率16.5%。项目主要建筑内容包括站房、罩棚及辅助用房，预计年销售汽油3000吨、柴油1500吨。 (6)项目总投资及环保投资：项目总投资3000万元，其中环保投资116万元，占总投资的3.86%。 2、产业政策符合性分析 本项目为加油站项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会 2013 年第21号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），项目不属于限制类和淘汰类，因此，本项目符合产业政策。 3、本项目选址和平面布置合理性分析 本项目建设用地位于邵东县生态产业园绿汀大道与泰和路交叉口处，根据甲方提供邵阳市规划局规划条件书（见附件），本项目用地土地性质符合要求。 对比《汽车加油加气设计与施工规范（2014局部修订版）》（GB50156—2012）规定，项目选址满足相关规范要求；环境现状质量监测结果表明，项目区域环境质量现状良好，有一定的环境容量；在施工期和运营期采取相应的措施后，本项目建设对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 根据建设单位提供平面布置图，本项目位于邵东县生态产业园绿汀大道与泰和路交叉口处，东面退让绿汀大道边线至少10m，项目占地面积5076m2，项目构筑物为罩棚、站房及辅助用房。 罩棚（网架结构）位于项目中部，内有加油岛、地下油罐，加油岛内设4台加油机，地下油罐设4个埋地油罐（1个柴油罐、3个汽油罐）；站房为1F建筑，位于项目西部，紧邻罩棚，站房内设库房、营业厅、收银台及办公室；辅助用房为2F建筑，位于项目西北部，内设厕所、配电房、一般固废暂存间、危废暂存间及其他辅助用房；项目南部设洗车区，洗车台下设隔油池、三级沉淀池；项目东部设有一处消防器材箱和消防砂池；油品卸车点及加油站汽车槽位卸车位位于中部加油区；项目西部预留充电桩、充电停车位，加油站设有两个出入口，分别位于项目西南部和东北部，保证车辆出行便利。项目西部和北部设2.2m高实体围墙。根据《加油加气设计与施工规范（2014局部修订版）》（GB50156—2012）对项目平面布局合理性进行分析比较，项目总平面布置紧凑合理，站内道路符合要求通畅，平面布置基本符合要求。站区平面布置图见附图2。 4、项目所在地环境质量现状评价 ①建设项目所在地SO2、NO2、CO、O3 年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度超标，项目所在地大气环境质量区域为不达标区域。 ②邵水各监测断面各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，满足水功能区划功能要求。 ③项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，满足声环境功能区划功能要求。 5、环境影响分析 ①施工期 本项目施工期外排污染物主要有：施工扬尘、施工噪声、施工废水和施工固体废物，对周围环境与环保目标有一定影响，建设方应加强施工管理，落实本报告提出的防治措施，减小对周围环境的影响。 水污染物环境影响分析：施工期产生的废水为施工人员生活污水和施工作业废水。本项目施工人员生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，严禁任何废水未经处理随意排放附近河道。项目施工阶段产生的施工废水主要来自各种施工机械设备运转的洗涤用水和施工现场清洗、建混凝土养护等废水，废水中主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后大部分回用，对环境的影响较小，且为短期、局部性影响。 大气环境影响分析：施工期产生的燃油废气和扬尘将会造成周围大气环境的污染，其中又以扬尘的影响较大。采用洒水、布置防尘网、严禁超载、及时清运、车辆清洗、加强交通管理等措施降低施工废气对环境的影响。在落实本环评所提出的措施情况下，可尽量减小施工废气对周围环境的影响。 声环境影响分析：建设项目施工期主要噪声源为挖土机和装载机等施工机械设备，应对施工进行合理布局，合理分配施工时间；尽量选用低噪声施工设备，高噪声设备应加减震垫；对位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间等措施，以减少这类噪声对周围环境的影响。 固废环境影响分析：施工期间的固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废钢筋和钢丝等杂物，分类回收，剩下的送建设部门指定的地方处置；生活垃圾由环卫部门定期清理。 ②营运期 大气环境影响分析：加油站采用油罐车运输油品方式获得油源，卸油采用密闭卸油方式卸油，正常情况下油气挥发散逸量很少，设置有卸油、加油油气回收系统，可以减少非甲烷总烃的排放，对大气环境影响小；采用合理布设通道、车位，加强管理等措施来减少塞车，以减少车流尾气排放，同时加强绿化，选种一些吸收废气效果较好的树木，以达到净化环境的作用；要求发电机尾气经楼顶排放，建议使用清洁轻质柴油，且柴油发电机使用率比较低，一年只开机几次，对周围环境影响极小。故废气经处理后对周边大气环境影响很小。 水污染物环境影响分析：废水主要为生活污水、地面冲洗废水、洗车废水和初期雨水，污水外排量为3100m3/a。建设单位拟用隔油池收集处理厂区内初期雨水，洗车废水、地面冲洗废水，收集的废水经隔油池、水封井、沉淀池处理后排入园区污水管网；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，在兴隆工业污水处理厂处理达标后排入邵水。运营期废水对受纳水体邵水水质影响较小。 固废环境影响分析：项目生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处理；项目隔油池有废油和污泥产生，须进行定期清掏，为危险废物（代码HW08 900-210-08），委托有资质单位处理；埋地油罐大概每5年需进行一次油罐清洗作业，清罐时将产生清罐废物，为危险废物（代码HW08 251-001-08），委托有资质单位处理。项目固体废物经妥善处理后对周边环境影响较小。 声环境影响分析：项目加油车辆噪声为间断性产生，汽车进站时需关闭发动机，因此车辆噪声主要反映在进站过程中和驶离过程中，由于行驶速度较慢，其噪声源强较低，预计车辆噪声不会造成噪声扰民；噪声设备主要为潜油泵、高压泵、水枪和柴油发电机噪声，潜油泵置于埋地油罐内，经油罐及地表采用C25混凝土硬化隔声，高压泵置于辅助用房内，并采取基础隔声减震措施；柴油发电机置于配电房内，并采取基础隔声减震措施，预计对周边声环境质量的影响也很小。故项目排放噪声对周边环境影响很小。 6、综合评价结论 综上所述，本项目具有较好的经济、社会和环境效益，其选址符合城市总体规划。项目属于非生产性工程，污染因素简单，对环境影响较小，采取相应的污染治理措施技术可行，措施有效。工程实施后对地表水、环境空气、声环境产生影响很小。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设是可行的。 二、建议与要求 （1）树立生态保护优先的原则，加强生态保护和建设力度。切实搞好总体规划和总图布置。区内不保留有裸露地面，绿化应乔灌草相结合。 （2）使用绿色建材，尽量减少或不用添加剂的涂料，应使用低甲醛或无甲醛的板材，减小对周围环境的影响。 （3）加强管理，完善卫生责任制度，做到卫生有专人负责，各责任岗位得到贯彻执行。 （4）加强污水处理设施（化粪池、隔油池）的管理，定期清污，清淤周期不得超过设计周期。 （5）绿化优先选择对NOx、CO、SO2吸收性能好的树种，净化空气，提高项目所在区域环境质量。

# Text boxes

2628

损耗27

135

108

损耗73

员工生活污水

园区污水管网

化粪池

292

总用水

3492

来往人员生活污水

365

72

园区污水管网

隔油池

72

地面冲洗废水

2920

洗车废水

损耗292

图5-5   项目水平衡图（t/a）