建设项目环境影响报告表

# （送审稿）

项  目  名  称：年产60万吨机制砂生产线建设项目

建设单位(盖章)：邵东市衡众新型建材有限公司

编制日期：2020年3月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

3、环境质量状况	11

4、评价适用标准	15

5、建设项目工程分析	17

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	26

7、环境影响分析	28

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	28

9、结论与建议	58

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产60万吨机制砂生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵东市衡众新型建材有限公司 |
| 法人代表 | 刘少芳 | 联系人 | 贺强 |
| 通讯地址 | 邵东市两市塘街道大新村 |
| 联系电话 | 18692922888 | 传真 | / | 邮政编码 | 422100 |
| 建设地点 | 邵东市两市塘街道大新村灵泉片5组（E111.733821°，N27.200378°） |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3039其他建筑材料制造 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 占地面积 （m2） | 5835.05m2 | 绿化面积（m2） | - |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资 (万元) | 132 | 环保投资占 总投资比例 | 13.2% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 | 2020年5月 |
| 1.1、项目由来 近年来，随着经济社会的发展，城镇基础建设也在不断的加快，如乡（村）公路、高速公路、水利设施、小城镇建设等，这些工程项目都需要大量的砂石材料。因此砂石的需求量大大增加，中国砂石产量由90年代的6亿多吨增加到60亿吨，其中砂约30亿吨。天然的砂资源是一种地方资源，短时间内不可再生且不利于长距离运输，因此一定程度出现了天然砂资源紧缺的现象。为解决此矛盾，建材行业技术人员开发出采用机器设备将碎石制成砂子的新技术。 邵东市衡众新型建材有限公司拟投资1000万元在邵东市两市塘街道大新村建设年产60万吨机制砂生产线建设项目，利用周边采石场石料进行生产加工。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“第四十五类非金属矿采选业：137土砂石、石材开采加工”应编制环境影响报告表。邵东市衡众新型建材有限公司委托湖南景诚环境工程有限公司对年产60万吨机制砂生产线建设项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司技术人员通过现场踏勘，收集有关资料，编制了本环境影响报告表。 1.2、项目建设内容 1.2.1 项目基本情况 项目名称：年产60万吨机制砂生产线建设项目 建设性质：新建 建设单位：邵东市衡众新型建材有限公司 建设地点：邵东市两市塘街道大新村灵泉片5组，地理位置详见附图1 总投资：1000万元 1.2.2 建设内容及规模 邵东市衡众新型建材有限公司位于邵东市两市塘街道大新村，项目总占地面积为5835.05m2，主要建设内容有：生产厂房（包括原料区、成品区和生产区等），洗车台，办公楼，生活楼，并配套建设给排水、电力等辅助工程。经济技术指标见表1-1，具体建设内容详见表1-2。 表1-1 主要经济技术指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 总占地面积 m2 5835.05 / 2 总建筑面积 m2 6235.05 / 3 设计生产能力 万t/a 60 / 4 年生产天数 天 300 一天八小时制 5 劳动定员 人 20 在厂区食宿 6 总投资 万元 1000 / 表1-2 工程组成一览表 工程 内容 规模 备注 主体工程 生产区 一条年产60万吨机制砂生产线，包含破碎、制砂、筛分、洗砂等工序，占地面积600m2，建筑面积600m2 新建，长30m、宽20m、平均高度为5m，加盖顶棚 辅助工程 综合办公楼 砖混结构，2F，占地面积200m2，建筑面积400m2，包含办公区域及员工宿舍 依托场地原有 地磅 1个 拟建 食堂 砖混结构，建筑面积为40m2 依托场地原有 配电房 砖混结构，建筑面积为50m2 依托场地原有 储运工程 原料堆棚 钢架结构，1F，占地面积1500m2 半封闭式堆棚，拟建 一般固废堆棚 钢架结构，1F，占地面积为50m2 半封闭式堆棚，地面硬化拟建 产品堆场 钢架结构，1F，占地面积 1500m2 半封闭式堆棚，拟建 公用工程 供水 生产用水及生活用水均为自来水，由两市塘街道给水管网提供 排水 厂区四周修建雨水沟、导流沟、截洪沟和雨水收集池，厂区雨水经雨水收集池收集后回用于降尘，多余部分排入城市雨水管道；项目无生产废水外排，生活废水经隔油化粪池处理后用作农肥 供电 两市塘街道电网供给 场内道路 长约140m、宽5m，厂区道路硬化 环保工程 污水处理设施 厂区四周设雨水收集管网，100m3雨水收集池 生产区布设生产废水收集管网，设置50m3沉淀池， 废水经沉淀后循环使用 生活污水：4m3隔油池、15m3化粪池；用作农肥，不外排 废气处理设施 厂区地面硬化，定期喷雾降尘 原材料和产品仓库设置半封闭堆棚（三面及顶棚封闭，一面敞开，地面硬化，便于铲车和运输车辆进出）堆放，安装喷淋设施及布袋除尘器 主要生产工序（破碎、制砂、筛分）封闭处理， 投料和出料采用导流斜槽，配套安装喷淋设施 厂区绿化 噪声处理设施 主要生产工序（破碎、制砂、筛分）进行加盖顶棚封闭处理，在制砂机和支承结构之间安装具有高度耐摩擦的材料作为衬垫，基础减震，振动筛等机械设备采取基础减震措施 固体废物处理设施 生产过程产生的污泥经压滤机脱水后与布袋除尘器粉尘一同外售于附近砖厂作为生产原料；生活垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运 1.2.3 产品方案 产品方案见表1-3。 表1-3 产品方案表 序号 产品名称 规格 年产量（万t） 1 砂 粒≦5mm 60 1.2.4 原辅材料及能源消耗 本项目主要原材料及能源年消耗量见表1-4。 表1-4 主要原材料及能源年消耗量一览表 序号 原材料和能源名称 年用量 来源 备注 1 石灰石 60万吨/a 外购于青龙采石场 / 2 水 35500t 雨水收集池、井水 生产用水 870t 自来水 生活用水 3 电 50万kwh 两市塘街道电网 / 4 柴油 40t 铲车用油，外购 本项目不设置储油罐，委托附近加油站通过油罐车到本项目场地加油 注：项目原材料来源必须合法，原材料购买需建立台账，禁止露天堆放。 1.2.5 主要生产设备 项目主要生产设备如表1-5所示。 表1-5 项目主要生产设备 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 给料机 Z3500×86 台 1 功率30Kw 2 鄂式破碎机 PE600*900（75式） 台 1 功率75Kw 3 鄂式细碎机 PE300×1300 台 2 / 4 核动环保制砂机 HZS1410 台 1 功率250Kw 5 振动筛 3V2160 台 1 电机90Kw 6 洗砂机 3200 台 1 功率15Kw 7 皮带输送机 Φ60cm 条 8 封闭式 8 脱水筛 1800×3000 台 1 / 9 铲车 50 台 1 / 10 自卸式货车 / 台 2 / 11 磁选机 / 台 1 / 12 污泥压滤机 4带式锟压压滤机 台 2 / 13 水泵 / 台 1 功率55Kw 14 喷雾机 / 台 1 / 生产能力论证：据调查本项目制砂生产线的75式破碎机的生产能力为150t/h，PE300×1300细破机生产能力为150t/h，年工作时间为4800h，可达到项目制砂生产线破碎60万t/a的生产规模。HZS1410制砂机的生产能力为150t/h，则本项目的制砂生产能力为72万t/a，因此本项目制砂生产线的生产能力可达到年制砂60万t/a的生产规模。 1.2.6 项目用地现状及周边环境 本项目选址位于邵东市两市塘街道大新村灵泉片5组，根据现场勘查可知，本项目建设用地性质为工业用地，建设区域内主要建筑物为一栋2F的综合办公楼和一栋单层的宿舍，部分土地现未硬化，无历史遗留污染问题。项目东面为荒地，南面为衡科新型建材有限公司，西面有2户大新村村民，北面为荒地，东面750m为无名小溪。建设不占用基本农田、生态公益林和水源涵养林，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定，符合国家用地政策和选址要求。 1.2.7 总平面布局 本项目选址于邵东市两市塘街道大新村灵泉片5组，车辆出入口设在厂区西面，临近村道，方便车辆出入。综合办公楼、生活区设置在西南面，距离生产区距离较远；原料堆场设在厂区南面；破碎、制砂、筛分生产区位于厂区东侧，远离周边居民点，并进行加盖顶棚封闭处理，加工区地面及四侧均做硬化处理；产品堆场设在生产区北面。本项目主要按照生产工艺流程来进行布局，项目平面布置较为合理，满足生产、生活需要。总平面布置详见附图2。 1.2.8 公用工程 （1）给水 本项目营运期间的总用水量为36370m3/a。项目用水包括生产用水和工作人员的生活用水。根据《湖南省用水定额》（DB48T388-2014），生活用水按145L/人.d计，则本项目生活用水量为2.9m3/d，870m3/a。根据建设单位提供的资料，项目洗砂用水约为30000m3/a，部分由砂石、泥饼带走，洗砂废水经沉淀后回用，不外排；项目生产区冲洗用水量为2000m3/a，项目抑尘用水量为2000m3/a，车辆出入冲洗用水量为1500m3/a，此部分全部损耗、蒸发，无外排。 项目具体用水情况见表1-6。项目生产用水及生活用水均为自来水。 表1-6 项目用水情况一览表 名称 用水标准 基数/a 用水总量（m3/a） 生产用水 洗砂用水 100m3/d 300d 30000 生产区冲洗用水 40m3/次 50次 2000 抑尘用水 2L/m2▪次 5000m2 2000 车辆冲洗 5m3d 300d 1500 生活用水 职工生活 145L/人·d 20人， 300d 870 总计 36370 （2）排水 本项目采取雨、污分流排水体制，雨水通过雨水导流沟收集至初期雨水池+沉淀池处理后，回用于场内洒水抑尘。 项目主要用水为洗砂用水、生产区冲洗废水、抑尘用水和车辆出入冲洗用水；洗砂用水经沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机处理后循环使用；生产区冲洗废水经污水收集池收集后，通过水泵转入沉淀池，经沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机处理后循环使用；抑尘用水全部蒸发损耗，车辆出入冲洗用水经收集沉淀后循环使用，因此项目无生产废水排放。 生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥，不外排。 （3）项目雨水排水路径 本项目加工区四周及工作区内设置雨水导流沟收集雨水，经雨水导流沟流入厂区南侧的初期雨水池+沉淀池处理后回用于厂内降尘。 1.2.9 供电工程 本项目所需用电电压等级为220V/380V低压，为保证本项目用电，配电房设置1台315kVA变压器为全场生产、生活供电。场区供电来源于两市镇街道电网。 1.2.10 供热工程 本项目不设中央空调和锅炉房，供暖、生产供热均为电能。 1.2.11 运输方案 本项目的产品使用自卸式货车运输。原料由青龙采石场通过货车运输至本项目现场，外售产品由购买单位及个人在厂内进行购买，购买单位及个人自行负责运输。运输道路主要途径为项目西面的村道，避免行驶在人口集中的路线上。 1.2.12生产制度及劳动定员 工作制度：年工作日300天，一天一班制，工作时间8小时。 本项目规划总劳动定员20人，设置有食堂和员工宿舍。 1.2.13 投资规模 项目总投资1000万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资132万元，环保投资占总投资的13.2%。项目分项投资见表1-7，环保投资分项见表1-8。 表1-7 项目分项投资表 单位：万元 序号 项目 金额（万元） 占比率（%） 1 土地购买费 150 15 2 土建工程 200 20 3 设备购置及安装费 400 40 4 工程其他费用（含环保投资） 200 20 5 流动资金 50 5 合计 1000 100 表1-8 环保投资表 单位：万元 序号 项目 投资额（万元） 建设内容 1 废水 生活污水 5 4m3隔油池，15m3化粪池 初期雨水 11 100m3初期雨水池，雨水管网，导流沟，截洪沟 洗砂废水 20 沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机 生产区冲洗废水 5 50m3污水沉淀池 车辆清洗废水 4 洗车池 2 废气 破碎颗粒物 41 生产区全部封闭、皮带运输封密闭、湿法破碎、布袋除尘器 无组织粉尘 20 原料及产品棚三面封闭、洒水降尘；出入车辆：喷雾机清洗+毡布覆盖；道路硬化 食堂油烟 2 油烟净化器+油烟管道 3 固体 废物 生活垃圾 2 垃圾收集桶 一般固废 12 压滤机、一般固废堆棚 4 噪声 营运期噪声 5 主要生产工序（破碎、制砂、筛分）地下作业，并加盖顶棚封闭处理，基础减震、选用性能好的减振材料和隔振器等 5 生态 厂区绿化 5 绿化面积50~100m2 合计 132 1.3 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 原有场地用地性质为工业用地，建设区域内主要建筑物为一栋2F的综合办公楼，部分地面现未硬化，拟作为本项目生产建设用地，符合建设项目用地选址。且根据对现场的勘查和历史资料查询后可知，基本无原有污染问题和历史遗留污染问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1地理位置 邵东县位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。县城设两市镇，经衡宝路到邵阳市24公里。 本项目所在地为邵东市两市塘街道大新村灵泉片5组（E111.733821°，N27.200378°），项目地理位置图见附图1。 2.1.2地形地貌 邵东县属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。邵东县域处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。地势为地南北山地崛起，中部抬升向东西倾斜。 本项目所在地地形条件较为简单，地层分布较为均匀，岩土种类较为单一，性质变化幅度较小，区域内地质构造简单，未见滑坡、溶洞等不良地质现象。根据湖南省地震烈度区划，邵东县地震裂度低于6度。 2.1.3气候、气象 邵东县属东亚季风气候区，气候温和，雨量充沛。全县多年平均降雨量为 1285.7mm，多年平均蒸发量 1323.4mm。年平均气温为 17.3℃，比较稳定，地区差异 2℃左右，东南部较高，西北较低。全年及夏季主导风向均为东风，年平均风速为 1.7m/s。由于是资江、湘江的分水地带，干旱走廊，过境水量较少，人均地表水资源仅为 1325m 3 /a，低于全省、全国（2300m3/a）的平均水平，是一个水资源贫困县。根据多年统计，大部分年份均有较严重的旱灾发生。 全县年平均气温为 17.3℃，比较稳定，地区差异 2℃左右，东南部较高，西北较低。12 月受极地高压的温度控制，月平均气温稳定在 10℃以下。1 月冬季风最盛，月平均温度在 4.6℃左右；3-4 月是冬季风向夏季风过渡季节，气温回升迅速；3 月平均 10.5℃左右；4 月平均 16.4℃；5 月平均气温稳定在 20℃以上；7 月夏季风最盛，气温最高，平均在 28℃以上；9 月太阳辐射仍强，气温仍高；10 月明显下降，稳定在 20℃以下；11 月稳定在 14℃以下。1956-1990 年 34 年中，极端高温（1971 年 7 月 26 日）为 39.3℃，极端低温（1977 年 1 月 30 日）为-12.1℃，月平均气温，7 月最高为 32.9℃，1 月最低为1.7℃。 项目所在地常年主导方向为 E 风，年出现频率为 7.9%。冬季（1 月）以 ENE 风为主，出现频率为 11%；春季（4 月）以 E 风为主，出现频率为 9.3%，夏季（7 月）以SE 风为主，出现频率为 10.9%；秋季（十月）以 NNE 风为主，出现频率为 9.7%。全年静风频率为 28.4%，夏季静风频率较低为 22.7%，其他季节为 30%左右，年平均风速为1.7m/s。 2.1.4水文 邵东县内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达4.6亿立方米。县内现有中型水库9座，小I型水库26座，小Ⅱ型水库91座，有效库容2.07亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。 2.1.5生态环境 邵东县域处亚热带季风区气候温和，四季分明。春多阴雨，夏暑期长，秋多干旱，冬寒期短。主要植被类型有：常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、灌草丛组成的次生植物类型、经济林以及竹林等。城区植被以公园、河岸与道路绿化为主。 邵东县境内已知各类动物200余种，其中兽类30种鸟类70余种，爬行类20种，两栖类20种，鱼类80余种。 根据现场踏勘，项目所在地区域内无野生动物，有山鸡、田鼠、青蛙、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主；野生植物以马尾松、地肤子、杉树、樟树、泡桐、竹子等一般植物居多，无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。 2.2区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 本区域环境功能区划表 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 3 声环境功能区 项目厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 是 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 否 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 3.1.1环境空气质量现状 本项目厂址位于邵东市两市塘街道大新村灵泉片5组。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。因此，本项目大气环境质量现状数据引用了位于邵东县的常规监测点2018年12月~2019年11月的监测数据，监测点位于邵东县兴和大道的空气质量自动监测点（东经111°44′12.3″，北纬27°15′41.7″），该监测点位于邵阳市邵东县，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径五十千米，本项目厂界距离该监测站点67745m，并且与评价范围地理位置很近，地形、气候条件相近，故数据来源可靠，有效性符合导则要求。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状和评价结果 单位：ug/m³；CO为mg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 43.4µg/m3 35µg/m3 124 超标 PM10 56.7µg/m3 70µg/m3 81 达标 SO2 13.9µg/m3 60µg/m3 23.2 达标 NO2 20.7µg/m3 40µg/m3 51.8 达标 CO 日均值 1.1mg/m3 4mg/m3 27.5 达标 O3 121mg/m3 160mg/m3 75.6 达标 根据统计数据结果可知，邵东市2018年12月~2019年11月二氧化硫、二氧化氮和PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值，一氧化碳达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值，臭氧达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日平均浓度限值。PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年平均浓度限值。因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 主要原因分析：①城市建设、房屋建设工程较多，施工场地扬尘量较大，施工扬尘防治措施未落实到位；②冬季不利气候条件；建议相关部门加强监管，严格按照蓝天保卫战的大气污染防治要求落实各项防治措施。 3.1.2地表水环境质量现状监测 本项目的生产废水经沉淀池处理后循环使用不外排，且生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥，故本评价不对地表水进行分析。 3.1.3声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 湖南乾诚检测有限公司于2020年3月15日至3月16日对本项目场区东、南、西、北厂界外1m处及项目西面厂界80m居民点处进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，监测结果见表3-2。 表3-2 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 点位 日期 昼间 夜间 东面厂界外1m 20120.3.15 52.3 43.1 20120.3.16 53.8 48.3 南面厂界外1m 20120.3.15 53.1 46.1 20120.3.16 54.1 48.2 西面厂界外1m 20120.3.15 56.5 46.5 20120.3.16 56.2 46.5 北面厂界外1m 20120.3.15 55.2 48.6 20120.3.16 54.4 47.9 项目西厂界80m 居民点处 20120.3.15 52.6 48.6 20120.3.16 55.9 47.2 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 执行2类 昼≤60dB 夜≤50dB 由上表可知，各监测点位的昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3.1.4、生态环境 （1）植物资源现状 项目周边区域内主要以灌木杂草和农作物为主，山地是以灌木为主，辅以杂草；地面植被发育良好。主要草本植物为芨芨草、针茅及篙类等，植被覆盖率达60%以上，植被生长条件好，林木灌丛长势较好。农作物主要以水稻和蔬菜为主，无经济作物。 （2）动物资源现状 评价区内野生动物较少，经踏勘走访调查，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀等；调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。 （3）生物群落与物种敏感性分析 由植物种类与动物物种调查可见，评价区植被主要为亚热带地区的灌木杂草和农作物，植物物种以华中植物区系为主，物种丰富度一般，多为普通种，勘踏和走访未发现野生的国家保护动植物种类。评价区内无珍稀濒危的野生生物多样性保护内容。 经调查，本项目区域未见珍稀野生动植物及国家法定保护的野生动植物，不涉及自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线内。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，根据该项目特点及周边环境调查，确定环境保护目标如下： 表3-3 主要大气环境保护目标一览表 名称 坐标/m（以项目中心为原点） 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方向 相对厂界距离/m X（E为正，W为负） Y（N为正，S为负） 朱家湾 -180 220 居民区 人群（120人） 二类区 WN 130-500 许家坝 0 -300 居民区 人群（128人） 二类区 WS 180-650 大新村 0 800 居民区 人群（800人） 二类区 N 360-1160 大新村 -85 0 居民区 人群（10人） 二类区 W 85 张家院子 -200 -220 居民区 人群（60人） 二类区 WS 250-360 青兰冲 350 -550 居民区 人群（160人） 二类区 EN 650-750 清塘冲 0 450 居民区 人群（100人） 二类区 EN 350-800 表3-4 主要声环境、地表水环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护目标 功能及规模 相对位置及最近距离/m 保护级别 声环境 朱家湾 居民区 40人 WN 130-200 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 许家坝 居民区 5人 WS 180-200 地表水 无名小溪 农灌 小型河流 E 750 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准； 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 1小时平均 0.5 mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 NO2 1小时平均 0.2 PM2.5 24小时平均 0.075 PM10 24小时平均 0.15 CO 1小时平均 10 O3 1小时平均 0.2 2.声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准； 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 ≤60 ≤50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 表 4-3 废气污染物排放标准一览表 污染因子 标准值 排放速率 排放高度 标准来源 粉尘 120 mg/m3 3.5kg/h 15m 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）二级标准 表4-4 《大气污染物综合排放标准》 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）； 3、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版）中规定的标准，生活垃圾处理执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据项目实际情况： ①本项目生产废水循环利用不外排，生活污水采用化粪池收集处理后定期清掏用作农肥，不外排。故无需设置水污染物总量控制指标。 ②本项目大气污染物主要为颗粒物，不涉及总量控制的污染因子排放，因此无需设置大气污染物总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1、施工期 5.1.1施工期流程及产污环节 图5-1 项目施工流程及产污节点图 5.1.2、施工期污染源分析 施工期产生的污染物主要有扬尘、机动车尾气、少量焊接废气、建筑废物、施工噪声及废水。 （1）扬尘 水泥和砂石的运送等，都容易造成施工场地起尘和扬尘，从而导致空气中粉尘增加，使空气质量在短期内下降，影响附近厂区人员和施工人员的身体健康。 本项目拟采用以下防治措施 ①在施工场地安排人员定期对地面进行洒水以减少扬尘，每天2次，若遇上干旱或大风天气则洒水次数增加至4次。 ②施工时在整个施工场地设置了全封闭围挡，采用密闭安全网，以减少建设过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；物料堆放堆场周围设置不低于堆放物高度的围挡，防止扬尘产生。 ③在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘。 （2）机动车尾气 项目施工机械、施工车辆将产生少量的机动车尾气。对于机车尾气本项目使用的车辆须采用安置有效的空气滤清装置和禁止使用废气排放超标的车辆的措施。 （3）建筑废物 建设过程将产生少量的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 项目施工人员最高峰时为5人/d，经类比分析，生活垃圾产生系数为0.4kg/人·d，产生量约为2kg/d。统一收集后，由管理人员运至村垃圾堆放点。 建筑垃圾主要有废弃水泥包装袋、钢筋、石块等。建筑垃圾中可回收的材料及时出售给废品回收公司处理；不能回收的部分运往市政指定的弃渣场倾倒。 （4）施工噪声 本项目施工过程中的噪声主要是运输车辆产生的噪声、施工机械的发动机的噪声及物料装卸产生的噪声。 合理布局施工现场：高噪声施工机械尽量布置在远离周围环境敏感点的位置。 降低设备声级：使用低噪声的设备。 （5）废水 施工期产生的废水主要来自下雨的地表径流和施工作业污水。其中，施工作业废水包括机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的油污水，主要污染物是COD、SS、石油类等；雨季作业的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。 本项目高峰期施工人员以5人/d计，因为不设食宿，所以用水量约为50L/人·d，则项目施工期生活用水量为0.25m3/d，排水量为用水量的80%，生活废水排放量为0.2m3/d，主要污染因子为COD、NH3-N、SS。 （6）生态环境 本项目区域植被主要为次生植被，以山地灌木、草丛为主。区域动物主要以青蛙、蛇、山雀等常见物种，区域内尚未发现珍稀濒危保护动植物。但本项目需要动工建设的位置地面已全部硬化，基本不会造成水土流失。 5.2、营运期 5.2.1营运期工艺流程及产污环节： 图5-2 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 项目制砂原料为采石场石料，粒径在10cm~50cm之间，石料由采石场派汽车运输至本项目原料堆场。原料经皮带运输机送至颚式破碎机进行初次破碎，之后输送至两台鄂式细碎机进行第二次、第三次破碎；经三次破碎之后的碎石输送至制砂机进行制砂，之后经振动筛进行筛分，筛下产品主要为两种，分别为5mm的粗砂及2mm的细砂，筛上大于5mm的沙石返回破碎机继续破碎，因此生产过程无废料产生。 5.2.2、营运期主要污染源分析 1、废气 该项目厂区为全钢架棚结构，在生产过程中制砂、筛分、装卸、运输等过程产生扬尘，产品堆场易产生粉尘。 （一）生产粉尘 （1）装卸及道路运输扬尘 本项目在装卸及汽车运输过程中会产生一定的扬尘，属无组织排放，在道路完全干燥的情况下，可按下列公示计算： Q＝0.00523×(U)1.3×(H)2.01×(W)-1.4 q＝Q×M 式中：Q—卡车及吊斗铲倾卸起尘量，kg/m3； U—尘源风速，m/s；本工程取2.1m/s； W—含水率，%，本工程取10； H—装卸高度，m；本工程取2.5m； q—源强，kg/a； M—装卸量，本项目石料装卸量为60万t/a（密度取2.5）、约为24万m3/a。 根据上式计算可知，露天石料装卸起尘量0.827t/a。 本项目拟采用安装洒水系统、对砂石进行喷淋及加盖篷布的方法来降低在装卸与运输过程中产生的扬尘。经过以上措施，可降低50%，粉尘最终排放量为0.414t/a。 （2）制砂筛分粉尘 在制砂过程中，为有效控制粉尘排放，环评要求上料、制砂环节设备全封闭，项目建设方在投料口处配设集气罩对粉尘进行收集，收集后引致布袋除尘器进行净化处理，然后经15m高排气筒排放。本项目原料制砂、筛分过程粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，由于本项目采用破碎前喷淋的方式，所以矿石制砂、筛分产生逸散尘的排放因子为0.25kg/t（破碎料），本项目粉尘产生量为150t/a。除尘器的风量为10000m3/h，产生浓度约为9375mg/m3，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器的除尘效率可达到99%以上，因此,过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后排放量为1.35t/a，排放速率为0.844kg/h，排放浓度为84.37mg/m3；未收集到的粉尘量为15t/a，此部分粉尘为无组织排放。 本环评建议采用布袋除尘器、洒水抑尘并及时清扫、建厂房隔离、破碎和筛分设备封闭和在生产区安装洒水系统等措施来降低粉尘排放量，经过以上措施，有组织粉尘排放量降为1.35t/a，无组织粉尘排放量降低95%，即为0.75t/a。 产品堆放场扬尘 产品堆场扬尘产生量采取西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式（Q=4.23×10-4×V4.9×S）计算项目堆场产生扬尘量，其中S表示面积（单位m2），V表示风速，V均取当地年平均风速V=2.1m/s，堆放场的面积为300m2，砂石产出后暂时堆存即运走，基本上不会出现满堆或漫堆的现象，因此S取总面积的80%计,则产品堆放场扬尘产生量为3.85kg/d，1.155t/a，可见在风速不大且空气湿度相对较高的情况下，堆场扬尘产生量不大。项目厂区堆场为钢架棚结构，半封闭式的，堆场的顶棚和东南西三面是封闭的，有较好的遮盖效果，再经过洒水降尘后其粉尘排放量约能减少90%，则矿石产品堆放场扬尘排放量为0.1155t/a。 由于成品砂出料时直接由传送带送至成品区，因此出料所产生的粉尘与成品堆场属同一无组织面源，出料过程产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，所以出料过程产生的逸散尘的排放因子为0.00115kg/t（破碎料），因此粉尘排放量为0.69t/a，经过洒水抑尘和封闭措施后，能降低50%，则出料粉尘的排放量为0.345t/a。 本项目拟采用加强绿化、对路面经常进行洒水、在堆场安装洒水系统和搭遮雨棚等措施来降低粉尘排放量。 （4）转运粉尘 将原料从原料堆场运至进料口和将砂石从筛分区运至成品堆场的途中也会产生些许粉尘，由于成品含水率较高，所以在转运过程中粉尘量较少，采用洒水抑尘，保持地面湿度即可；原料转运产生的粉尘约为装卸运输粉尘的20%，即0.1654t/a。采用洒水抑尘、道路硬化等措施可降低50%，即转运粉尘最终排放量为0.0827t/a。 （5）食堂油烟 厨房废气主要污染物为油烟，本项目厨房使用的能源主要为电能及罐装液化石油气，属于清洁能源，其燃烧效率高，燃烧产生的废气中污染物含量较低，可以忽略不计，因而燃料废气污染在此不予考虑。本项目劳动定员20人，在厂区内就餐，年工作300天，一般食用油耗量为25g/人·天计，每天在炒作时油烟的挥发量约为食用油耗量的2~4%，平均为3%，则食堂食用油油耗量约为0.15t/a，厨房油烟挥发排放量为4.5kg/a。 拟设置处理效率为60%的油烟净化器（风量按2000m³/h计，运行时间按3h/d计）对油烟进行收集处理后通过屋顶烟囱排放，则排放量为2.7kg/a，排放浓度为1.5mg/m³。 2、废水 本工程营运过程中产生的废水主要为厂区初期雨水、生活污水和生产废水。本项目采用雨污分流的排水制度。 （1）场区初期雨水 初期雨水量按下式计算： 根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009(2009版)中推荐值，本项目径流系数取0.6，重现期1年。本项目集雨面积按汇水面积为7307.4m2，计算得该地区暴雨强度为190.54L/（s·ha），雨水流量11.43L/s，换算得到初期雨水量为75.4m3/次，15.08m3/h。初期雨水经雨水收集沟收集至初雨沉淀池（设计池容100m3，按每次初期雨水量的1.2倍计算），能够确保雨水的收集，雨水经沉淀池沉淀后，回用于厂区绿化、降尘，多余部分经雨水管道排入厂外雨水沟。由于每年的雨水量分布不均，因此每年收集的雨水总量不等，水平衡中未列入初期雨水回用量。 （2）生活污水 项目定员20人，员工在厂内食宿，生活用水量按145L/人·d计，则本项目生活用水量为2.9m3/d，870m3/a。生活污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为2.32m3/d，696m3/a。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等。生活污水经隔油池、化粪池处理后，定期由当地村民清运作为农家肥使用，不外排。本项目附近有广袤的农田，对农肥的需求量可观，因此本项目的生活废水经化粪池处理后用作农肥是可行的。 （3）洗砂废水 本项目在筛选、洗砂等过程中均会有水分沥出。根据项目设计，本项目洗砂用水量为500m3/d（150000m3/a），部分由砂石、泥沙带走，部分自然损耗，损耗量共20%，日补充水量为100m3/d（30000m3/a），项目洗砂废水产生量为400m3/d（120000m3/a）。原料（采石场石料）浓度约为1~2%（按1.5%计算），泥沙产生量为9438.692t/a（含水率38-42%，按40%计算），洗砂用水量为30000m3/a，经计算砂石带走的水量为26265m3/a，即成品砂的含水率为5.8%。洗砂废水含有泥沙，具有悬浮物沉降性好、污染物成分较单一等特点，洗砂废水经导流沟排入沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机处理，洗砂废水收集至沉淀池沉淀后，经污泥浓缩罐处理后回用于生产，不外排。污泥浓缩罐中的沉淀泥沙经压滤机压滤后通过皮带运输至一般固废堆棚。 （4）抑尘废水 项目抑尘废水主要为生产各个工艺流程中喷淋降尘用水（雨天不进行喷洒），需喷洒降尘的地面面积约3000m2，洒水按平均2L/m2▪次，每天中午洒水1次，非雨天按200天计（年工作300天），场地抑尘用水为10m3/d，2000m3/a，抑尘用水采取喷雾形式降尘，以喷雾形式产生的水分子均附着在石料表面或被石料吸收，全部损耗蒸发，不会造成径流，故无废水排放。 车辆出入冲洗用水 本项目运输方式为陆运，根据建设方提供的资料，项目出入口设置车辆冲洗装置（喷雾机），车辆进出前冲洗除尘（雨天不进行冲洗），这部分废水经收集沉淀后可循环使用，不外排。参考同类项目约5m3/d，则用水量约为1500m3/a。 本项目沉淀池包括收集区（初沉）、沉降区、清水区，生产废水由管道排入收集池，初步沉淀后导流入沉降区，处理时间为4h，沉淀池收集处理的生产废水共200m3/d，为满足废水可以及时回用的条件，沉淀池设置容积为600m3。 图5-4项目水平衡图（m3/a） 3、噪声 项目营运期噪声主要来源于生产设备噪声以及车辆运输噪声等。根据同类设备运行时噪声源强监测结果，各设备噪声源强值在80~95 dB（A）之间，具体详见表5-1。 表5-1 距设备1m处噪声污染源统计表 dB（A） 序号 噪声源 噪声源强 降噪措施 排放强度 1 75式破碎机 95 基础减震、安装衬垫、衬板，车间封闭 75 2 二次破碎机 95 基础减震、安装衬垫、衬板，车间封闭 75 3 振动筛 85 基础减震、车间封闭 75 4 制砂机 85 基础减震、车间封闭 75 5 皮带输送机 80 基础减震、车间封闭 70 6 铲车 86 加强管理，降低行驶速度 76 7 外部运输车辆 80 加强管理，降低行驶速度 70 为防止噪声污染，项目通过采取主要生产工序（破碎、制砂、筛分）地下作业，并加盖顶棚封闭处理，在制砂机和支承结构之间安装具有高度耐摩擦的材料作为衬垫，振动筛等机械设备使用基础减震等措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。 4、固体废物 项目的产生的固体废物主要有员工的办公生活垃圾、泥水分离后的砂石、泥饼、袋式除尘器粉尘，本项目车辆维修全部在外面的汽修厂进行，因此无废机油，废棉纱手等危废产生。 （1）办公生活垃圾 项目有20名员工进行生产，按0.3kg/d·人计算，则办公生活垃圾产生量为6kg/d，按年生产300天计算，产生量为1.8t/a。厂内设置垃圾桶进行收集，实行分类、集中收集后回收利用，不能回收的日产日清至运至村垃圾收集点，由环卫部门统一清运处理。 （2）泥饼 洗砂及生产过程中产生的废水经沉淀池+泥水分离+污泥浓缩罐+压滤机脱水处理后会产生泥饼，泥饼含水率较低，约38-42%。根据建设单位提供的数据，泥饼约占原材料的1.55%，产生量为9438.692t/a。压滤出的泥水通过管道返回沉淀池、泥块通过皮带输送至一般固废堆棚，泥块因含水率较低不会产生滤液，不需要围堰和沉淀池收集。当泥饼积累到一定量的时候，外售给砖厂作为制砖原料。 （3）袋式除尘器粉尘 本项目对上料粉尘的处理主要是采用袋式除尘器，被袋式除尘器截留下来的粉尘即为袋式除尘器粉尘，由前面大气污染物源强计算可知，被袋式除尘器截留下来的粉尘量为28t/a。对袋式除尘器反向冲入洁净气体可使袋式除尘器截留的粉尘脱落。该部分粉尘定期运往砖厂或由砖厂来收集。粉尘及时外运，避免在厂内大量堆存。 表5-2 固体废物产排情况一览表 序号 项目名称 产生量（t/a） 处置措施 1 办公生活垃圾 1.8 集中收集后由环卫部门统一清运处理 2 泥饼 9438.692 外售给其他企业 3 袋式除尘器粉尘 28

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 时段 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 运输及堆场 | 粉尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 车辆、工程机械 | CO、NOX、THC | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 营运期 | 破碎、制砂、筛分 | 有组织粉尘 | 150t/a | 1.35t/a |
|  |  | 破碎、制砂、筛分 | 无组织粉尘 | 15t/a | 0.75t/a |
|  |  | 装卸及运输 | 无组织粉尘 | 0.827t/a | 0.414t/a |
|  |  | 原料及产品堆场 | 无组织粉尘 | 1.155t/a | 0.115t/a |
|  |  | 转运粉尘 | 无组织粉尘 | 0.1654t/a | 0.0827t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 4.5kg/a，3.33mg/m3 | 2.7kg/a，1.5mg/m3 |
| 水污染物 | 施工期 | 地表径流 | COD、SS | / | 沉淀后回用于 洒水抑尘 |
|  |  | 建筑施工 | 石油类、SS | / |  |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 14.4m3 | 隔油池化粪池处理后用作农肥 |
|  | 营运期 | 生活污水（870m3/a） | COD | 240mg/L、0.18t/a |  |
|  |  |  | SS | 150mg/L、0.10t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.018t/a |  |
|  |  | 初期雨水 | SS | 75.4m3/次 | 初期雨水池收集沉淀后用于场内洒水抑尘 |
|  |  | 洗砂废水 | SS | 120000m3/a | 循环利用，不外排 |
|  |  | 生产区冲洗废水 | SS | 2000m3/a |  |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS | 1500m3/a |  |
|  |  | 抑尘废水 | SS | 2000m3/a | 蒸发损耗 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工垃圾 | 建筑废料 | / | 集中收集后委托当地渣土部门处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 固体废物 | 2kg/d |  |
|  | 营运期 | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 委托环卫部门处置 |
|  |  | 压滤机 | 泥饼 | 9438.692t/a | 外售 |
|  |  | 袋式除尘器粉尘 | 粉尘 | 28t/a |  |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要来源于制砂机、筛分机和铲车等设备及车辆运输产生的噪声，根据资料类比分析，其声源噪声值一般在65～95dB(A)之间。 |
| 主要生态影响： 本项目为新建项目，总占地面积5835.05m2，本项目建设区域未占用基本农田、生态公益林和水源涵养林。施工期间会对施工区域生态环境造成短暂破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，土方作业带来的水土流失等，但其影响范围和程度有限，水土流失随着挖掘面积的大小及降雨量强度而变化。随着本工程施工结束，该类影响也将随之消失。 |

# 七、环境影响分析

7.1、施工期污染源分析 本项目需修筑厂房以及配套设施。施工期产生的污染物主要有扬尘、机动车尾气、少量焊接废气、建筑废物、施工噪声及废水，其中废气和噪声的影响具有局部性和暂时性等特点，随着施工结束即自行消失。 1、废气 工程施工期废气来源，主要是施工机械的燃油废气与车辆运输的扬尘，以及焊接废气。 （1）由于拟建工程场址地形平坦，施工区废气排放有一定的扩散条件。工程地区环境空气质量现状良好。只要施工期注意合理安排施工，并考虑每天定期洒水降尘措施，项目的建设在施工期间不会对地区的大气环境造成污染。 （2）在基础设施建设时，应当辅以洒水抑尘等措施；遇到四级以上大风天气，应当停止粉碎施工作业，并在作业处覆盖防尘网。 （3）施工期间，厂房主体钢结构焊接会产出一定量的焊烟，同时施工机械、施工车辆将产生少量的机动车尾气。该项目需建设规模小，施工的机械化程度不高，施工机械和施工车辆使用量少，汽车排放的尾气很少，尾气中的CO、NOx以及未完全燃烧的THC(机车排放的总烃)，由于排放量不大，经过大气扩散后，对周围环境的影响较小。 （4）在施工期间，需要对运输车辆行驶的道路进行硬化等降尘措施，裸露地面需要铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布、防尘网等措施。 在进行以上防治措施后，本项目施工产生废气可实现达标排放。 2、固废 本项目施工期的固体废物主要为少量的施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 （1）建筑垃圾 建设过程将产生少量的建筑垃圾。用于进场道路的铺垫，不外排。 （2）员工生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾产生量为2kg/d，以有机类废物为主，主要有易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒等，收集后，能回收利用的回收利用，不能回收利用的交由管理人员运至村垃圾堆放点。 因此，项目施工期固废在妥善处置后，对周边环境影响较小。 3、噪声 本项目建设时不需要使用高噪声设备，施工过程中的噪声主要是运输车辆产生的噪声、施工机械的噪声及物料装卸产生的噪声。噪声在传播过程中因传播距离、空气、树木等因素的影响而衰减，故施工噪声对周围环境的影响较小。为进一步减小对周边环境的影响，本环评建议进一步采取以下措施： ①合理安排施工时间，避免夜间施工，尤其是要严格控制施工机械噪声值大于85dB(A)的作业，如运卸、电锯等不在夜间进行。 ②加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管、模板等构件的装卸、搬运等）。 ③强噪声设备尽量远离周围环境敏感点。 ④在生产线设备区建厂房，隔离生产设备，降低噪声对周围环境的影响。 ⑤运输车辆在沿线行驶时禁止鸣笛或匀速行驶。 综上所述，在采取上述措施后，本项目施工期不会对周边声环境造成明显影响。 4、废水 施工期产生的废水主要来自施工人员的生活污水，以及建筑施工废水。 （1）建筑施工废水 本项目厂区内设置沉淀池，项目建筑施工废水经沉淀池处理后会用于项目区洒水，不外排。 （2）施工人员生活污水 本项目厂区内设置化粪池。根据工程分析可知，本项目施工人员生活废水产生量为0.2m3/d，通过简易化粪处理后，用于农家肥，不外排。 因此，项目施工期建筑施工废水和生活废水在采取相应的处理措施的前提下，对区域水环境影响较小。 5、生态环境 （1）项目施工期的基础设施已基本建设完成，项目区域原有的生态环境、原有植被已受到破坏。原料棚工程竣工后，应加强厂区绿化。 （2）初期雨水池不能发生堵塞、渗漏和溢出等现象，避免其对周围土壤造成流失的影响，及时对沉淀池进行清掏。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响的问题可以得到消除或有效的控制，对环境不会造成明显影响。 7.2、营运期环境影响分析 7.2.1、大气环境影响分析 项目主要废气来源于工艺粉尘和扬尘、汽车尾气和食堂油烟。 （1）破碎、制砂、筛分粉尘 在制砂过程中，为有效控制粉尘排放，环评要求制砂环节设备全封闭，项目建设方在投料口处设置喷淋设施进行净化处理。本项目原料破碎、制砂、筛分过程粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，由于本项目采用湿式破碎，因此矿石制砂、筛分产生逸散尘的排放因子为0.25kg/t（破碎料），本项目粉尘产生量为150t/a。除尘器的风量为10000m3/h，产生浓度约为9375mg/m3，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器的除尘效率可达到99%以上，因此,过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后经15m排气筒高空排放，排放量为1.35t/a，排放速率为0.844kg/h，排放浓度为84.37mg/m3；达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准120mg/m3和3.5kg/h，未收集到的粉尘量为15t/a，此部分粉尘为无组织排放。 减少大风气候及旱季时项目排放的粉尘对环境的污染，本项目拟采取以下防治措施： ①在制砂和筛分点安装可拆卸的集气罩，集气罩连接袋式除尘器，从源头抑制粉尘的产生。 ②对厂区地面及时清扫，收集沉降粉尘。 ③在生产线设备区建厂房，对粉尘起到隔离作用，进一步阻止粉尘的扩散。 ④在生产区需配洒水设施，降低周围大气中的粉尘含量，并对地面及时清扫以免出现二次污染。 通过以上措施，对于有组织排放的粉尘，大约能减少99%，排放量约为1.35t/a，对于无组织排放的粉尘，措施③④能将无组织排放的粉尘降低95%，则最终排放量约为0.75t/a。 （2）装卸及运输扬尘 工程产出的砂石将外售，在运输路程中运输路面将产生扬尘，本项目装卸过程中产生的气型污染物主要为粉尘。其排放量取决于道路的湿润程度、道路平整度、路面类型、载重量等。根据公式计算可知产生量为0.827t/a，运输线路敏感点主要为沿边居民，采取的防止措施为：①可在干旱季节采用洒水抑尘，一是定期对路面洒水，防止车辆运输和风力引起的扬尘；二是对装卸的物料进行洒水，防止在运输的途中产生过多的粉尘；②可调整装卸的高度，减少在装卸料的过程中产生扬尘；③减速通行、限制载重量来减少扬尘产生量，降低扬尘污染；也可按时对路面进行清扫，减少路面的含尘量；④硬化场内道路。采取以上措施后，物料运输及装卸过程起尘量很小，对周边环境影响较小。可将由装卸和运输所引起的扬尘降低50%，即粉尘产生量为0.414t/a。 为减少装卸及运输过程中粉尘对周围环境的影响，本项目拟采用以下措施进行防治： ①在卸原料区安装洒水系统，以降低在卸原料的过程中产生的粉尘量，减少其对周围环境的影响。 ②在装载成品砂时，也要对成品砂进行喷淋，以免在装载的过程中产生过多的粉尘，对环境造成影响。 ③在成品砂装载完成后，需加盖篷布，以减少沿途粉尘的产生。 （3）堆场扬尘 本项目产品堆场是半封闭式的钢架结构，堆场的顶棚和东西南三面是封闭的，具有良好的遮盖效果。在空气干燥、风速较大的气候条件下，石料的堆放过程中会导致现场粉尘飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响周围环境空气质量。粉尘对环境的影响除与产生量有关系外还受多种因素影响，如与空气湿度、风速、风向等气象条件有关。对环境的影响程度和湿度成反比，与风速成正比，在干季、风大的情况下，堆场会出现扬尘飞扬，对作业面及周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重。反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。根据公式计算，本项目堆场产尘量约为0.1155t/a。 由于成品砂出料时直接由传送带送至成品区，因此出料所产生的粉尘与成品堆场属同一无组织面源，由工程分析可知出料产生的粉尘量为0.345t/a。 为减少大风气候及旱季时无组织排放粉尘对环境的污染，建议采取以下防治措施。 ①在厂区周边应加强绿化，种植高大乔木，以减少扬尘的扩散。 ②在进、出场的道路两旁应种植高大乔木和灌木结合的绿化带，同时应时常对道路路面及道路两旁的树木进行洒水降尘，并在洒水后及时清扫路面，防止造成的二次扬尘。 ③在强风时节，环评要求建设单位在堆棚处设洒水抑尘装置，在起风、干燥天气对堆棚采取洒水降尘，在产品堆积区和原料堆积区采取遮盖防尘网措施。 ④砂石装车出场时，对料车中进行洒水或覆盖，以减少在运输过程中撒落的物料和扬尘对周边环境的影响。 ⑤在原料堆积场和成品堆积场搭遮雨棚，以防物料被雨水带走而污染环境。 （4）转运粉尘 将原料从原料堆场运至进料口和将砂石从筛分区运至成品堆场的途中也会产生些许粉尘，由于成品含水率高，所以在转运过程中粉尘量较少，采用洒水抑尘，保持地面湿度即可；原料转运产生的粉尘约为装卸运输粉尘的20%，即0.1654t/a。采用洒水抑尘、道路硬化等措施可降低50%，即转运粉尘最终排放量为0.0827t/a。 项目在采取以上措施后，粉尘污染对环境的影响将大大降低，厂界浓度可以达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放浓度限值，因此，项目产生的粉尘对周围环境的影响较小。 （5）食堂油烟 工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。本项目规划定员20人，厂区设置食堂，食堂油烟废气按20人就餐计算。根据有关部门统计，目前居民人均食用油用量约为25g/人·d，则估算食堂耗油量约为0.15t/a。在烹饪的过程中，不同的烹调工艺油产生量有所不同，油烟的产生量占油耗量的2%~4%，本项目取3%，则油烟的产生量为4.5kg/a。食堂灶头基准排风量取2000m3/h，食堂每天工作时间按3小时算，则项目建成投产后油烟浓度产生浓度为2.5mg/m3。经净化效率不低于60%的油烟净化设施净化后经高于屋顶的烟囱排放，经油烟净化器处理后项目的油烟排放量为1.8kg/a，排放浓度为1.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求，即排放浓度不高于2mg/m3。 评价等级确定 本评价选择颗粒物作为评价因子，评价选用估算模式（AERSCREEN）计算各污染物的最大地面浓度，并计算各大气污染物的最大地面浓度占标率Pi，计算参数见表7-1、7-2、7-3、7-4。 表7-1 无组织污染源计算参数 污染源 性质 污染物 排放量 （t/a） 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 面源 高度 （m） 距离厂界最近距离 （m） 最小风速 （m/s） 装卸 面源 颗粒物 0.414 45 40 5 0 2.1 堆场 0.115 50 20 5 0 生产区 0.75 30 20 10 0 转运 0.0827 45 40 5 0 表7-2 有组织污染源计算参数 污染源 性质 污染物 排气筒高度 （m） 排气筒内径 （m） 废气出口速率 （m/s） 烟气出口 温度 K 污染物 源强 （t/a） 排气筒 点源 颗粒物 15 0.5 14.15 297 1.35 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（ug/m3） 标准来源 颗粒物 小时平均值 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 农村/城市选项 农村/城市 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度 40℃ 最低环境温度 -11.3℃（1977-1-30） 土地利用类型 荒地 区域湿度条件 40%-50% 是否考虑地形 考虑地形 不考虑 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 不考虑 岸线距离/m / 岸线方向/° / 表7-5 预测结果一览表 名称 污染物 Qe（t/a） 面源排放高度（m） 面源有效长度（m） 面源有效宽度（m） 控制距离计算结果 最大落地浓度占标率（%） 装卸 颗粒物 0.414 5 45 40 无超标点 4.95 堆场 颗粒物 0.115 5 50 20 无超标点 1.94 生产区 颗粒物 0.75 10 42.5 40 无超标点 3.23 转运 颗粒物 0.0827 5 45 40 无超标点 0.99 排气筒 颗粒物 1.35 15（点源） / / 无超标点 2.13 本项目主要污染物（颗粒物）的最大地面浓度占标率Pi均小于10%，根据以上污染物的最大地面浓度占标率来判断，本项目大气环境影响评价等级确定为二级。 （7）有组织排放量核算 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 编号 污染物 核算排放浓度/（μg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 食堂 油烟 1000 0.002 0.0018 2 制砂筛分 颗粒物 84370 0.8438 1.35 有组织排放总计 有组织排放总计 食堂油烟 0.0018 破碎颗粒物 1.35 （8）无组织排放量核算 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污 环节 污染物 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值（μg/m3） 1 / 装卸 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 1000.0 0.414 2 / 贮存 颗粒物 0.115 3 / 制砂 颗粒物 0.75 4 / 转运 颗粒物 0.0827 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.414 0.115 0.75 0.0875 （9）大气污染物年排放量核算 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 3.7165 2 食堂油烟 0.0018 （10）非正常排放量核算 表7-9 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/(μg/m3) 非正常排放速率/(kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 排气筒 废气处理设施故障 颗粒物 843700 8.438 8h 1-2 做好废气处理设施的检修，保持设备的正常运行，杜绝非正常工况下废气排放对周边环境的影响 项目营运期在破碎、筛分、运输及堆放等过程，都会产生不同程度的扬尘。扬尘主要为尘土和石料微细颗粒，扬尘污染因子为TSP，无特殊污染物质。 在空气干燥、风速较大的气候条件下，易导致现场颗粒物飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响周围环境空气质量。颗粒物对环境的影响除与产生量有关系外还受多种因素影响，如与空气湿度、风速、风向等气象条件有关。对环境的影响程度和湿度成反比，与风速成正比，在干季、风大的情况下，碎石场会出现扬尘飞扬，对作业面及周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重，反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。 为减少项目污染对周边环境的影响，环评要求进一步采取以下防治措施： ①对原料堆棚进行洒水，保持石料的湿度，降低产尘量。 ②项目进场道路进行硬化处理，时常对道路路面进行洒水降尘，并在洒水后及时清扫路面，降低汽车行驶造成的二次扬尘。 ③砂料装车出场时，对料车进行洒水或覆盖，以减少在运输过程中撒落的物料和扬尘对周边环境的影响。 ④操作工人应配带口罩和防护眼镜，加强个体卫生防护。 7.2.2、水环境影响分析 本项目营运过程中产生的废水主要为初期雨水、生活污水、洗砂废水和抑尘用水。本项目采用雨污分流的排水制度。 （1）初期雨水 本项目物料露天堆存、物料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水淋洗冲刷产生含悬浮物废水，因此，初期雨水中污染物以SS为主。厂内初期雨水经雨水池+沉淀池处理后作为喷洒抑尘用水。根据工程分析，项目初期雨水量为75.4m3/次。场区南面的初期雨水池100m3能够满足收集初期雨水的需求。 环评建议对堆场三面围挡，做好防风、防雨、防流失措施，沿厂区四周及堆场外沿设置雨水导流沟，截洪沟，合理导排，多余部分通过导流沟流入厂区外雨水沟内，避免场内雨水漫流、雨水冲刷地面。初期雨水经沉淀后，用于场内洒水抑尘。通过采取以上措施后，本项目初期雨水对周围水环境影响较小。 （2）生活污水 本项目生活污水排放量约2.32m3/d，合696m3/a。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等。生活污水经隔油池、化粪池处理后，定期由当地村民清运作为农家肥使用，不外排。 项目的生活污水经处理后用于蔬菜地的浇灌，氨氮等营养物质大部分被农作物吸收，少量存留于土壤中，根据《湖南省2012年秋冬季主要作物科学施肥指导意见》，本项目按照蔬菜地产量3500~4500公斤/亩的施肥量进行计算（即氮肥20公斤/亩·a），本项目生活污水处理后氮的浓度为15mg/L，通过计算氮的产生量得知本项目经处理后的生活污水被消纳需要的土地量为0.485亩。本项目附近有广袤的农田，对农肥的需求量可观，因此本项目的生活废水经化粪池处理后用作农肥是可行的。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不会对地表水环境造成明显影响。 洗砂废水 本项目在筛选、洗砂等过程中均会有水分沥出。根据项目设计，本项目洗砂用水量为500m3/d（150000m3/a），部分由砂石、泥沙带走，部分自然损耗，损耗量共20%，日补充水量为100m3/d（30000m3/a），项目洗砂废水产生量为400m3/d（120000m3/a）。原料（建筑固废）浓度约为1~2%（按1.5%计算），泥沙产生量为9438.692t/a（含水率38-42%，按40%计算），洗砂补充用水量为30000m3/a，经计算砂石带走的水量为25330m3/a，即成品砂的含水率为5.8%。洗砂废水含有泥沙，具有悬浮物沉降性好、污染物成分较单一等特点，洗砂废水经导流沟排入沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机处理，洗砂废水收集至沉淀池沉淀后，经污泥浓缩罐处理后回用于生产，不外排。污泥浓缩罐中的沉淀泥沙经压滤机压滤后通过皮带运输至一般固废堆棚。 （4）生产区冲洗废水 项目生产区冲洗废水为对破碎、制砂、筛分过程中被封闭厂房阻隔自然沉降的粉尘进行冲洗产生的废水，通过水冲洗之后导流到地下生产区最低处（污水收集池，容积50m3）。根据建设单位提供的资料，本项目生产区冲用水量为200m3/次（10000m3/a），部分由粉尘带走，部分蒸发损耗，蒸发损耗量共20%，补充水量为40m3/次（2000m3/a，平均每7天冲洗一次，年冲洗次数按50次计算），项目生产区冲洗废水产生量为160m3/次（8000m3/a）。生产区冲洗废水经污水收集池收集后，通过水泵转入沉淀池，经沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机处理后循环使用，不外排。 （5）抑尘废水 项目抑尘废水主要为生产各个工艺流程中喷淋降尘用水（雨天不进行喷洒），需喷洒降尘的地面面积约5000m2，洒水按平均2L/m2▪次，每天中午洒水1次，非雨天220天计（年工作300天），场地抑尘用水为10m3/d，2000m3/a，抑尘用水采取喷雾形式降尘，以喷雾形式产生的水分子均附着在石料表面或被石料吸收，全部损耗蒸发，不会造成径流，故无废水排放。 （6）车辆出入冲洗用水 本项目出入口设置冲洗装置，车辆进出前冲洗除尘（雨天不进行冲洗）。参考同类项目5m3/d，则用水量为1500m3/a。这部分废水经收集沉淀后可循环使用，不外排。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的技术要求，地表水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目排放方式和废水排放量 Q /（m3/d），水污染物当量数 W /（无量纲）进行判定，可划分为一、二、三级A和三级B。 本项目无废水外排，生产废水经沉淀池处理循环使用。按《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中的规定“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价”，确定本项目地表水评价工作等级为三级B，因此本项目不进行进一步评价。 表7-9 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水源保护区、饮用水源取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水文变化超过水环境质量标准要求。且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排水水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水生产，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 项目营运期废水通过采取以上处理措施后均能得到合理处置，对地表水环境影响较小。 7.2.3、噪声影响分析 本项目生产过程中产生的噪声主要为机械设备、车辆工作时产生的噪声。 （1）生产设备噪声 项目营运时的主要噪声源为设备噪声。主要有给料机、制砂机和振动筛等，其噪声级约在65-95dB（A）左右。项目噪声经厂房隔声、基础减振及距离衰减，可减轻一部分影响，具体衰减如下： 表7-10 噪声排放状况一览表 主要噪声源 声源声级dB(A)（单个设备） 治理措施 破碎机 80~95 基座减振、隔声围挡、厂房隔离 制砂机 80~95 基座减振、隔声围挡、厂房隔离 给料机 65~75 轻卸缓放、减少卸料高差、基础减振、厂房隔离 振动筛 75～80 基础减振、厂房隔离 噪声对环境的影响预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式进行预测计算。 ①户外声传播衰减计算，其衰减公式为： 式中：LA（r）—距离声源r米处的声级值，dB(A)； LA(r0) — 距离声源r0米处的声级值，dB(A)； r— 距离声源的距离，s； ②叠加计算公式 式中：Lp—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li —某一个声压级，dB(A)； 建设项目生产设备尽量选用低噪声设备，主要生产工序（破碎、制砂、筛分）进行加盖顶棚封闭处理，在制砂机和支承结构之间安装具有高度耐摩擦的材料作为衬垫，振动筛等机械设备使用基础减震等措施，同时安装隔声罩，设计隔声5~20dB（A），对于运输车辆产生的噪声对沿线居民的影响，建议采取运输途中禁止鸣笛或匀速行驶的措施。本项目噪声衰减计算见表7-11。 表7-11 噪声衰减计算 （单位：dB(A)） 噪声源 Leq(r0) 治理后Leq 目标点 r（距声源的距离m） 衰减后 破碎机 95 75 厂界北侧 11 54.17 95 75 厂界东侧 12 53.42 95 75 厂界南侧 38 43.40 95 75 厂界西侧 28 46.06 95 75 西面居民点 120 33.42 制砂机 92 72 厂界北侧 12 50.42 92 72 厂界东侧 32 41.90 92 72 厂界南侧 37 40.64 92 72 厂界西侧 16 47.92 92 72 西面居民点 100 35.00 给料机 78 58 厂界北侧 17 33.39 78 58 厂界东侧 10 38.00 78 58 厂界南侧 38 26.40 78 58 厂界西侧 30 28.46 78 58 西面居民点 130 14.48 振动筛 84.76 64.76 厂界北侧 20 38.74 84.76 64.76 厂界东侧 24 37.16 84.76 64.76 厂界南侧 35 33.88 84.76 64.76 厂界西侧 15 41.24 84.76 64.76 西面居民点 115 23.55 ③预测结果 鉴于本项目夜间 20:00 至次日08:00 不进行生产，本次评价仅预测噪声源昼间对各预测点测点的影响，预测结果见表7-12。 表7-12 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 点位 背景值 贡献值 预测值 厂界北 54.80 55.81 58.34 厂界东 53.05 53.92 56.52 厂界南 53.60 45.60 54.24 厂界西 56.35 50.66 57.39 西面居民点 54.25 37.49 54.34 使用上式进行预测计算的结果为，设备产生的噪声贡献值为38～56dB（A）。预测值为55~59dB（A），能够满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的2类标准限值要求。 为了进一步减少噪声对周边环境的影响，环评建议采取以下措施: ①尽可能选用功能好、噪音低的生产设备； ②加强生产机械的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度； ③破碎机、筛分机安装减振垫、隔板，减小噪声源强； ④尽量避免在人们休息时间进行加工作业，原料及产品运输尽量避开人口密集地区； ⑤噪声对岗位操作工人影响较大，应给施工人员佩戴耳塞，以减少噪声对施工人员的影响； ⑥厂区西侧离居民点较近区域应增加厂内绿化。 在采取上述的防护措施后，各生产阶段产生的噪声对周边环境的影响均在环境可承受的范围之内，对周围环境影响较小，故不需设置噪声防护距离。 （2）运输车辆噪声 运输汽车通过公路运往目的地，运输过程中会产生噪声，一般运输车辆行驶产生的交通噪声平均辐射声级为80～90dB(A)。 根据噪声衰减公式计算，单台运输车辆的噪声贡献值如下： 表7-13 运输车辆噪声贡献值 距离（m） 5 10 15 20 25 30 贡献值（dB(A)） 56 50 76 44 42 40.5 车辆运输过程中，噪声对距离车辆10m范围以内的敏感目标有一定的影响，通过加强车辆的保养维修，保持正常运行、降低噪声，并合理布置道路，各交通路口设置标志信号，使交通行驶有序减少鸣笛，能够降低运输车辆的交通噪声对周边环境的影响。 在采取上述的防护措施后，项目生产噪声对周边居民影响较小。 7.2.4、固体废弃物影响分析 本项目主要固体废物来自工作人员产生的办公生活垃圾、泥水分离后的砂石、泥饼、除尘器粉尘。 办公生活垃圾 项目有20名员工进行生产，按0.3kg/d·人计算，则办公生活垃圾产生量为6kg/d，按年生产300天计算，产生量为1.8t/a。厂内设置垃圾桶进行收集，实行分类、集中收集后回收利用，不能回收的日产日清至运至村垃圾收集点，由环卫部门统一清运处理。 泥饼 洗砂及生产过程中产生的废水经沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机脱水处理后会产生泥饼，泥饼含水率较低，约38-42%。根据建设单位提供的数据，泥饼约占原材料的1.55%，产生量为9438.692t/a。压滤出的废水通过管道返回沉淀池、泥块通过皮带输送至一般固废堆棚，泥块因含水率较低不会产生滤液，不需要围堰和沉淀池收集。当泥饼积累到一定量的时候，作为产品外售，由水泥厂、砖厂至场内定期拖运，综合利用。 除尘器粉尘 本项目对粉尘的处理主要是采用袋式除尘器，被袋式除尘器截留下来的粉尘即为袋式除尘器粉尘，由前面大气污染物源强计算可知，在制砂筛分环节产生的粉尘量为150t/a，集气罩的效率为90%，袋式除尘器的除尘效率为99%，所以可得被袋式除尘器截留下来的粉尘量为133.65t/a。对袋式除尘器反向冲入洁净气体可使袋式除尘器截留的粉尘脱落。该部分粉尘可外售给其他行业，建议项目与砖厂签订协议，定期运往砖厂或由砖厂来收集。粉尘及时外运，避免在厂内大量堆存。项目不设弃渣场。 本项目车辆维修全部在外面的汽修厂进行，因此无废机油，废棉纱手等危废产生。 经上述措施处理后，项目产生的固体废弃物对周围环境产生的影响较小。 7.2.5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目为制砂项目，属于污染影响型项目。 ①占地规模 根据《环境影响评价 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目占地面积为5835.05m2，属于小型规模。 ②敏感程度划分 项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-14。 表7-14 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等突然环境敏感目标的 较敏感 建设周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 经现场勘察，本项目周边均为草地、林地居民点，根据上表可知，本项目敏感程度为较敏感。 ③项目类别 根据《环境影响评价 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目利用建筑固废制砂，属于其他行业-全部，为Ⅲ类项目。 ④评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地柜面与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-15。 表7-15 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 本项目占地规模为小型，敏感程度为较敏感，根据上表可知，评价工作等级低于三级评价，无需展开土壤环境影响评价工作。 7.2.6、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏， 所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。针对本项目的工程概况，根据原材料的储存方式和物理特性进行分析。 1为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 （1）风险识别 物质风险识别：项目生产废水拥含有大量 SS，泄露后进入水体会影响水质，污染环境。 生产设施风险识别项目生产过程中潜在的危险主要为泄露风险，对周围环境产生影响。项目生产设施风险识别见下表。 表 7-16 项目生产设施环境风险因素识别 序号 生产场所 主要危险 1 沉淀池 泄露 重大危险源辨识：根据《危险化学品重大危险源辨识》，本项目生产、加工、运输、 使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。 （2）环境风险分析 表 7-17 项目生产设施环境风险因素识别 序号 生产场所 主要危险 可能原因 1 沉淀池 泄露 沉淀池破损或管道破损导致泄露 原材料储存和产品运输风险分析 项目生产废水呈液态，含有大量 SS，进入水体后会影响水质，污染环境，因此，一旦发生泄露事故，需采取相应的防范治理措施，避免生产废水对周围环境产生影响。 根据表 7-17 的环境风险发生原因可知，项目泄露的发生原因为沉淀池破损或管道破损。这将导致生产废水漏出或泄漏，生产废水进入水体后会影响水质。建设方应采取对应的预防措施，减少泄露事故发生概率，措施如下： ①本项目硬化地面，加强日常检查，防止污水的泄露（含跑、冒、滴、漏）。 ②做好沉淀池的防渗防漏措施，避免水土流失。 ③建设应急池，避免生产废水外流。加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放。 ④建立日常保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 综上所述，在采取以上措施后，可以有效降低本项目泄露发生概率，可最大限度地减少可能发生的环境风险。 （3）环境风险防范措施及对策 相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。 为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。 （4）风险评价结论 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，加强厂区管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 7.2.7、清洁生产分析 本项目没有相应的行业情节生产标准作为环境影响评价的依据，本次评价对本项目的清洁生产水平只做定性分析。 本工程所用的原辅材料主要为采石场开采产生的碎石，为无毒无害物质。整个生产工艺过程中，原料几乎全部转化成产品。产品为碎石和砂，无有毒有害物质。本项目生产设备以电作为能源，属于清洁能源。 本项目采用成熟的生产工艺，购置连续化、自动化生产线设备，项目主要设备不属于明令淘汰的设备，项目装备水平较好。本项目生产过程中无废水和固体废物产生，大气污 染物能够做到达标排放。 本项目在生产工艺和设备、生产管理、污染物末端治理等各个环节均采取有效、可行的措施，把污染消灭或控制在生产过程中，较好的贯彻了以“节能、降耗、减污、增效”为目的的清洁生产原则，实现经济建设和环境保护的协调发展。总体上看，本项目可达到国内清洁生产一般水平。 同时，环评对本项目提出以下清洁生产建议和措施： （1）采用先进的生产工艺及装备，优先选用节能型的先进、高效设备。 （2）在生产过程中，安排专业的技术人员对原材料质量、工艺参数和生产设备的使用进行管理和维护，加强清洁生产管理。 （3）在资源消耗方面，应加强投料管理，降低投料粉尘的产生量，减少产品能耗。 7.3. 项目相符性分析 7.3.1、产业政策和规划相符性分析 本项目为年制砂60万吨生产线建设项目，生产规模为年产机制砂60万t/a。根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目。本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 表7.16 湖南省产业政策符合性分析 项目 湖南省砂石骨料行业规范条件 符合性分析 对比结果 规划布局和建设要求 新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局,推动产业规模化、集约化、基地化发展。 天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。 本砂石骨料建设项目符合国家产业政策、当地政策、矿产资源及土地利用总体规划等要求。 符合 机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件。 本项目不开采，只制砂，制砂的原料外购其他采石场的碎石成品。 符合 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内,已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。 本项目所在地周围无风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区。 符合 工艺与装备 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。 本项目生产规模为60万t/年，属于新建项目。 符合 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 本项目使用半干法生产工艺，项目砂石骨料生产线及产品技术指标符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。未使用淘汰设备。 符合 机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数,降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。 本项目节能设计为根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定的节能措施。生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，物料输送采用带式输送机。 符合 质量管 理 机制、天然砂石骨料质量应符合GB/T 14685《建设用卵石、碎石》、GB/T 14684《建设用砂》等标准要求。 本项目机制、天然砂石骨料质量符合GB/T 14685《建设用卵石、碎石》、GB/T 14684《建设用砂》等标准要求。 符合 机制、天然砂石应按GB/T14685和GB/T14684要求进行出厂检测，依据供需双方协商要求可增加相应岀厂检验项目，每批产品出厂应随货签发出厂检验报告单。机制、天然砂石出厂检验、型式检验项目和组批应符合有关标准要求，砂按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样，石按分类、类别、公称粒径及日产量分别编号和取样。 本项目砂石按GB/T14685和GB/T14684要求进行出厂检测，机制、天然砂石出厂检验、型式检验项目和组批应符合有关标准要求，砂按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样，石按分类、类别、公称粒径及日产量分别编号和取样。 符合 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染。 项目砂石产品只有一个级别，需要入库储存，可防止人为碾压、混料及污染。 符合 环境保护与资源综合利用 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求,湿法生产线必须设置水处理循环系统。 公用工程、环境保护设计应符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定,配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 本项目正在进行相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等，本项目拟采取收尘装置、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎、筛分加工区实现封闭，大气污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采使用湿式凿岩工艺。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区无生产废水外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后用做周围农肥。初期雨水沉淀后用于厂区降尘。公用工程、环境保护设计符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定,配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 符合 砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。 砂石骨料生产线砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。 符合 安全生产和社会责任 符合有关安全生产法律法规要求，厂貌整洁，标识、标牌等规范统一，各类报表、台账、档案资料齐全并保存完整, 建立生产、安全、监控、财务、物流运输等信息化管理系统。 项目符合有关安全生产法律法规要求，厂貌整洁，标识、标牌等规范统一，各类报表、台账、档案资料齐全并保存完整, 建立生产、安全、监控、财务、物流运输等信息化管理系统。 符合 实行安全生产标准化管理，符合AQ/T9006《企业安全生产标准化基本规范》要求，建立健全安全生产、职业病防治责任制，制订完备的安全生产规章制度和操作规程，配备符合规定的职业病防治设施,建立职业健康安全管理体系。 项目实行安全生产标准化管理，符合AQ/T9006《企业安全生产标准化基本规范》要求，建立健全安全生产、职业病防治责任制，制订完备的安全生产规章制度和操作规程，配备符合规定的职业病防治设施，建立职业健康安全管理体系。 符合 新建和改扩建项目安全生产设施及职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工和同时投入使用。有重大危险源辩识、评估、监控措施和应急预案。 本项目安全生产设施及职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投入使用。 符合 依法纳税，不拖欠职工工资，按期足额缴纳养老、医疗、工伤和失业等保险。 本项目依法纳税，不拖欠职工工资，按期足额缴纳养老、医疗、工伤和失业等保险。 符合 建立健全设备管理制度和责任制，制订相应操作规程。生产设备的设计与安装应符合GB/T 8196《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》、GB5083《生产设备安全卫生设计总则》等标准要求,所有设备的传动部件应设防护罩。 工作平台、通道应设置安全防护设施，安全防护设施应符合GB 4053.1《固定式钢梯及平台安全要求》。电力装置的防火、防燃设计应符合GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等标准规定。 本项目建立健全设备管理制度和责任制，制订相应操作规程。生产设备的设计与安装应符合GB/T 8196《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》、GB5083《生产设备安全卫生设计总则》等标准要求，所有设备的传动部件设置防护罩。 工作平台、通道设置安全防护设施，安全防护设施符合GB 4053.1《固定式钢梯及平台安全要求》。电力装置的防火、防燃设计符合GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等标准规定。 符合 监督 管理 全省机制、天然砂石骨料企业应符合本规范条件。鼓励企业自我声明其生产经营符合本规范条件。未达到本规范条件的，鼓励其通过技术改造、加强管理等措施尽早达到本规范条件。新建、改扩建机制砂石骨料工厂项目应达到本规范条件。 本项目符合本规范条件。 符合 地方经信部门对机制、天然砂石骨料企业执行本规范条件开展监督检查， 对达不到规范条件的，督促其限期整改。有关行业协会、专业服务机构要开展宣传贯彻本规范条件并协助做好执行和技术服务工作。 地方经信部门对机制、天然砂石骨料企业执行本规范条件开展监督检查。 符合 根据企业申请，湖南省经济和信息化委员会公告符合本规范条件的机制、天然砂石骨料企业名单，接受社会监督并实行动态管理。 湖南省经济和信息化委员会公告符合本规范条件的机制、天然砂石骨料企业名单，接受社会监督并实行动态管理。 符合 7.3.2、选址合理性分析 本项目选址于邵东市两市塘街道大新村灵泉片5组，项目用地性质为工业用地（详见附件6）。不占用基本农田，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，符合国家用地政策。项目所在区域交通便利，供水、供电、通讯等条件均具备，无重点保护的动植物及文物古迹，无风景名胜区、自然保护区等，项目周边环境质量较好。 因此，项目选址基本合理。 7.3.3生态红线符合性分析 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实生态保护红线约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，特制定本项目的生态红线具体要求。 生态红线：重点保护的生态空间主要包括：禁止开发区、重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区等。根据现场调查，项目用地不在邵东市生态红线范围内，周边无重点保护的生态空间，因此，本项目符合生态红线规划。 7.3.4、平面布置合理性分析 本项目选址于邵东市两市塘街道大新村灵泉片5组，车辆出入口设在厂区西面，方便车辆出入。综合办公楼、生活区设置在西南面，距离生产区距离较远；原料堆场设在厂区南面；破碎、制砂、筛分生产区位于厂区东侧，远离周边居民点，进行加盖顶棚封闭处理，加工区底面及四侧均做硬化处理；产品堆场设在生产区南面。本项目主要按照生产工艺流程来进行布局，布局较为紧凑。 环评要求建设单位明确各功能分区，原料、产品等不得随意堆存，各堆场均设置三面围挡，四周设置雨水导流沟，在实现环评提出的要求后，基本满足环保要求，从环保的角度出发，平面布局基本合理。 7.3.5、与湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020）符合性分析 针对建材、水泥行业，湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020）中提出以下几点要求： “9、加强工业企业无组织排放管控。加强工业企业无组织排放摸底排查，加快钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业企业以及锅炉物料（含废渣）运输、装卸、储存和生产工艺过程中的无组织排放治理。工业生产企业采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的颗粒物和气态污染物的排放。” “11、推动重点地区和重点行业执行大气污染物特别排放限值。从2019年10月1日起，长沙、株洲、湘潭三市执行特别排放限值。鼓励其他地区根据环境空气质量改善需求主动执行特别排放限值。有序推进钢铁、焦化、水泥、有色等行业企业执行特别排放限值，水泥行业2018年执行特别排放限值，钢铁、焦化、有色等行业2019年执行特别排放限值；鼓励各地结合本地实际制定其他行业特别排放限值要求。” “16、加强扬尘污染治理。管控施工扬尘。2018年全省各类工地做到工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个100％”。加强重点施工单位信息化管理，规模以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控，建立扬尘控制工作台账。” 本项目为制砂项目，针对项目运输、装卸、储存和生产工艺过程中的粉尘污染，鼓励工业生产企业采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水、集气除尘等措施，根据本评价中工程分析及影响分析，项目各环节在采取相应的污染防治措施后，无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值（1mg/m3），实现达标排放，符合湖南省“蓝天保卫战”实施方案相关要求。 7.3.6、环境保护管理与环境监测 1、环境保护管理 （1）施工期环境管理 施工期环保管理的中心工作是：在抓好环保设施施工建设的同时，防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏，具体如下： 1）制定工程建设中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，一旦发现漏洞应及时有效解决。 2）贯彻落实建设项目的竣工验收，严格按照设计要求和批复的环境影响评价要求，保障环保设施的建设，使工程环保项目达到预期效果。 3）加强施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及作业时间，最大限度地减少施工作业产生的扬尘、噪声对环境的影响。 4）对施工过程中产生的弃土、废料、废水等进行统一处置，防止对环境造成不利影响。 5）参与施工运输作业的管理，防止运输过程中弃土沿途洒落，影响周围环境卫生及产生二次扬尘。 （2）运营期环保管理 1）设定环保机构和配备环保人员 邵东市衡众新型建材有限公司必须设立专门的环境保护机构，并配备专职环保人员，负责该项目的环境管理及对外的环保协调工作，负责落实项目的各项污染防治措施以及污染防治措施的管理。 ①企业设置环保安全科，由副总经理专门负责，并设环保科长1名，专职环保负责 人1-3名，负责日常环保措施的运行情况。 ②各车间均设一名兼职环保员负责车间的环保工作。 ③设置管理室，负责本厂污染源的监测及上报数据等工作。 ④污染治理设施应由专人负责管理。 2）环境管理机构职能 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定全厂环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责全厂环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责环境监测工作，及时掌握厂区污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④负责职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况； ⑤制定污染事故的防范措施，组织事故情况下污染控制工作； ⑥负责企业与地方各级环保部门的联系与协调工作； ⑦制定环境应急预案，报所在地环保部门备案，并定期进行演练。在发生环境风险事故时，及时采取相应的应急措施，并向所在地环保部门通报。 3）制定环境管理制度体系 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，该体系内容包括：各种环保设施运行操作规程（编入相应岗位生产操作规程）、各种污染防治对策控制工艺参数、各种环保设施检查、维护、保养规定、环境保护工作实施计划、污染事故防治办法、环境保护指标考核管理办法、环境保护工作管理及奖惩办法等。 环境管理台账 ①企业开展环境管理台账记录目的是自我证明企业的持证排放情况。《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》及相关技术规范性文件发布后，企业环境管理台账记录要求及执行报告编制规范以规范性文件要求为准。 ②企业应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。 ③为实现台账便于携带、作为许可证执行情况佐证并长时间储存的目的以及导出原始数据，加工分析、综合判断运行情况的功能，台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存三年以上备查。 ④排污许可证台账应按生产设施进行填报，内容主要包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容，记录频次和记录内容要满足排污许可证的各项环境管理要求。其中，基本信息主要包括企业、生产设施、治理设施的名称、工艺等排污许可证规定的各项排污单位基本信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数；污染治理设施台账主要包括污染物排放自行监测数据记录要求以及污染治理设施运行管理信息。监测记录信息按照自行监测管理要求实施。 ⑤污染治理措施运行管理信息应当包括设备运行校验关键参数，能充分反映生产设施及治理设施运行管理情况。环保设施台账应包括所有环保设施的运行参数及排放情况等，年生产时间（单位为小时）、粉尘产生量、燃料消耗量、主要产品产量（吨）等。 表7-17 营运期环境管理及监理主要内容 防治对象 防治措施 环境管理 废水 经过厂区内化粪、隔油池处理后用作周围农肥； 生产废水经沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机后循环使用 由当地环保主管部门对企业进行定期检查和监督 废气 加强生产区的封闭，辅以洒水抑尘 固体废物 泥饼、布袋除尘器粉尘经分类收集后堆放在一般固体废物堆棚，外售其它相关企业（砖厂、水泥厂）；生活垃圾集中堆放，定期交由环卫部门清运，做到日产日清 噪声 通过破碎、制砂和筛分加工区设置于地下，并加工顶棚厂房外墙吸声减振，设备消声等方式控制噪声对外环境的影响 2、环境监测 本项目为制砂项目，开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，亦可委托具有监测资质的单位进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。 1、布点原则 （1）无组织排放源的下风向周界外浓度最高点设监控点，上风向设参照点； （2）四周厂界布设噪声监测点。 2、监测制度及监测项目 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）企业自行监测的内容主要为污染物排放监测、周边环境质量影响监测、关键工艺参数监测和污染治理设施处理效果监测，非重点排污单位主要排放口主要监测指标的监测最低频次为“半年-年”、主要排放口其他监测指标以及其他排放口监测指标的监测最低频次为“年”。 本项目主要监测内容为污染物排放监测和周边环境质量影响监测，污染物排放监测的监测位置为各个烟囱、厂界、生活污水排放口等，要求建设单位每年委托有资质的环境监测单位对全厂工业污染源监测一次以上。环境监测计划见下表7-18。 表7-18 污染源监测计划表 监测 要素 监测地点 监测项目 监测频率 监测 时间 监测 机构 负责 机构 监督 机构 噪声 厂界四周 等效A声级 2 次/年， 2 天/次 运营期 有资质的环境监测单位 邵东市衡众新型建材有限公司 邵阳市生态环境局邵东分局 废气 厂界下风向10m内 颗粒物 2 次/年， 2 天/次 7.4、环境保护竣工验收目标及验收监测内容 根据建设项目竣工环境保护验收技术规范和本项目的特点，列出建设项目“三同时”环保设施竣工验收一览表见表7-19。 表7-19 本项目“三同时”环保设施竣工验收一览表 序号 污染源 验收内容 监测项目 应达到的标准 废气治理 破碎、制砂、筛分区 破碎、制砂、筛分工序封闭；运输皮带密闭；产污节点设置喷淋设施使用喷淋装置、集气罩+布袋除尘器和15m排气筒 颗粒物 有组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中2及排放标准 堆场 原材料和产品须全部入棚（三面和顶棚封闭，一面廠开，便于铲车和运输车辆进出）堆放，安装喷淋装置 颗粒物 无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控限值 转运 喷淋设施 颗粒物 装卸及运输 运输道路硬化、洒水降尘 颗粒物 食堂 油烟净化器+油烟管道 油烟 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 废水治理 初期雨水 加工区四周及工作区内设置雨水导流沟收集雨水，经初期雨水池+沉淀池处理后回用 / 防止初期雨水外溢 洗砂废水 沉淀池+泥水分离机污泥浓缩罐+压滤机处理后循环使用 SS 循环利用，不外排 生产区冲洗废水 污水收集池+水泵，然后通过沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机处理后循环使用 车辆冲洗废水 喷雾机+沉淀池收集处理后循环使用 生活污水 经隔油化粪池处理后用于农肥 / 用作农肥，不外排 固体废物处理 办公生活垃圾 生活垃圾收集装置（分类垃圾桶） / 交由环卫部门统一收集送至生活垃圾填埋场处置 泥饼 经沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机处理后进入一般固废堆棚（加盖顶棚、地面硬化），防止雨天被冲刷流失 / 一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）（2013修订） 布袋除尘器粉尘 统一收集后与泥饼一同出售给砖厂制砖 噪声治理 破碎、筛分机等设备噪声 选用低噪声设备、减振措施 厂界噪声 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求 生态 加强绿化

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | 扬尘 | 洒水抑尘、覆盖措施 | 达标排放 |
|  | 施工机械、车辆 | TSP、CO、NO2 | 加强施工机械及车辆的管理 | 达标排放 |
|  | 破碎、筛分区 | 粉尘 | 使用喷淋装置、集气罩+布袋除尘器和15m排气筒、厂房封闭 | 达标排放 |
|  | 堆场 | 粉尘 | 原材料和产品须全部入棚（三面顶棚封闭，一面廠开，便于铲车和运输车辆进出）堆放，安装喷淋装置 |  |
|  | 转运 | 粉尘 | 喷淋设施 |  |
|  | 装卸运输道路 | 粉尘 | 运输道路硬化、洒水降尘 |  |
|  | 汽车、设备使用 | NOX、CO等 | 限速、加强绿化 | 对外界环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS等 | 经收集沉淀后回用厂区抑尘 | 合理处置 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N等 | 化粪池收集后用作农肥 | 合理处置 |
|  | 初期雨水 | SS等 | 经初期雨水池处理后回用 | 合理处置 |
|  | 洗砂废水 | SS等 | 沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机处理后循环使用 |  |
|  | 生产区冲洗废水 |  | 污水收集池+水泵，然后通过沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机处理后循环使用 |  |
|  | 车辆冲洗废水 |  | 沉淀池收集处理后循环使用 |  |
| 固 体 废 物 | 施工垃圾 | 建筑废料 | 能回收的回收利用，不能回收的交当地渣土部门处理 | 合理处置 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一收集送至生活垃圾填埋场处置 | 合理处置 |
|  | 压滤机 | 泥饼 | 外售 |  |
|  | 生产加工 | 布袋除尘器 粉尘 |  |  |
| 噪 声 | 机械设备噪声65-95dB，采取相应的隔声降噪措施后，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 生态保护措施及效果： 1、项目施工过程中应注意水土流失，并采取以下防治措施： （1）在施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放； （2）施工场地设置围挡避免施工弃土和废水对周边环境的影响； （3）对施工车辆在离开施工场地时，先用水冲洗车辆，净车上路； （4）施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作。 采取上述措施后，项目对周围生态环境影响较小。 2、项目营运过程中应注意水土流失，并采取以下防治措施； （1）新建雨水池+沉淀池硬化处理； （2）沿加工区四周及工作区内设置雨水导流沟、截洪沟收集雨水，经雨水导流沟流入厂区西南侧的初期雨水池+沉淀池处理后回用于场内喷洒降尘。 |

# 九、结论与建议

9.1、结论 9.1.1 建设项目概况 邵东市衡众新型建材有限公司拟在邵东市两市塘街道大新村灵泉片5组建设年产60万吨机制砂生产线建设项目，占地面积为5835.05m2，设计生产能力为60万t/a。该项目主要建设内容为：制砂生产线及配套的堆场、办公、环保设施等。项目总投资1000万元，其中环保投资132万元。劳动定员20人，年工作300天，每天8小时。 本项目不进行开采，原料均为外购。 9.1.2 产业政策与规划符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目。本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 9.1.3 选址合理性分析 本项目选址于邵东市两市塘街道大新村，项目用地性质为工业用地（详见附件6）。项目不占用基本农田，不属于《限制用地项目目录（2019年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，符合国家用地政策。项目所在区域交通便利，供水、供电、通讯等条件均具备，无重点保护的动植物及文物古迹，无风景名胜区、自然保护区等，项目周边环境质量较好。 因此，项目选址基本合理。 9.1.4 平面布置合理性分析 本项目选址于邵东市两市塘街道大新村灵泉片5组，车辆出入口设在厂区西面，方便车辆出入。综合办公楼、生活区设置在西南面，距离生产区距离较远；原料堆场设在厂区南面；破碎、制砂、筛分生产区位于厂区东侧，远离周边居民点，进行加盖顶棚封闭处理，加工区地面及四侧均做硬化处理；产品堆场设在生产区南面。本项目主要按照生产工艺流程来进行布局，布局较为紧凑。 环评要求建设单位明确各功能分区，原料、产品等不得随意堆存，各堆场均设置三面围挡，四周设置雨水导流沟，在实现环评提出的要求后，基本满足环保要求，从环保的角度出发，平面布局基本合理。 9.1.5 环境质量现状 （1）项目地SO2、NO2、PM10、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，但PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，因此，项目所在区域为环境质量不达标区。 （2）项目厂界达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准要求。 （3）经调查，本项目区域未见珍稀野生动植物及国家法定保护的野生动植物，不涉及自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线内。 目前项目用地范围及周边区域由于历史遗留问题，地表植被已破坏，地表裸露，只有少量杂草。本项目建设过程将对本项目用地范围进行地面路面硬化和绿化措施，项目周边区域将由相关部门协调落实土地复垦及生态恢复责任主体。 9.1.6 环境影响分析结论 （1）施工期 本项目施工期工程量较小，产生的污染物主要有：施工扬尘、施工噪声、施工废水和施工固体废物，对周围环境与环保目标有一定影响，但随着施工期结束对周围环境的影响会逐渐消失，在采取恰当的防治措施后，对环境影响较小。 （2）营运期 ①大气环境：营运期废气主要为制砂破碎筛分产生的颗粒物、装卸及运输粉尘、堆场扬尘、汽车行驶扬尘和机械设备汽车运输尾气。项目破碎、制砂、筛分工序封闭处理，采取地下作业方式，产污节点设置喷淋设施。其他无组织排放颗粒物（原料运输及装卸粉尘、堆场扬尘、进料口粉尘）采取定期洒水、篷布遮盖、保持路面清洁等措施；机械设备尾气通过大气扩散，项目废气均满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值。 在采取以上措施后，项目营运期对周边大气环境影响较小。 ②水环境：本项目生产废水收集沉淀后循环使用，不外排；废水主要为少量生活废水。生活废水通过化粪池处理后用作农肥；初期雨水经收集后回用于生产过程中洒水降尘；抑尘废水喷洒的水均附着在石料表面或被石料吸收，全部损耗、蒸发；洗砂废水经沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机处理后循环使用；生产区冲洗废水经污水收集池收集后，通过水泵转入沉淀池，经沉淀池+泥水分离机+污泥浓缩罐+压滤机处理后循环使用，不外排。 在采取以上措施后，对周边地表水环境影响较小。 ③声环境：项目噪声主要来源于制砂机、振动筛、皮带输送机、铲车等设备运行产生的噪声。通过采取主要生产工序（破碎、制砂、筛分）地下作业，并加盖顶棚封闭处理，在制砂机和支承结构之间安装具有高度耐摩擦的材料作为衬垫，基础减震，振动筛等机械设备使用基础减震措施等措施后，可有效降低项目运营期的厂界噪声，对周边敏感点影响较小。 ④固体废物：项目固体废物主要为制砂过程中产生的砂石、泥饼及布袋除尘器粉尘；泥饼主要成分为黏土，统一收集后与布袋除尘器粉尘一同交由附近的砖厂运走用作制砖，综合利用；生活垃圾定期送至垃圾集中堆放点由环卫部门统一收集处理。 经上述措施处理后，项目产生的固体废弃物对周围环境影响较小。 9.1.7总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策；项目选址及布局相对合理；在采取相应的污染防治措施后，本项目产生的各类污染物均能达标排放，对环境不会造成明显影响，从环境角度分析，本项目建设可行。 9.2、建议 1、本次评价结论是在建设单位提供资料、规模、原辅材料用量、工艺设计方案等的基础上进行的，如果选址、规模、原辅材料用量、设计方案等有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。并根据生产的需要，落实环境保护人员及管理规章制度。 2、加强营运期环境管理，合理安排高噪声设备工作时间，减少噪声扰民现象；在生产过程中推广湿式作业，对厂区道路定期洒水，对物料运输车辆及时清洗，减少粉尘和地面扬尘的污染，认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求。 3、建设单位应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，尽量避免事故排放情况发生。 附 表 附表1：建设项目环评审批基础信息表 附表2：建设项目环境影响评价自查表 附 件 附件1：申请启动环评的报告 附件2：环评委托书 附件3：营业执照 附件4：备案证明 附件5：场地租赁合同 附件6：建设用地证明 附 图 附图1：项目地理位置图 附图2：项目总平面布置图 附图3：环境保护目标图 附图4：项目监测布点图

# Text boxes

174

损耗

870

696

生活用水

周边农户清运用作农肥

循环量12000

总用水量150000

一次补充水量

30000

洗砂废水经沉淀池处理后循环使用

洗砂用水

部分由成品砂石、泥饼带走，部分蒸发损耗

30000

循环量8000

36370

一次用水

8000

2000

生产区冲洗废水

生产区冲洗废水循环使用

砂石、粉尘带走、蒸发损耗

2000

蒸发损耗

2000

2000

抑尘用水

循环量6000

总用水量7500

一次补充水量

1500

收集沉淀后循环使用

车辆冲洗用水

1500

蒸发损耗

占地规模

敏感程度

评价工作等级