《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

七、环境影响分析	35

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	71

九、评价结论与建议	73

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵东县火厂坪镇加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司湖南邵阳销售分公司 |
| 法人代表 | 何佳 | 联系人 | 朱文捷 |
| 通讯地址 | 邵东县火场坪镇龙环村 |
| 联系电话 | 18873952018 | 传真 | / | 邮政编码 | 422800 |
| 建设地点 | 邵东县火场坪镇龙环村 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建、补办 | 行业类别及代码 | F5264机动车燃料零售 |
| 占地面积(m2) | 1365 | 绿化面积(m2) | 110 |
| 总投资(万元) | 200 | 环保投资 (万元) | 23.65 | 环保投资占总投资比例 | 11.8% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2009年投产 |
| 1项目主要内容及规模： 1.1项目由来 邵东县火厂坪镇加油站位于邵东县火厂坪镇龙环村，项目总投资 200万元。火厂坪加油站北、东南及东北侧为居民住在区，南侧及西侧为星火路，项目周边交通便利，过往车辆加油非常方便。加油站油品储量为50m3［柴油储量折半计算］，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中第 3.0.15 条加油站的等级划分规定，属三级加油站。 本加油站建站于2009年，项目共设置 3个地埋式卧式双层油罐、3台加油机、并配套建设了油气回收系统、消防沙池等环保设施；年零售成品油1350吨，其中柴油 800吨，汽油550吨。项目自营运以来，未与周边居民发生环境污染纠纷，且无任何环保投诉；由于历史原因本项目至今未进行环境影响评价，属“未批 先建”，因项目运营已超过两年，超过行政处罚追溯年限。按照《中华人民共和国环 境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境保护部函关于建设项目“未 批先建”违法行为法律适用问题的意见》【环政法函［2018］31号】其它相关法律法规规定，本项目需履行环评手续，编制环境影响评价编制报 告表，因此中国石油天然气股份有限公司湖南邵阳销售分公司委托湖南润美环保 科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目环境影响报告表。 1.2项目概况 （1）项目名称：邵东县火厂坪镇加油站建设项目 （2）建设性质：新建、补办 （3）建设地点：邵东县火场坪镇龙环村 （4）占地面积：1365m2 （5）建设内容：项目用地面积为1365m2，建筑面积为600m2，埋地卧式油罐区占地面积为110m2。加油站设20m3卧式双层柴油罐1座，20m3卧式双层汽油罐2座，加油机3台，6支加油枪，年销售油品1350t，其中92#汽油440t、95#110t、0#柴油800t，属于三级加油站。项目设置有二次油气回收系统。项目不涉及洗车及车辆维修。 （6）项目投资：200万元，其中环保投资23.65万，占投资11.8%。 1.3工程建设内容 1.3.1本项目建设内容组成 项目用地面积为1365m2，总建筑面积为600m2，埋地卧式油罐区占地面积为110m2。加油站设20m3卧式双层柴油罐1座，20m3卧式双层汽油罐2座，加油机3台，6支加油枪，加油站年销售油品1350t，其中92#汽油440t、95#110t、0#柴油800t，属于三级加油站。设置有二次油气回收系统。项目不涉及洗车及车辆维修，详见下表1。 表1项目组成一览表 类别 名称 内容及规模 数量 备注 主体工程 埋地卧式油罐区 设置3座20m3防渗双层油罐（其中20m395#汽油罐1个、20m392#汽油罐1个、）。1座20m3双层0#柴油罐。埋地卧式油罐区占地面积为110m2。 3个油罐 已建成 加油岛 单柱岛（包括在罩棚内） 3个 已建成 加油机 设置自吸泵式双枪加油机3台。 3台 已建成 罩棚 轻钢网架，建筑面积450m2，6m高 1处 已建成 辅助工程 综合站房 站房建筑面积为150m2，主要包括营业厅、办公室、发配电室、卫生间等。 1处 已建成 公共工程 供电 自来水管网 / 已建成 给水 乡镇电网迁入 / 已建成 排水 本项目雨水、污水排水采用分流制。 生活污水与经化粪池处理后，由当地居民运走利用。 地面冲洗水废水、初期雨水经隔油池处理后，回用于场地地面冲洗。 / 已建成 消防 ①消防砂池：1个。②手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯、消防铲等。③防雷防静电设施等消防设备。 / 已建成 环保工程 废气治理 设置二级油气回收系统 / 已建成 废水治理 生活污水与经化粪池处理后，由当地居民运走利用。 初期雨水及地面冲洗水废水经隔油池沉淀处理后，回用于场地地面冲洗。 / 已建成 固废 生活垃圾箱， 已建成 危废暂存间（20m3） 新建 噪声治理 设备基础减震、禁鸣标志 / 已建成 油罐防渗 防渗池、设置观测井，油罐灌区地面防渗，操作井、卸油口井、加油机底槽等部位防渗漏 / 已建成 依据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014局部修订版）规定，对于加油站的分级见下表2。 表2加油站等级划分一览表 级别 油罐容积/m3 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 V≤50 二级 90＜V≤150 V≤50 三级 V≤30 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50。 本项目设置3个双层油罐，其中20m3汽油罐2个、20m30#柴油罐1个，折合总容积为50m3（柴油罐容积折半计），依据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014局部修订版）本项目为三级加油站规模。 1.4主要设备 项目主要设备选型见下表3。 表3项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 92#汽油罐 1个 20 m3，卧式双层油罐 2 95#汽油罐 1个 20m3，卧式双层油罐 3 柴油罐 1个 20m3，卧式双层油罐 4 加油机 3台 潜油泵式 5 潜油泵 3台 / 6 磁致伸缩液位计 3个 / 7 液位监控仪 3个 / 8 应急照明灯 1套 / 9 双层油罐渗漏检测传感器 3个 / 10 双层管道渗漏检测传感器 3个 / 11 卸油油气回收系统 1套 / 12 加油油气回收系统 1套 / 查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目设备无该指导目录中规定的限制类及淘汰类生产设备。 1.5主要原辅材料及动能消耗 本项目改建前后主要原辅材料及能耗情况见表4。 表4项目油料来源及能耗一览表 类别 名称 年耗量 来源 主要化学成分 备注 原辅材料 汽油 550t/a 中国石油化工集团公司 C16-C18的化合物：烷烃、环烷烃、烯烃等 总用量 柴油 800t/a 水耗 水 409t/a 当地自来水管网 H2O 能源 电 4×104kW·h 市政电网引入 / 本项目主要原料理化性质： 汽油：汽油是由C5~C12的烷烃组成的混合物，根据用途可分为动力汽油和溶剂汽油两类。本项目销售的汽油为动力汽油。汽油在常温常压下为具有特殊的气味、易挥发、易燃、有毒的无色或淡黄色透明液体。其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇火星、高热、氧化剂均有火灾的危险，不溶于水，易溶于苯、二硫化碳和醇，极易溶于脂肪。 柴油：柴油是石油提炼后的一种油质的产物，沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。其主要成分是C10～C22的链烷、环烷或芳烃，柴油分为轻柴油（沸点范围约180～370℃）和重柴油（沸点范围约350～410℃）两大类。它的化学和物理特性位于汽油和重油之间，热值为3.3×107J/L，比重为0.82～0.845kg/L。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。柴油按凝点分级，轻柴油有10，5，0，-10，-20，-30，-50七个牌号，重柴油有10，20，30三个牌号。柴油主要用作内燃机燃油，此外，柴油还可用于机床冷却，刀具润滑及清洗拆开的机械零部件。本项目销售0号柴油。 本项目汽油、柴油由中国石油化工股份有限公司油罐车配送。 1.6总图布置 火厂坪加油站位于邵东县火厂坪镇龙环村，加油站北、东面均设置实体围墙，平均高度为3m，南面及西南面向星火路一侧为敞开式。 站区内南侧布置地埋式油罐；北侧为站房，站内东南方向设置一个隔油池；站内南方向（地埋式油罐区）布设消防器材箱和消防砂池；站区内正中，设置加气罩棚，罩棚中间设置3台2枪2油潜油泵加油机。站区靠近星火路一侧设置入口和出口，便于加油车辆的出入。配套用房于站区站房内，距南侧油罐区、卸油区约15m，距加油现场约5~8m，最大程度上避免了站房内风险源而导则的火灾爆炸事故。 1.7用地现状及周边环境 ①用地现状：本加油站位于邵东县火厂坪镇龙环村，加油站2009年已经建成并运营。本项目经营内容为机动车燃料零售，用地符合规划要求。 ②周边环境：项目周边主要以居住、交通及商业为主。 1.8公用工程 （1）给、排水 ①给水系统 本加油站用水水源来自市政供水管网，接入管径为DN50，供水压力0.3MPa。 ②排水系统 本项目雨水、污水排水采用分流制。 雨水排水系统：屋面雨水及空调水经落水管排入室外雨水管道，汇集后就近排入市政雨水管网。初期雨水及隔油池处理后用于地面冲洗。 生活污水：主要为站房及卫生间污水，项目生活污水产生量较小，生活污水经化粪池处理后，由周边居民定期运走利用。 （2）电气设计 项目电源引自市政电网，加油站设置变配电室1个。 （3）消防 加油站消防器材依据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的各项规定及建设方提供的相关资料进行配置。本加油站不设消防给水，着火时主要用站内配置的消防器材灭火。站房按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005相关规定配置灭火器。 （4）防雷防静电及接地系统 ①防雷：加油站站房、罩棚防雷类别按二类考虑。 站房：有设施；罩棚：有设施；辅助用房：有设施； ②接地网：采用热镀锌角钢作为垂直接地极，长2.5米；采用热镀锌扁钢作为水平接地线，接地线埋深不少于0.8米。接地装置全部相互连接成整体接地网； ③埋地油罐，工艺管道，及所有可能带电设备的金属外壳、金属构件、电缆金属保护管等均须与接地网可靠连接； ④低压供电电源端、信息系统配电线路首、末端均装设电涌保护器； ⑤站区接地共用接地网，接地电阻应小于1Ω。 1.9劳动定员及工作制度 加油站有3名工作人员，总站长1人，加油工人2人。该站营运期每年工作日为365天，采用三班制，每班工作8小时。站内不设食堂和宿舍，员工食宿采取回家或其他方式解决。 2.0工程进度安排 本项目于2009年已投产。 |
| 2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目位于衡东县火厂坪镇龙环村，项目用地面积为1365m2，总建筑面积为600m2，埋地卧式油罐区占地面积为110m2。加油站设20m3卧式双层柴油罐1座，20m3卧式双层汽油罐2座，加油机3台，6支加油枪，年销售油品1350t，其中92#汽油440t、95#110t、0#柴油800t，属于三级加油站。项目不涉及洗车及车辆维修。项目于2009年建成使用，属于新建补办环评项目。 项目现有污染情况分析如下： 2.1废气 项目运行产生的废气主要为在卸油、储油和加油的过程中产生的油气挥发（以非甲烷总烃计）、汽车尾气等。 （1）油气废气（非甲烷总烃） ①储罐大呼吸损失是指油罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据《散装液态石油产品损耗标准》及参考有关资料可知，储油罐大呼吸汽、柴油会分别产生0.23%、0.05%的油气； ②油罐小呼吸损失是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失。根据《散装液态石油产品损耗标准》及参考有关资料可知，储油罐小呼吸汽、柴油会分别产生0.16%、0.01%的油气； ③加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。本项目加油站加油枪具有自封功能，在此前提下，本项目加油机作业时汽、柴油会分别产生0.29%、0.08%的油气。 ④在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑、冒、滴、漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考相关行业参数，成品油的跑、冒、滴、漏平均损失量约0.084kg/t汽油，0.004kg/t柴油。 根据加油站长提供资料，年销售油品汽油550t、柴油800t。由此计算出项目加油站非甲烷总烃的产生量、排放量，详见表1-6示。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的要求，项目设置了二次油气回收装置，类比同类采用自流密闭卸油方式卸油系统的加油站，其地下油罐排放的油气约95%以上可被回收至油罐车内，最大程度减少储油罐大呼吸及油罐车卸油过程的油气蒸发损耗，且设置一次、二次油气回收装置对卸油、加油过程中的油气挥发进行收集处理。 表5项目现有油气产排量一览表 项目 系数% 烃产生量（t/a） 处理措施（回收效率） 烃排放量（t/a） 汽油 储油罐 大呼吸损失 0.23 1.3 埋地、一次油气回收 回收效率达95% 0.065 小呼吸损失 0.16 0.88 0.044 加油站 加油站作业损失 0.29 1.6 二次油气回收 回收效率达95% 0.08 跑、冒、滴、漏量 0.084 kg/t 0.05 0 0.05 柴油 储油罐 大呼吸损失 0.05 0.4 埋地、一次油气回收回收效率达95% 0.02 小呼吸损失 0.01 0.08 0.004 加油站 加油站作业损失 0.08 0.64 二次油气回收 回收效率达95% 0.032 跑、冒、滴、漏量 0.004kg/t 0.0032 0 0.0032 总计 4.95 / 0.3 由上表可知，本项目运营期间非甲烷总烃总排放量为0.3t/a，其排放量相对较少。项目设置了一、二次油气回收系统并加装油气后处置装置后，正常运行情况下，类比同类型同规模的加油站，其呼吸口挥发性有机物排放浓度均值小于11g/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB2095—2007）25g/m3限值要求。 （2）汽车尾气：进出加油站车辆尾气中有害成分主要为NOx、CO、HC。由于站区地形开阔平坦，扩散条件较好，排放到大气中的污染物经大气稀释扩散后可实现达标排放。 2.2废水 本项目废水主要为生活污水、地面冲洗废水和初期雨水。 （1）生活污水：项目共有工作人员3人，员工不在项目内住宿，根据建设放提供资料项目生活总用水量约为87.6m3/a，生活污水产生量约为70m3/a。加油站范围内设置公共厕所，司乘人员污水产生量约为146m3/a。 则项目总的用水量为269.6m3/a，生活污水产生量为216m3/a。 （2）地面冲洗废水：在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、漏、滴现象的发生，因此需对加油站加油区地进行面冲洗清洁，该过程将会产生废水，场地冲洗按30天/次考虑，每次冲洗废水量约为5.0m3/次（60m3/a）。地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用于地面冲洗，不外排。 （3）初期雨水：根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2003），环评取前5min降雨视为初期雨水。由于降雨初期，雨水溶解了空气中的大量酸性气体、汽车尾气、工厂废气等污染性气体，降落地面后，又由于地面等，使得前期雨水中含有大量的污染物质，前期雨水的污染程度较高，甚至超出普通城市污水的污染程度，经雨水管直排入河道，给水环境造成了一定程度的污染。 初期雨水量可按下式计算： Q——初期雨水排放量； q——历年小时最大降雨量，取邵阳市最大日降水量的10%，为10.29mm； F——汇水面积，面积655m2（去除站房、棚罩及绿化面积）； Ψ——为径流系数（0.4-0.9，取0.7）； T——为收水时间，一般取5分钟。 由此可计算出厂区初期雨水量为2.3m3/次，根据项目经营生产类型，厂区初期雨水中主要污染物为SS、石油类等。初期雨水经地面排水沟收集，经隔油沉淀池处理后，回用于地面冲洗。 （4）绿化用水：根据建设方提供资料项目绿化面积为110m2，年用水量大约为79.2m3/a。 项目生活污水经化粪池处理后由周边居民运走利用。项目营运期污水污染物产生及排放情况见表6、表7。 表6项目现有用水量计污分析 序号 用 项目 标准定额 数量 最高用水量 废水产生量 1 员工生活用水 80L/d·人 3人 87.6m3/a 70m3/a 司乘人员 10 L/d·人 50人 182m3/a 146m3/a 2 地面冲洗废水 5m3/次 30天/次 60m3/a 60m3/a 3 初期雨水 / / / 2.3m3/次 4 绿化用水 / 110m2 79.2m3/a / 其污染物产生与排放情况见下表7。 表7原有项目废水产生、排放情况一览表 污水来源 污染物 名称 产生浓度（mg/l） 产生量 （t/a） 处理后污染物浓度（mg/l） 处理后污染物量（t/a） 备注 生活污水216t/a（包括司乘人员） COD 350 0.075 87.8 0.018 经化粪池处理后，由居民运走利用 BOD5 200 0.004 19.1 0.004 SS 150 0.03 16.6 0.0035 氨氮 35 0.007 5.9 0.0012 地面冲洗废水60t/a 经隔油沉淀池处理后，回用于地面冲洗，不外排。 备注 项目生活污水经化粪池处理后浓度数据均来2018年8月16至17日，对项目化粪池出水口污水采样检测得出的污水中污染物浓度。 2.3噪声 项目加油站运营期的噪声均主要是汽车进出的交通噪声、设备的运行噪声。 （1）交通噪声：汽车进出将产生汽车噪声，汽车噪声分为汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、冷却系统噪声、传动系统噪声、车体震动噪声等。该类噪声源强的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显：白天车辆出入较多，也有较大波动，其它时段源强较小。夜间车辆进出停车场较少，噪声源强较小。 现加油站运营期汽车出入的交通噪声源强见下表8。 表8进出车辆交通噪声源强 车辆声源 运行状况 声级[dB] 怠速行驶 59～76 正常行驶 61～70 鸣笛 78～84 （2）设备噪声：加油站产生噪声的主要设备为加油泵，其声源强见下表9。 表9主要设备噪声源强 名称 位置 平均噪声级[dB] 加油泵 埋地油罐区及加油区 75～85 2.4固废 本项目产生的固体废弃物主要包括员工及司乘人员产生的生活垃圾、一般固废和沾油废物、隔油池产生的废油、油罐废油渣等危险废物。 （1）一般固废 生活垃圾：根据建设放提供资料，项目人员产生的生活垃圾约为0.54t/a；每天经过的司乘人员产生垃圾约为1.8t/a；合计生活垃圾产生量为2.4t/a，生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处理。 （2）危险废物 ①含油劳保用品（包括沾油抹布、手套等）：营运过程中含油劳保用品（废抹布、手套等）产量约0.1t/a。 ②废油：隔油池油泥产生量约为0.2t/a，定期打捞并妥善暂存于危废收集设施中。 ③清罐废物：油罐每3年清洗一次，油灌清洗委托资质单位进行清洗，采用干式清洁法，无废水产生，清洗过程中会产生废矿物油，产生量为0.09t/a。废矿物油取出后采用密封桶收集。项目产生的危险废物经收集后，及时交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理。 表10原项目固废产生量/处理措施及去向 序号 来源 固废种类 产生量（t/a） 废物识别 处理措施及去向 1 员工及司乘人员 生活垃圾 2.4 一般固废 有当地环卫部门统一处置 2 加油区、卸油区 含油劳保用品 0.1 900-041-49 交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理 3 隔油池 油泥 0.2 900-221-08 4 油罐清洗 废矿物油 0.09 900-249-08 2.5地下水污染 本项目的汽油、柴油储罐均位于地下，可能存在罐体事故破裂，油品进入地下水污染环境。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 根据现场踏勘和业主提供的资料显示，本项目的设计、施工严格按照当时的设计、施工规范进行。即加油站采取单层金属油罐，按照国家标准《地下金属油罐防水防腐技术规范》的有关规定进行设计、施工；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时，在加油区设置罩棚，对地面采取了混凝土硬化处理，并注意站内地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。 加油站对每个油罐配备液位仪，实时监控油品有无渗漏；公司每3年会对油罐进行清罐作业，清罐作业时会对罐线进行气密性测试，确保油罐无渗漏、完好有效。 2.6原有项目存在问题及整改措施 本项目为新建补办环评项目，已设置环保处理措施（包括隔油沉淀池、危废暂存间）。危废经收集交由有资质单位进行处理。通过现场调查得知目前项目正常运行期间废水未对周边环境造成影响，无组织排放废水未出现超标情况。已设置环保处理措施（包括隔油沉淀池、危废暂存间）。危废经收集交由有资质单位进行处理。项目各项污染物，均能做到达标排放。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.1地理位置 邵东县位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。县城设两市镇，经衡宝路到邵阳市仅24公里。 项目位于湖南省邵东县火场坪镇龙环村。（东经111.89939，北纬27.17529）。项目平面布置图详见图2，项目地理位置图详见附图1。 1.2地形、地貌 邵东县属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌。丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。邵东县域处雪峰山和南岭山系之间的过渡地带，境内丘岗谷地遍布，伴有低丘小平原和若干小型盆地。地势为地南北山地崛起，中部抬升向东西倾斜。县境位于祁阳山字型构造前弧的强烈褶皱、冲断地带。各种构造形迹复杂，相互干扰破坏，彼此截切穿插。祁阳山字型构造脊柱呈北北东向展布于县境东南部，弧部略向西凸出，从区域看，主要构造线方向大部分为北北东向。按构造形迹发育方向及不同形成时期分为东西向构造、新华夏系构造和祁阳山字型构造三组。区内地层发育较全，除缺失志留系地层以外，从元古界震旦系至第四系均有出露．在县境东南部出露岩性主要为印支期花岗岩、石炭系、泥盆系、奥陶系、寒武系、震旦系砂岩、页岩、灰岩、白云岩、白云质灰岩、硅质岩、浅变质板岩、板岩、浅变质砂岩等，北部出露岩性主要为侏罗系、二叠系、三叠、石炭系、泥盆系砂岩、页岩、灰岩、泥灰岩、煤、石膏矿等。中部、西北部出露岩性主要为第三系、白垩系、二叠系、石炭系灰岩、泥灰岩、白云质灰岩、砂岩、页岩、泥砂岩、白云岩、煤、石膏等。在邵水、测水、蒸水及部分支流两岸发育有第四系松散堆积物。县境第四系残坡积层分布广、覆盖较厚，约2～8m，在花岗岩分布区，风化层厚度达20m以上。县境岩浆岩出露相对较少，主要分布于邵东县东南角灵官殿、石株桥、茶子山，面积88km，为印支期酸性侵入岩，包含细中粒黑云母二长花岗岩及中粒斑状二云母花岗岩、细粒二云母二长花岗岩。岩浆侵入过程有明显角岩化，蚀变带宽500～1200m，与区内铅、锌、铀、锆石、独居石等矿产关系密切。根据国家质量技术监督局《中国地震动参数区划图》和《湖南省地震动反应谱特征周期区划图》显示，本项目所在地域地震基本烈度为Ⅵ度区，地震动反应谱特征值周期为0.45s，地震动峰加速度为0.10g。构造物需抗震设防处理。根据邵阳市主要地震年表（1513-1990）考证邵阳历史上最大的一次地震是1632年2月在隆回县境内发生的4.75级地震。解放以来最大的一次地震是1985年11月12日在邵东大云山发生的地震仅3.3级。据“中国地震动参数区划图”，邵东县的基本地震烈度为6度，抗震设防烈度为6度；据规范要求本路网工程设计可按6度考虑抗震设施。 本项目拟选场址场地地形条件较为简单，地层分布较为均匀，岩土种类较为单一，性质变化幅度较小，区域内地质构造简单，未见滑坡、溶洞等不良地质现象。根据湖南省地震烈度区划，邵东县地震裂度低于6度。 1.3水文 邵东县内有邵水、蒸水、测水三大地表水系，蒸水、测水、向东流入湘江，邵水向西注入资江。总径流量年均24.87亿立方米。地下水源丰富，且露头好，储量在一般年景达4.6亿立方米。县内现有中型水库9座，小I型水库26座，小Ⅱ型水库91座，有效库容2.07亿立方米。各类渠道455条，总长3000余公里。 1.4气候、气象 邵东县属东亚季风气候区，气候温和，雨量充沛。全县多年平均降雨量为1285.7mm，多年平均蒸发量1323.4mm。年平均气温为17.3℃，比较稳定，地区差异2℃左右，东南部较高，西北较低。全年及夏季主导风向均为东风，年平均风速为1.7m/s。由于是资江、湘江的分水地带，干旱走廊，过境水量较少，人均地表水资源仅为1325m3/a，低于全省、全国（2300m3/a）的平均水平，是一个水资源贫困县。根据多年统计大部分年份均有较严重的旱灾发生。全县年平均气温为17.3℃，比较稳定，地区差异2℃左右，东南部较高，西北较低。12月受极地高压的温度控制，月平均气温稳定在10℃以下。1月冬季风最盛，月平均温度在4.6℃左右；3-4月是冬季风向夏季风过渡季节，气温回升迅速；3月平均10.5℃左右；4月平均16.4℃；5月平均气温稳定在20℃以上；7月夏季风最盛，气温最高，平均在28℃以上；9月太阳辐射仍强，气温仍高；10月明显下降，稳定在20℃以下；11月稳定在14℃以下。1956-1990年34年中，极端高温（1971年7月26日）为40.3℃，极端低温（1977年1月3月平均气温，7月最高为32.9℃，1月最低为1.7℃。项目所在地常年主导方向为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率为11%；春季（4月）以E风为主，出现频率为9.3%，夏季（7月）以SE风为主，出现频率为10.9%；秋季（十月）以NNE风为主，出现频率为9.7%。全年静风频率为28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其他季节为30%左右，年平均风速为1.7m/s。 1.5植被、生物及矿产资源 邵东县域处亚热带季风区气候温和，四季分明。春多阴雨，夏暑期长，秋多干旱，冬寒期短。主要植被类型有：常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、针叶林、灌草丛组成的次生植物类型、经济林以及竹林等。城区植被以公园、河岸与道路绿化为主。邵东县境内已知各类动物200余种，其中兽类30种鸟类70余种，爬行类20种，两栖类20种，鱼类80余种。根据现场踏勘，项目所在地区域内无野生动物，有山鸡、田鼠、青蛙、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主；野生植物以马尾松、地肤子、杉树、樟树、泡桐、竹子等一般植物居多，无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。 本项目位于邵东县火场坪镇内，邻近的居民点主要分布在东、南两侧。项目拟建区城无珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。周围无天然分布的珍稀濒危植物资源，动物主要为村民饲养的动物。鼠类及常见鸟类等，无珍稀保护动物。

三、环境质量状况

1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.1区域环境质量调查分析 本项目位于邵阳市邵东县，本次区域环境空气质量现状根据邵东县环境保护局发布的《2017年邵东县环境空气质量年报》（邵环监[2018]01号）进行评价，其基本污染物环境质量现状数据如下表1.1-1。2017年全年邵东县环境空气质量指数在22～289之间，监测天数365天，优107天，良178天，优良天数285天，优良率78.1%。同2016年相比较，优增加73天，良减少4天，优良天数增加69天，优良率提升12.8%；轻度污染减少26天，中度污染减少10天，重度污染增加2天，严重污染减少1天。影响邵东县环境空气质量的主要污染物是细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧。 表11 2017年全年邵东县环境空气污染物浓度情况 备注：1、根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》（HJ633-2013），CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。2、全省PM2.5浓度值考核值为40ug/m3。3、全省PM10浓度值考核值为64ug/m3。根据以上公报数据做空气质量达标区判定结果如下表12： 表12项目区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值/(ug/m3) 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 50ug/m3 35ug/m3 142.86 超标 PM10 年平均质量浓度 74ug/m3 70ug/m3 105.71 超标 SO2 年平均质量浓度 27ug/m3 60ug/m3 45 达标 NO2 年平均质量浓度 15ug/m3 40ug/m3 37.5 达标 CO 百分位数日平均质量浓度 1.3mg/m3 4mg/m3 32.5 达标 O3 8h平均质量浓度 144ug/m3 160ug/m3 90 达标 同时委托湖南科博检测技术有限公司于2018年8月16日-17日进行了连续2天对项目所在地非甲烷总烃质量现状进行监测。 ①监测因子：非甲烷总烃 ②监测结果：现状监测统计结果见下表13。 表13大气环境质量现状监测结果表单位：mg/m3 监测点 监测项目 日平均浓度（mg/Nm3） 标准值 （mg/m3） 评价结果 浓度范围 最大超标 倍数超标率（%） A1周边居民点 非甲烷总烃 0.30～0.59 0 0 2 达标 TSP 0.139～0.144 0 0 0.3 达标 SO2 0.079～0.098 0 0 0.15 达标 NO2 0.035～0.039 0 0 0.08 达标 由上表13可知，项目所在区域邵东县的SO2、NO2、CO、O3环境质量达标，PM2.5、PM10不达标，因此区域为不达标区。由表1.1-3可，项目所在非甲烷总烃、TSP、SO2、NO2监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中确定的标准值（2mg/m3），项目所在地空气质量现状良好。 1.2地表水环境质量现状调查与评价 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后由当地居民运走利用。为了解项目区域地表水环境质量，项目引用《晶星铸造厂年产8000吨机械铸造建设项目环境影响评价报告表》对桐江河现状监测资料，监测断面为桐江河-棠下桥希望小学断面处。监测时间为2017年6月18日-6月20日。该监测断面位于本项目西北面约2.9km处，通过调查该水体周边近年来未受到工业废水的影响，周边无新增大型工业企业项目，总体水质未发生明显变化，同时该水体为本项目区域内主要水体，项目引用其监测数据基本可行。引用数据如下表所示14。 表14 地表水环境质量现状监测结果及评价结果（单位：mg/L) 监测点 监测项目 单位 监测结果 水质标准（III类） 达标情况 2017.6.18 2017.6.19 2017.6.20 桐江河-棠下桥希望小学断面 pH 无量纲 6.88 6.91 6.84 6-9 达标 COD mg/L 13 13 12 20 达标 氨氮 mg/L 0.047 0.045 0.041 1 达标 BOD5 mg/L 2.1 2.1 2.2 4 达标 总磷 mg/L 0.03 0.05 0.06 0.2 达标 SS mg/L 10 8 11 --- 达标 由上表可知，桐江河-棠下桥希望小学断面各监测因子的监测结果均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》的III类水体标准限值要求。项目所在区域水环境质量良好。 1.3环境噪声质量现状 项目位于邵东县火场坪镇龙环村，项目南面临近星火路一面35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。其他东、西、北面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准适用区，执行2类标准。 （1）监测点位 本项目湖南科博检测技术有限公司于2018年8月16日-17日在项目四周各设置4个监测点，分别N1、N2、N3、N4具体如下： N1：加油站东边界外1m处；N2：加油站南边界外1m处； N3：加油站西边界外1m处；N4：加油站北边界外1m处。 （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频次 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。具体结果见表15。 表15噪声现状监测结果一览表单位：dB(A) 监测点位 监测结果 标准值（GB3096-2008） 2018.8.16 2018.8.17 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 加油站 N1 56.4 57.1 43.7 44.2 60 50 N2 54.9 53.3 40.9 41.4 70 55 N3 56.9 57.5 44.6 45.2 60 50 N4 52.3 50.5 41.7 42.3 60 50 由上表15监测结果可知，项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准限值，声环境质量能满足功能区划要求。 1.4生态环境现状 本项目为新建补办项目，根据现场踏勘项目周边基本以居民居住商业为主。区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、无特殊文物保护单位、无大型野生动物及珍稀植物。 2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于邵东县火厂坪镇，加油站周围500m范围内无风景名胜区、自然保护区等环境敏感点。周边主要建筑为居民居住房屋。保护目标具体见表16。 表16主要环境保护目标 环境要素 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 东经 北纬 环境空气 111.8992 27.1755 火厂坪镇居民 火厂坪镇龙环村居民（约300,户） 环境空气二类区 北面 2~50 111.8998 27.1751 西面 10 111.8996 27.1749 南面 15 111.8989 27.1749 西南面 45 111.8983 27.1755 西北面 65 111.8987 27.1757 西北面 70 声环境 111.8992 27.1755 火厂坪镇居民 火厂坪镇龙环村居民（约300,户） 声环境2类区 北面 2~200 111.8998 27.1751 西面 10~200 111.8996 27.1749 南面 15~200 111.8989 27.1749 西南面 45~200 111.8983 27.1755 西北面 65~200 111.8987 27.1757 西北面 70~200 地表水 111.8615 27.1600 灌溉渠 地表水Ⅲ类 西面 1800 地下水 周边200米内居民水井 地下表水Ⅲ类 周边 200 生态 周边农田及植被 注：表中的距离均为本项目厂界距离保护目标的最近距离。

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中确定的标准值（2mg/m3），标准值见下表17。 表17环境空气质量标准 标准 项目 二级标准限值 单位 小时平均 日平均 年平均 GB3095-2012 SO2 500 150 60 μg/m3 NO2 200 80 40 PM10 — 150 70 PM2.5 — 75 35 O3 200 160 — CO 10 4 — mg/m3 TSP — 300 200 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃 2（一次值） mg/m3 2、地表水 本项目附近水渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表18《地表水环境质量标准》单位：mg/L 指标 标准值（mg/L） 依据 pH 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准 COD ≤20 氨氮 ≤1.0 BOD5 ≤4 总磷 ≤0.2 石油类 ≤0.05 3、地下水 项目所在地地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准要求，详情如下表19。 表19地下水环境质量标准限值一览表（节选） 序号 指标 评价标准（mg/L） 标准来源 1 色度（倍） 15 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 2 浊度（NTU） 3 3 高锰酸盐指数 / 4 亚硝酸盐（mg/L） 1.0 5 砷（mg/L） 0 01 6 铅（mg/L） 0.01 7 硫酸盐（mg/L） 250 8 pH值（无量纲） 6.5~8 5 9 石油类（mg/L） —— 4、土壤 土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地值标准。土壤环境质量标准如下表20： 表20土壤环境质量标准限值一览表 污染物项目 筛选值 管制值 第二类用地 第二类用地 萘 70mg/kg 700mg/kg 苯 4mg/kg 40mg/kg 甲苯 1200mg/kg 1200mg/kg 乙苯 28mg/kg 280mg/kg 石油烃（C10-C40） 4500mg/kg 9000mg/kg 5、声环境质量标准 项目南侧红线35m内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；道路两侧红线外35m外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表21《声环境质量标准》单位dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 4、废气 6、废气：废气放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。加油站生产系统执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关标准。 表22 表大气污染物排放标准限值一览表 非甲烷总经 站场外浓度最高点 4.0mg/m3 排放限值 25g/m3 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 5、废水 生活污水经化粪池处理后，由周边居民运走利用，不外排。初期雨水及地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后，回用于地面冲洗不外排。 6、噪声 营运期道路两侧红线35m内区域环境噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）4a类标准；35m外执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准。 表23 工业企业厂界噪声排放标准限值单位：dB（A） 标准类别 昼间 夜间 2 60 50 4a 70 55 7、固废 生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 废水：生活污水经化粪池处理后，由周边居民运走利用，不外排。 废气：特征污染物：挥发性有机物2.144t/a。 项目属于服务型项目，不属于工业类项目，暂不设置总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

1工艺流程简述： 项目建设内容对环境影响时段包括工程施工期和建成运营期两部分。 1.1施工期工艺流程及产污节点图 本项目位于邵东县火场坪镇龙环村。项目于2009年建成运行，是一家经营多年的老站，主要经营92#、95#汽油及0#柴油。项目采用双层埋地油罐共3个，20m3汽油罐共2个，20m³柴油罐共1个，折合总容积为50m3（柴油罐容积折半计入），属于三级加油站。项目年销售油品1350t，其中92#汽油440t、95#110t、0#柴油800t。该项目为新建补办环境影响评价手续。项目施工期已结束，本次评价不对施工期影响进行分析。 1.2营运期工艺流程及产污节点图 加油站工艺流程主要包括油品卸车工艺流程和加油工艺流程。 （1）卸车工艺流程 装载油品的槽车进入油罐区前，汽车尾气管戴上防护罩，在收油员的指挥下稳定停靠在埋地油罐区密闭卸油口旁，与卸油口保持3-5米的距离，卸油作业前，卸油人员先用量油杆（铝材）检查待收油的油罐，确定其有效容积，是否可接受油品，确认无误后，并记下初始值，司机稳定油车后，油罐车熄火静置15min，卸油人员将防静电接地检测仪上的防静电夹夹在油车的裸露的车体上，开启防静电接地检测仪，观察防静电接地检测报警仪是否发出“笛、笛”的报警声，若没有听到或防静电接地监测仪面板上的红色指示灯未亮，说明该油车已进行良好的接地。用公称直径为50-100mm的防静电软管与相应的油罐卸油口相连接，并接好油气回收管道。再打开油车上的出口阀门，开始卸油，与卸出的油等体积的油气通过油气回收管道被置换到油罐车，完成油气回收。收油员与油车司机在卸油时观察卸油情况。经过一段后若已经卸完，卸油员或司机先关闭油车上出口阀，把软管抬高，把软管中的油品赶入埋地油罐中，直到软管无液状油品时，拆下卸油管和油气回收管道。洒落在地上的油品用站内准备的吸收剂进行吸收处理。最后在加油站安全员的带领下驶出加油站。油品卸车工艺流程见图1。 ③储油方式：本项目设置8座双层油罐，每个大小为50m3，分别用于盛装92#汽油、95#汽油。2座双层油罐，每个大小为200m3，用于盛装0#柴油。每座油罐均设有液位监计，用于预防溢油事故，并涂加强级防腐绝缘保护层。 图1油品卸车工艺流程图 （2）加油工艺流程 油品卸入储油罐中后，由油罐内置的潜油泵将储油罐内的油品输送至流量剂，经流量剂计量后的油品通过加油枪加至汽车内。在油气回收环节，加油枪与同轴软管与油枪调节阀体相连接，当加油时，将油枪扳手提起，顶杆将主阀门打开，压力油通过铜阀门流进枪体下腔。在压力油作用下，将铜阀门打开，使油通过出油管流进汽车受油容器。在油流动过程中，铜阀门后面空腔中的空气被带走。当受油容器没有加满油时，被带走的空气通过气管、气管嘴得到补偿，油枪不自封。当受油容器加满油时，气孔被油液堵死，空气无法补偿，空腔中空气被带走后形成负压，此时自封阀盖下面的膜片向上变形，膜片轴随膜片向上移动。起阻止作用的钢珠滑向中心，轴便下落，失去固定支点的作用，主阀在弹簧的作用下，自动关闭，起自封作用。油枪在加油时扳手可在挂档销上面固定，固定的位置分为两档，可根据加油时的需要来确定挂档的位置。回收罩在加油时将容器口的进口密封，容器内的油气通过油气回收泵进入加油机，在加油机内，设置油气分离阀，实现油气分离，油品加入汽车中。经分离后的油气通过回气管道输入储油罐中，减少油品因挥发而逸入大气的量，完成油气回收过程。加油工艺流程见图2。 图2加油工艺流程图 （3）油气回收工艺流程 油气回收系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。因此加油站的油气回收系统主要分为以下二个部分：卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油罐。 ①一次油气回收系统——卸油油气回收系 油品由油罐车运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，项目采用浸没式密闭卸油的方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。卸油和油气回收接口安装DN100mm截流阀，连接软管采用DN100mm密封式快接接头与卸油车连接，卸油后连接软管不能残存残油。在卸油时通过胶管与油罐车油气回收口连接，保证在卸油的同时将油气回收到罐车内。连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直接不小于DN50mm。卸油时，油品通过重力作用进入储油罐，储油罐中的油气压力增大，油气通过密闭回收管路回收进入油罐车，由油罐车运送至油库进行处理。 ②二次油气回收系统——加油油气回收系统 项目采取分散式加油油气回收，在最低标号汽油油罐和加油机之间埋设二次油气回收管线，同时安装油气回收真空泵、油气回收油枪（仅汽油加油枪）、胶管、油气分离接头、拉断阀和其他配套设备。加油时，由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过油气回收枪的油品管道加至汽车内；同时，汽车油箱里的油气由加油机内置真空泵抽到回气管后集中到一根回气管回到低标号汽油罐内。项目采用真空辅助方式密闭收集，油气管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，加油软管配备拉断截止阀，加油防止溢油和滴油。严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 项目加油站工工艺流程详见下图3： 图3加油站总工艺流程及产污环节图 （4）清罐工艺流程 油罐清罐一般是3年清洗、检修一次，油罐检修之前，先尽量将油体排空，然后拆卸输油管线，脱离开油罐与其他罐、管的连接，并加盲板封堵，将阀门关闭，防止油气进入；打开人孔、通气孔和排污口，使罐内充分通风；清洗油罐，最后将检修场地清理干净。化学清洗剂由专业的检修单位提供，评价要求尽量使用能满足工艺要求的不燃或难燃性化学清洗剂。 清罐工艺流程（三年一次）见图4。 图4项目清罐工艺流程及排污示意图 2主要污染工序： 2.1施工期 项目于2009年已建成运行，属于新建（补办）项目。本次评价不对施工期影响进行分析。 2.2营运期 2.2.1废气污染源分析 本项目废气主要为卸油、油罐储存、加油等过程挥发的含油废气（以非甲烷总烃计）、汽车尾气。 （1）油气废气（非甲烷总烃） ①储罐大呼吸损失是指油罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据《散装液态石油产品损耗标准》及参考有关资料可知，储油罐大呼吸汽、柴油会分别产生0.23%、0.05%的油气； ②油罐小呼吸损失是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失。根据《散装液态石油产品损耗标准》及参考有关资料可知，储油罐小呼吸汽、柴油会分别产生0.16%、0.01%的油气； ③加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。本项目加油站加油枪具有自封功能，在此前提下，本项目加油机作业时汽、柴油会分别产生0.29%、0.08%的油气。 ④在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑、冒、滴、漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考相关行业参数，成品油的跑、冒、滴、漏平均损失量约0.084kg/t汽油，0.004kg/t柴油。 根据加油站长提供资料，年销售油品汽油550t、柴油800t。由此计算出项目加油站非甲烷总烃的产生量、排放量，详见表25。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的要求，项目设置了二次油气回收装置，类比同类采用自流密闭卸油方式卸油系统的加油站，其地下油罐排放的油气约95%以上可被回收至油罐车内，最大程度减少储油罐大呼吸及油罐车卸油过程的油气蒸发损耗，且设置一次、二次油气回收装置对卸油、加油过程中的油气挥发进行收集处理。 表24 项目现有油气产排量一览表 项目 系数% 烃产生量（t/a） 处理措施（回收效率） 烃排放量（t/a） 汽油 储油罐 大呼吸损失 0.23 1.3 埋地、一次油气回收 回收效率达95% 0.065 小呼吸损失 0.16 0.88 0.044 加油站 加油站作业损失 0.29 1.6 二次油气回收 回收效率达95% 0.08 跑、冒、滴、漏量 0.084 kg/t 0.05 0 0.05 柴油 储油罐 大呼吸损失 0.05 0.4 埋地、一次油气回收回收效率达95% 0.02 小呼吸损失 0.01 0.08 0.004 加油站 加油站作业损失 0.08 0.64 二次油气回收 回收效率达95% 0.032 跑、冒、滴、漏量 0.004kg/t 0.0032 0 0.0032 总计 4.95 / 0.3 由上表可知，本项目运营期间非甲烷总烃总排放量为0.3t/a，其排放量相对较少。项目设置了一、二次油气回收系统并加装油气后处置装置后，正常运行情况下，类比同类型同规模的加油站，其呼吸口挥发性有机物排放浓度均值小于11g/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB2095—2007）25g/m3限值要求。 同时根据2018年8月16日至17日，对项目正常运行非甲烷总烃总排放情况现状监测数据可知，项目正常运行情况下符合《加油站大气污染物排放标准》（GB2095—2007）25g/m3限值要求。监测数据详见下表25； 表25 项目非甲烷总烃总排放情况一览表（单位；mg/m3） 监测地点 采样时间 非甲烷总烃 加油站 上风向5m处S1 2018年8月16日 0.46 2018年8月17日 0.47 下风向5m处S2 2018年8月16日 0.44 2018年8月17日 0.56 侧风向5m处S3 2018年8月16日 0.43 2018年8月17日 0.57 《加油站大气污染物排放标准》 25g/m3 超标率（％） 0 同时，环评要求本项目通过以下措施进一步减少挥发烃类有机污染物的排放； ①本项目加油站采用地埋式储油罐，油罐密闭性好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不应小于0.3m，确保储油罐罐室内温度比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 ②本项目加油站采用密闭卸油方式，可以较大程度的减少卸油过程中非甲烷总烃的排放。类比同类采用自流密闭卸油方式卸油系统的加油站，其地下油罐排放的油气约95%以上可被回收至油罐车内，最大程度减少储油罐大呼吸及油罐车卸油过程的油气蒸发损耗。 ③本项目加油站采用自封式加油枪加油，可以一定程度上减少加油过程中非甲烷总烃的排放。 ④根据环境保护部办公厅文件《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）要求：“石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、原油成品油码头、储油库、加油站项目，必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施。” （2）汽车尾气 项目由于运油车辆及加油车辆进出厂区，会产生少量的汽车尾气，尾气中污染物排放量不仅与车型、车速、停车车位数、单位时间排放量有关，还与排气温度有关。尾气中主要含有THC、CO、NOx等污染物，并有少量扬尘。本项目周边环境阔，站内绿化较多机动车尾气通过自然扩散排放，且汽车启动时间短，废气产生量小，机动车尾气可实现达标排放。 2.2.2废水污染源分析 本项目废水主要为加油站工作人员和司乘人员产生的生活污水、加油区地面冲废水和初期雨水。 （1）生活污水：项目共有工作人员3人，员工不在项目内住宿，根据建设放提供资料项目生活总用水量约为87.6m3/a，生活污水产生量约为70m3/a。加油站范围内设置公共厕所，司乘人员污水产生量约为146m3/a。则项目总的用水量为269.6m3/a，生活污水产生量为216m3/a。 （2）地面冲洗废水：在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、漏、滴现象的发生，因此需对加油站加油区地进行面冲洗清洁，该过程将会产生废水，场地冲洗按30天/次考虑，每次冲洗废水量约为5.0m3/次（60m3/a）。地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后会用于地面冲洗，不外排。 （3）初期雨水：根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2003），环评取前5min降雨视为初期雨水。由于降雨初期，雨水溶解了空气中的大量酸性气体、汽车尾气、工厂废气等污染性气体，降落地面后，又由于地面等，使得前期雨水中含有大量的污染物质，前期雨水的污染程度较高，甚至超出普通城市污水的污染程度，经雨水管直排入河道，给水环境造成了一定程度的污染。 初期雨水量可按下式计算： Q——初期雨水排放量； q——历年小时最大降雨量，取邵阳市最大日降水量的10%，为10.29mm； F——汇水面积，面积655m2（去除站房、棚罩及绿化面积）； Ψ——为径流系数（0.4-0.9，取0.7）； T——为收水时间，一般取5分钟。 由此可计算出厂区初期雨水量为2.3m3/次，根据项目经营生产类型，厂区初期雨水中主要污染物为SS、石油类等。初期雨水经地面排水沟收集，经隔油沉淀池处理后，回用于地面冲洗。 （4）绿化用水：根据建设方提供资料项目绿化面积为110m2，年用水量大约为79.2m3/a。 项目生活污水经化粪池处理后由周边居民运走利用。初期雨水及地面冲洗水废水经隔油沉淀池处理后，回用于地面冲洗。项目营运期污水污染物产生及排放情况见表26、表27。 表26 项目现有用水量计污分析 序号 用 项目 标准定额 数量 最高用水量 废水产生量 1 员工生活用水 80L/d·人 3人 87.6m3/a 70m3/a 司乘人员 10 L/d·人 50人 182m3/a 146m3/a 2 地面冲洗废水 5m3/次 30天/次 60m3/a 60m3/a 3 初期雨水 / / / 2.3m3/次 4 绿化用水 60L/m2·月 110m2 79.2m3/a / 其污染物产生与排放情况见下表27。 表27 项目废水产生、排放情况一览表 污水来源 污染物 名称 产生浓度（mg/l） 产生量 （t/a） 处理后污染物浓度（mg/l） 处理后污染物量（t/a） 备注 生活污水216t/a（包括司乘人员） COD 350 0.075 87.8 0.018 经化粪池处理后，由居民运走利用 BOD5 200 0.004 19.1 0.004 SS 150 0.03 16.6 0.0035 氨氮 35 0.007 5.9 0.0012 地面冲洗废水60t/a 经隔油沉淀池处理后，回用于地面冲洗，不外排。 备注 项目生活污水经化粪池处理后浓度数据均来2018年8月16至17日，对项目化粪池出水口污水采样检测得出的污水中污染物浓度。 2.2.3噪声污染源分析 本项目运营期的噪声主要是汽车进出的交通噪声、设备的运行噪声。 （1）交通噪声 汽车进出将产生汽车噪声，汽车噪声分为汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、冷却系统噪声、传动系统噪声、车体震动噪声等。该类噪声源强的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显：白天车辆出入较多，也有较大波动；其它时段源强较小。夜间车辆进出停车场较少，噪声源强较小。 本项目运营期汽车出入的交通噪声源强见下表28。 表28进出车辆交通噪声源强 车辆声源 运行状况 声级[dB] 怠速行驶 59〜76 正常行驶 61〜70 鸣笛 78〜84 ②主要设备噪声 项目产生噪声的主要设备有加油泵和柴油发电机，其声源强见下表29。 表29主要设备噪声源强 名称 位置 平均噪声级[dB] 加油泵 埋地油罐区及加油区 75～85 对于进出站内的机动车噪声而言，属间歇性噪声环评要求加强站内管理优化油站装卸油作业时间，加安排应尽量避免噪声扰民可在早上6点至晚上10点之间。设置警示牌，要求进出站车辆禁鸣喇叭尽量减少机动频繁启和怠速。 2.2.4固体废物污染分析 本项目产生的固体废弃物主要包括员工及司乘人员产生的生活垃圾和含油劳保用品、隔油池产生的油泥、废矿物油等危险废物。 （1）一般固废 生活垃圾：根据建设方提供资料项目人员产生的生活垃圾约为0.54t/a；每天经过的司乘人产生的生活垃圾约为1.8t/a；合计生活垃圾产生量为2.4t/a，生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处理。 （2）危险废物 ①含油劳保用品（包括沾油抹布、手套等）：营运过程中含油劳保用品（废抹布、手套等）产量约0.1t/a。 ②废油：隔油池油泥产生量约为0.2t/a，定期打捞并妥善暂存于危废收集设施中。 ③清罐废物：油罐每3年清洗一次，油灌清洗委托资质单位进行清洗，采用干式清洁法，无废水产生，清洗过程中会产生废矿物油，产生量为0.09t/a。废矿物油取出后采用密封桶收集。项目产生的危险废物经收集后，及时交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理。 表30 项目固废产生量/处理措施及去向 序号 来源 固废种类 产生量（t/a） 废物识别 处理措施及去向 1 员工及司乘人员 生活垃圾 2.4 一般固废 有当地环卫部门统一处置 2 加油区、卸油区 含油劳保用品 0.1 900-041-49 交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理 3 隔油池 油泥 0.2 900-221-08 4 油罐清洗 废矿物油 0.09 900-249-08 2.3项目以新带老措施及“三本帐” 项目目前已经设置给类环保措施，且各项环保措施均已正常运行，均能满足环保要求。通过监测及现场探勘，项目废水及废水经处理后均能做到达标排放，各类固废均能合理处置。项目目前不存在以新带老措施。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 物 | 卸油、油罐呼吸、加油 | 非甲烷总烃 | 4.95t/a | 0.3t/a |
| 水污染物 | 生活污水216t/a | COD | 350mg/L | 0.075 t/a | 经化粪池处理后，由周边居民运走利用，不外排。 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.004 t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.03 t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.007 t/a |  |
|  | 地面冲洗废水60t/a | SS | 400mg/L | 0.024 t/a |  |
|  |  | 石油类 | 40mg/L | 0.0024 t/a |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.4 t/a | 环卫部门统一清运处理 |
|  | 加油区、卸油区 | 沾油废物 | 0.1 t/a | 交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理 |
|  | 隔油池 | 油泥 | 0.2 t/a |  |
|  | 油罐清洗 | 废矿物油 | 0.09 t/a |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为车辆噪声和少量设备噪声，噪声源主要有：潜油泵、区内人流活动、机动车发动、行驶、鸣笛等，源强在55～90dB(A)之间。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目占地1365m2，加油站场地除过绿化已均硬化，根据现场调查目前项目区域内基本无水土流失，在未硬化的土地基本已绿化，对生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

1施工期环境影响简要分析： 本项目位于邵东县火场坪镇龙环村。项目于2009年建成运行，是一家经营多年的老站，主要经营92#、95#汽油及0#柴油。项目采用双层埋地油罐共3个，20m3汽油罐共2个，20m³柴油罐共1个，折合总容积为50m3（柴油罐容积折半计入），属于三级加油站。项目年销售油品1350t，其中92#汽油440t、95#110t、0#柴油800t。该项目为新建补办环境影响评价手续。项目施工期已结束，本次评价不对施工期影响进行分析。 2运营期环境影响分析： 本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物等。 2.1大气环境影响分析 2.1.1环境空气影响分析： （1）评价等级及范围 ①气象数据：邵东县属东亚季风气候区，气候温和，雨量充沛。全县多年平均降雨量为1285.7mm，多年平均蒸发量1323.4mm。年平均气温为17.3℃，比较稳定，地区差异2℃左右，东南部较高，西北较低。全年及夏季主导风向均为东风，年平均风速为1.7m/s。由于是资江、湘江的分水地带，干旱走廊，过境水量较少，人均地表水资源仅为1325m3/a，全县年平均气温为17.3℃，比较稳定，地区差异2℃左右，东南部较高，西北较低。项目所在地常年主导方向为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率为11%；春季（4月）以E风为主，出现频率为9.3%，夏季（7月）以SE风为主，出现频率为10.9%；秋季（十月）以NNE风为主，出现频率为9.7%。全年静风频率为28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其他季节为30%左右，年平均风速为1.7m/s。 ②地形数据：本项目为报告表编制，预测评估不需地形参数。项目产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成分为非甲烷总烃。 估算模型参数表见表31。 表31估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41 最低环境温度/℃ -10.1 土地利用类型 城镇 区域湿度条件 中等湿度条件 是否考虑地形 考虑地形 □是■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ③估算结果：本项目主要废气为油品损耗挥发形成的废气。因此本次评价根据污染物产生的最大影响程度和最远影响范围进行判定，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用估算模式计算污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，按各污染源分别确定其评价等级，取评价级别最高者作为项目的评价等级。 表32采用估算模式计算结果 污染源名称 污染物 下风向最大预测浓度 mg/m3 最大浓度占标率% 油品损耗废气 无组织 非甲烷总烃 0.09632 4.82 ④工作等级判定： 表33评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≦Pmax10% 三级评价 Pmax＜1% 根据表7-3可知，污染物最大地面占标率为4.82%，本项目最大地面浓度占标率﹤10%，大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑤评价范围本项目大气评价等级为二级，预测范围以污染源为中心，边长5km的正方形范围。 （2）大气环境影响预测估算： ①初步预测因子：由于本项目主要大气污染物为油品损耗挥发形成的废气，因此，确定本项目的初步预测因子为非甲烷总烃。 ②估算模式：本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模式中的AERSCREEN模型进行估算。 ③估算方案：根据估算模式计算多种预设的气象组合条件下，本项目污染物的最大地面浓度贡献值，以及对监测点的小时浓度影响。 ④污染源参数根据工程分析，排放源参数见表34。 表34本项目无组织废气排放情况一览表 污染源 污染物名称 处理方式 排放速率（kg/h） 排放高 度（m） 面源宽（m） 面源长（m） 油气废气 非甲烷总烃 二次回收 0.04 3 28 17 表35本项目废气预测估算结果 距离 非甲烷总烃（无组织） 预测浓度Ci(mg/m3) 浓度占标率Pi(%) 10 0.04541 2.27 72 0.09632 4.82 100 0.09305 4.65 100 0.09305 4.65 200 0.07098 3.55 300 0.04429 2.21 400 0.02965 1.48 500 0.0212 1.06 600 0.01597 0.8 700 0.01249 0.62 800 0.01019 0.51 900 0.008505 0.43 1000 0.007228 0.36 1100 0.006266 0.31 1200 0.0055 0.28 1300 0.004877 0.24 1400 0.004358 0.22 1500 0.003924 0.2 1600 0.003557 0.18 1700 0.003244 0.16 1800 0.002974 0.15 1900 0.002739 0.14 2000 0.002533 0.13 2100 0.002361 0.12 2200 0.002209 0.11 2300 0.002072 2.27 2400 0.001949 4.82 2500 0.001838 4.65 最大落地 0.09632 4.82 距离 72 （3）估算评价结论：由表35中最大落地浓度估算结果可知，本项目非甲烷 总烃无组织排放最大落地浓度值，均低于其相对应的环境空气质量标准限值的10%，项目废气无组织排放对周围环境影响较小。 （4）污染物排放量核算：无组织排放量核算 表36大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放源 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 1 油品损耗废气 卸油、储存、加油 非甲烷总烃 无组织排放（二次油气回收） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 20mg/m3 0.3 无组织排放量统计 无组织总排放量 非甲烷总烃 0.3t/a （3）大气环境影响评价自查表：根据本项目环境影响评价的主要内容和结论，对本项目大气环境影响评价进行自查，大气环境影响评价自查表见表37。 表37 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级√ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km√ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a□ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 包括二次PM2.5□ 其他污染物（TSP） 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准□ 附录D 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充检测√ 现状评价 达标区□ 不达标区√ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源√ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他√ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km√ 预测因子 预测因子（TSP） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%√ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源 监测 监测因子：（非甲烷总烃） 有组织废气监测□ 无监测□ 无组织废气监测√ 环境质量监测 监测因子：（非甲烷总烃） 监测点位数（3个） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受√不可以接受□ 大气环境防护距离 距（)厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2:()t/a NOx:()t/a 颗粒物:()t/a VOCs:(0.3)t/a 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项 （4）汽车尾气 项目由于运油车辆及加油车辆进出厂区，会产生少量的汽车尾气，尾气中污染物排放量不仅与车型、车速、停车车位数、单位时间排放量有关还与排气温度有关。尾气中主要含有THC、CO、NOx等污染物，并有少量扬尘。本项目周边环境阔，站内绿化较多机动车尾气通过自然扩散排放，且汽车启动时间短，废气产生量小，机动车尾气可实现达标排放。因此项目进出场汽车尾气排放对周围环境影响较小。 （5）工艺废气环保措施可行性分析 项目采用二级油气回收系统，在汽油卸油、储油、加油过程中安装油气回收系统后，扩散的非甲烷烃分别减少90%、95%左右，剩余非甲烷总烃无组织排放，排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃厂界无组织排放浓度要求。根据《大气污染防治行动计划》和《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中要求，加油站必须安装油气回收装置，以减少挥发性有机物排放。因此本项目安装油气回收装置负荷相关政策要求，污染防治措施可行。 达标可行性分析：项目在正常运行过程中产生的非甲烷总烃，经一、二次油气回收系统处置后排放。为了解非甲烷总烃经处理后，厂界周边无组织排放情况，项目于2018年8月16日对加油站厂界周边非甲烷总烃进行了现状监测，监测采用期间，加油站为正常运行状态。监测结果详见下表38： 表38 项目非甲烷总烃总排放情况一览表（单位；mg/m3） 监测地点 采样时间 非甲烷总烃 加油站 上风向5m处S1 2018年8月16日 0.46 2018年8月17日 0.47 下风向5m处S2 2018年8月16日 0.44 2018年8月17日 0.56 侧风向5m处S3 2018年8月16日 0.43 2018年8月17日 0.57 《加油站大气污染物排放标准》 25g/m3 超标率（％） 0 通过上表可知，项目正常运行非甲烷总烃总排放情况现状监测数据可知，项目正常运行情况下符合《加油站大气污染物排放标准》（GB2095—2007）25g/m3限值要求。 综上所述，项目废气经处理设施有效，废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。为进一步降低对周围大气环境的影响，建议本项目严格管理以下大气防治措施： ①严格执行油气回收系统，在汽油卸油、储油、加油过程中安装油气回收系统，确保油气回收装置稳定运行，达标排放，禁止装置闲置或擅自停运； ②销售规定标准的车用油品，禁止加油站销售国五标准以下车用汽油、柴油；③定期对加油站厂界进行空气质量监测，确保厂界非甲烷总烃、苯、甲苯、 二甲苯等达标排放。 2.2水环境影响分析 （1）.地表水影响分析 本项目废水采用间接排放方式，根据《环境影响评价技术导则 -地表水环境》 （HJ2.3 HJ2.3 -2018 ）水污染影响型建设项目评价等级判定，本为三B，可不进行水环境影响预测，仅分析污 染控制和减缓措施有效性评价以及依托进行水环境影响预测，仅分析污染控制和减缓措施有效性评价以及依托水处理设施的环境可行性评价。 ①项目生活污水、地面冲洗废水。 项目生活污水产生量为216m3/a。在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、漏、滴现象的发生，因此需对加油站加油区地进行面冲洗清洁，该过程将会产生废水，地面冲洗废水产生为60m3/a。初期雨水量为2.3m3/次。 ②废水处理措施；生活污水及经过隔油池处理后的地面冲洗废水，一并进入站内化粪池进行处理，处理后的废水由周边居民运走利用。废水产生与排放情况见下表39。 表39 项目废水产生、排放情况一览表 污水来源 污染物 名称 产生浓度（mg/l） 产生量 （t/a） 处理后污染物浓度（mg/l） 处理后污染物量（t/a） 备注 生活污水216t/a（包括司乘人员） COD 350 0.075 87.8 0.018 经化粪池处理后，由周边居民运走利用 BOD5 200 0.004 19.1 0.004 SS 150 0.03 16.6 0.0035 氨氮 35 0.007 5.9 0.0012 地面冲洗废水60t/a 经隔油沉淀池处理后，回用于地面冲洗。 备注 项目污水排放浓度数据均来2018年8月16至17日，对项目化粪池出水口污水采样检测得出水中污染物浓度。 ③可行性分析；项目位于邵东县火厂坪镇根据调查项目区域未，纳入城镇污水处理厂范围。项目产生废水主要为生活污水主要为COD、BOD5、氨氮、SS。项目废水产生量较小，且水质较为简单，废水经化粪池处理后由周边居民定期运走利用。初期雨水及地面冲洗水废水，经隔油沉淀池处理后回用于地面冲洗。 据调查项目运行多年，产生的废水未对周边环境造成明显影响，也未有居民进行投诉。项目生活污水经化粪池处理后由周边居民定期运走利用，基本不会对周边环境造成影响。 （2）.地下水影响分析 项目用水不大且所有废水都做到了有效收集与处理。目前项目运行未对地下水水位及水质造成明显影响。同时项目如果环保措施出现故障，可能会对地下水的水质造成一定影响。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据项目所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：罐区、加油罩棚、隔油池及管道等污水下渗对地下水造成的污染。 ①地下水评价等级的判定 根据HJ610-2016《地下水环境影响评价技术导则》，加油站项目为Ⅱ类项目，项目周边村庄均饮用自来水，无饮用水水源地及水井，根据导则评价等级判断，确定本项目地下水为三级评价。 ②地层构造 项目所在地地形条件较为简单，地层分布较为均匀，岩土种类较为单一，性质变化幅度较小，区域内地质构造简单，未见滑坡、溶洞等不良地质现象。 ③地下水环境影响因素 项目所在地无地下水饮用水水源地、无特殊地下水资源。根据建设项目的地下水环境敏感程度分级，本项目为“不敏感”。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于II类建设项目，地下水评价等级为三级。本项目拟采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层储罐，与土壤接触的油罐外表面防腐设计按《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（SH3022）的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。项目油罐为双层结构，双层油罐的结构。 油罐内层：采用6mm厚的特种钢板制造，与普通的厚度仅5mm的单层油罐相比，强度大大提高；外层：强化玻璃纤维层，厚度达到2.5mm以上，具有很强的耐腐蚀性、耐电蚀性。在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间采用专利加工方法，使内外层之间产生0.1mm的空隙，并形成真空层，在人孔附近设置检测立管，并设置油气浓度报警器。即使内壳发生泄露，也能保证油品仅在空隙间流动，不会马上溢出外界污染土壤。油路管线均采用双层管路，外层进行加强级防腐处理，并设立防泄漏检测立管和油气浓度报警器。 由于同时项目采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，可及时发现储油罐渗漏，即使发生泄漏，也在储罐和管线夹层中，不会对地下水造成污染现象，所以本项目对地下水环境影响较小，在此不进行地下水影响评价。 ④地下水防治措施 根据2015年4月国务院正式发布的“水十条”（即《水污染防治行动计划》），其中第八条第二十四款明确规定：“加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置”。依据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ3020-2008）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）的其他规定。与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022-2011）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040.1-2013）中的渗漏检测方法，在地下水饮用水水源地保护区和补给区优先采用压力和真空系统的渗漏检测方法。 根据调查本项目油罐采用双层储罐，为有效防止废水、油品跑冒滴漏对周围地下水造成不利影响，在油罐区、发油区、管理区设防紧急停机锁存报警器、加油机泄漏低限报警器、储罐超压报警器、储罐液位低限报警器、储罐液位高限报警器、储油罐池渗漏检测报警器等，加油站采取分区防渗措施： 表40项目污染物划分及防渗等级一览表 分区 站内分区 防渗等级 一般防渗区 加油区 混凝土硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 简单防渗区 生活区、站房区 一般地面硬化 重点防渗区 储罐区、输油管线 储罐采取双层钢制储罐，防渗池采取了一般防渗措施即采用混凝土硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；输油管线采用双层夹套输油管线 一般防渗区防渗措施：一般防渗区为整个加油区。该防渗区地面应采用抗渗混凝土结构，混凝土强度等级不低于C25，厚度不小于100mm，渗透系数应≤10-7cm/s。为确保防渗措施的防渗效果，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以外的区域只需做一般地面硬化即可，主要指加油站生活区及站房区域。 本项目周边人居饮水要为部分居民取自井水，评价区内无集中供水地下水水源，也不涉及其他地下水敏感区，地下水环境敏感程度为不敏感。 本项目的汽油储罐位于地下，可能存在罐体事故破裂，油品进入地下水污染环境。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 目前项目加油站已采取的防治措施有： （1）源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取了防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。运营过程中应加强了控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强了对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，能及时维修更换。 ①油罐罐体防渗措施 项目储油罐区设置双层储油罐，腐蚀裕度：1mm；储罐壁厚：储罐筒体壁厚6mm、冲压封头壁厚8mm；焊接工艺：焊接采用电弧焊；采用耐油橡胶石棉法兰垫，按国家标准配置螺栓、螺母、垫片；储油罐应采用喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5，使用加强级环氧煤沥青漆防腐；涂层结构：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆，涂层总厚度不小于0.6mm，3000伏电火花试验合格；储罐防漂浮形式。 ②油罐罐区防渗措施 油罐罐区设置了防渗池，油罐放置于防渗池内。储罐间间距应不小于为0.5m，油罐防渗池基坑开挖时，大面积开挖至-3.4M标高，然后只开挖1.6M宽基槽至-4.54M标高。基槽底部挖至硬土层，然后作用300mm厚砂卵石垫层，并夯实。除下部外，油罐周围回填材料采用级配砂石。罐区硬化地面、底板采用厚砂卵石垫层，并夯实，卵石垫层上部采用混凝土铺设。储罐的覆土层厚度为600mm。进油管、出油管以不小于3‰的坡度坡向油罐，通气管横管、油气回收管线均以不小于1%的坡度坡向油罐。 ③输油管线防渗措施 加油站输油管道采用DN50管埋地敷设，采用双层管道，且深埋地下500mm以上。管沟底回填至少100mm厚的细土或中性沙子，管道敷设完成后进行了压力测试。回填管沟时，先回填300mm左右厚的河沙，再在其上铺设水泥混凝土。凡与油罐相连接的工艺管道皆坡向油罐，坡度均为i≥0.003，其中油气回收管线、通气管线以i≥0.01的坡度坡向油罐。 （2）分区防治措施 项目根据地下水防护要求，对场区实行分区防渗。 项目在按照上述防渗措施建设后，基本不会对地下水环境造成影响。因此建设单位在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极少，对区域地下水环境影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 ⑤地下水环境监测与管理 为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对项目所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。依据《加油站地下水污染防治技术指南》，环评要求建设单位在埋地油罐区东西南向2m处设一个地下水污染监测井。 （3）水环境影响自查表：根据水环境影响评价的主要内容和结论，对本项目地表水环境影响评价进行自查，自查表见表41。 表41 项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型√；水文要素影响型□ 水环境保护目标 应用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区□；其他√ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放√；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他√ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B√ 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□； 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；即有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期√； 冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□； 补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期√；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季√；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□； 冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数 （）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （COD、BOD、氨氮、SS） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□；Ⅴ类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期√；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季√；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标☑；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标☑；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标☑；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标☑； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区☑ 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□正常工况□；非正常工况□ 污染控制可减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域环境质量改善目标□；替代消减源□ 水环境影响评价 排放口混合去外满足水环境保护要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （COD）（氨氮） / / 替代源排放量情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减依托其他工程措施□；其他√ 监测计划 环境质量 污染源 监测方法 手动□；自动□；无检测□ 手动√；自动□；无检测□ 监测点位 （） 废气：厂界4个，油气处理装置排口1个。地下水：加油站污染监测井。噪声：加油站厂界四周 监测因子 （） 废气：非甲烷总烃。地下水：萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚、石油类。噪声：等效连续A声级 污染物排放清单 √ 评价结论 可以接受√；不可以接受□； 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 2.3声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为汽车进出的交通噪声和设备的运行噪声。由于加油车辆噪声为间断性产生，汽车进站加油时需关闭发动机，因此车辆噪声主要反映在进站过程中和驶离加油站过程中，由于行驶速度较慢，其噪声源强较低，因此预计加油站车辆噪声不会造成噪声扰民。项目潜油泵置于埋地油罐内，经油罐及地表采用混凝土硬化隔声；主要噪声治理措施及治理前后噪声统计详见表42： 表42主要噪声治理措施及结果一览表 噪声源 噪声值dB(A) 治理措施 治理后噪声级dB(A) 油泵 75~85 置于油罐内，隔声、基础减震 ＜60 进出车辆 60~80 加强管理、减速、禁止鸣笛 ＜60 项目噪声源经以上隔声、减振等措施，再经过距离衰减之后，同时很据2018年8月16至17日的噪声现状监测结果（正常运行），项目北东侧、西侧、东侧场界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，南侧界噪声可满足（GB12348-2008）中4a类标准要求。为减轻加油站正常运营设备噪声对周边环境的影响，建议建设单位采取，加强加油站的绿化，减少噪声对周围环境的影响，也能作为火灾防护绿化带。 2.4固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要包括生活垃圾和沾油废物、隔油池产生的油泥、废矿物油等危险废物。 项目生活垃圾，统一收集后交由当地环卫部门处理，不会对区域环境卫生造成影响。 根据《国家危险废物名录》（2016版）可知，沾油废物、隔油池产生的废油、油罐废油渣均属于HW08类危废，桶装收集后，放至项目危废暂存间，委托湖南衡兴环保科技开发有限公司处理，可以使项目产生的沾油废物、废油、废油渣得到有效处理。 危险废物需按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定报批危险废物转移计划。同时危险废物必须由专用容器分质、分类收集暂存，定期交给具有危险废物处理资质的单位处理，并做好危废转移联单的填报登记工作。危废存储间应做好防风、防雨、防渗措施，避免污染地下水。 根据现场调查，建设方暂时设置危废间，环评要求建设不小于20m3危险废气储存间。针对危险废物贮存，环评要求建设单位应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001），具体要求如下： 1）对车间以及危废暂存间，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造； 2）危废暂存间必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 3）危废暂存间应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大储量的1/5； 4）危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料（渗透系数渗透系数≤10--7cm/s）； 5）危废暂存间应设计建造径流疏导系统（地沟或围堰），防止外界雨水径流影响。 综上所述，本项目固体废物均能得到妥善处理，对周边环境影响很小。 2.5土壤环境影响分析 （1）评价依据按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录中附录A，项目为加油站，属于土壤Ⅲ类项目，需进行土壤环境影响评价。 （2）土壤评价等级根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中规定，本项目为污染影响型，占地面积为小型（≤5hm2），根据附录A，本项目为公路加油站项目，为Ⅲ类项目；本项周边为耕地，土壤环境敏感程度为敏感；根据污染影响型评价工作等级划分，见表43。 表43污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据表7-13可知，本项目土壤评价等级为三级。 （3）土壤环境影响途径及防治措施：土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种: 1）大气污染型:污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。2）水污染型:项目产生的废水事故状态下直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。3）固体废物污染型：项目原料、产品等在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。加油站中储罐区、加油区及危废暂存间均采取严格的硬化及防渗处理。运营过程中的油品均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，对土壤环境影响较小。 2.6风险分析 2.6.1 项目风险识别 本项目于2009 年建成投入运营，期间本项目管理人员严格按相关管理制度操作，没有发生过罐体及管道泄漏引起的火灾及爆炸事故、地表水及地下水受污染事故以及其他环境污染事故。 （1）本项目主要经营汽油及柴油的销售，汽油和柴油主要的理化性质见第一章相关内容。 （2）主要物料风险识别 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8 类。汽油属第3 类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》（劳动部发[1995]56 号），加油站属于特别危险场所。其危险特性为：①汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物；②与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 a、火灾爆炸危险 汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。因此，本项目加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 b、毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔， 甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 c、其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 表44 加油站物料危险性识别一览表 物质 名称 物态 储存 方式 储存 位置 是否是危险化学品 CAS 号 是否是环境风险物质 危险特性 柴油 液态 罐装 加油 站储 罐区 是 68334 -30-5 是 毒性健康影响:柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。 汽 液态 罐装 加油 站储 罐区 是 8006- 61-9 是 对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 （3）主要风险场所识别 ①储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 ②加油岛：加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障、抽烟等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ③卸油作业：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （4）风险类型识别 本项目为加油站项目，汽油、柴油均有易燃易爆性，风险类型有火灾、爆炸和泄露三种类型。根据工程分析和类比调查，加油站运行期存在的事故隐患主要分一下三类： ①自然因素引发事故 自然因素引发的事故主要由地震等地质灾害导致管线、设备损坏后引起的天然气泄漏、雷击起火后引发的燃烧爆炸等事故。 ②设备故障引发的事故 管道、设备质量问题和超过使用寿命引发的各种泄漏事故，油气对设备及廨的腐蚀作用引发的泄露 ③人为因素引发的事故 人为因素引发的事故主要包括由于生产操作不规范、误操作以及工作中麻痹大意、缺乏安全责任干引发的各种非正常排放事故；其次，由于进出站内的车辆桀骜多，当车辆意外失控时导致的加油枪管道被拉脱或撞毁会造成油气泄露；过往私乘人员在站内吸烟、点火等也是引发燃烧爆炸事故的原因之一。 2.6.2 评价等级确定 ①风险调查 项目主要风险物质为汽油和柴油，其主要分布于储罐区和加油区。项目设备中的管道、连接器、过滤器、阀门和储罐等一旦出现损坏裂口，引起汽油和柴油的释放，将会导致火灾、爆炸、泄漏事故。项目主要环境风险源为储罐区，储罐区油品最大储存量见下表45。 表45储罐区油品最大储存量一览表 序号 事故源 物质名称 实际存量q（t） 临界量Q（t） 1 汽油罐 汽油 300 2500 2 柴油罐 柴油 800 2500 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录C，根据以下公式计算并判断项目风险潜势。 式中：q1，q2，……，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。并查阅《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B，油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500t，（300/500+800/2500=0.92＜1）因此Q＜1，判断本项目风险潜势为I。 ③评价等级根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，环境风险评价工作等级划分见下表46。 表46评价工作等级划分表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 项目风险潜势为I，故环境风险评价工作等级为简单分析。 2.6.3环境敏感目标概况 项目环境风险评价范围确定为3km范围内，敏感目标见下表47。 表47环境敏感目标表 环境要素 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 东经 北纬 环境空气 111.8992 27.1755 火厂坪镇居民 火厂坪镇龙环村居民（约300,户） 环境空气二类区 北面 2~50 111.8998 27.1751 西面 10 111.8996 27.1749 南面 15 111.8989 27.1749 西南面 45 111.8983 27.1755 西北面 65 111.8987 27.1757 西北面 70 声环境 111.8992 27.1755 火厂坪镇居民 火厂坪镇龙环村居民（约300,户） 声环境2类区 北面 2~200 111.8998 27.1751 西面 10~200 111.8996 27.1749 南面 15~200 111.8989 27.1749 西南面 45~200 111.8983 27.1755 西北面 65~200 111.8987 27.1757 西北面 70~200 地表水 111.8615 27.1600 灌溉渠 地表水Ⅲ类 西面 1800 地下水 周边200米内居民水井 地下表水Ⅲ类 周边 200 生态 周边农田及植被 2.6.3 源项分析 （1）事故类型和事故原因 ①事故类型 本项目可能发生的事故主要有汽油储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染，输油管线发生意外事故或工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有： a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染； b、储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故； ②事故原因 本项目油罐可能发生溢出的原因如下： a、储罐计量仪表失灵，至使油罐加油过程中灌满溢出； b、在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，至使油类溢出； c、在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 （2）可能发生油罐泄漏的原因如下： ①由于年限较长，管道腐蚀，致使油类泄漏； ②在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏； ③各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。 （3）可能发生爆炸事故的原因如下： ①由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故； ②由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故； ③由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。 2.6.4 风险分析 （1）泄漏后果分析 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水及地下水的影响也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 ①对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目所在区域主要的地表水体为灌溉渠，本加油站与其距离较远，约为1.8km，加之本项目油罐区容积较小，约为60m3。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，也不会进入地表水体。 ②对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 （2）火灾、爆炸后果分析 油品泄漏后一旦发生火灾爆炸事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。为了避免发生连锁事故，将事故的影响降低到最小程度，加油站的设计必须符合加油站设计规范中的相关规定，完善防火措施，并且在发生火灾时必须采取有效的控制措施。 2.6.5 事故风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生以及发生火灾、爆炸等事故会次生/伴生对环境产生影响，项目还应加强安全管理。因此，本环评建议项目运营中应按以下方面不断加强安全管理： 一、工程设施风险防范措施 （1）购买的设备应是具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应该严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求。 （2）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m 的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 （3）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 （4）加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关要求。 （5）埋地油罐采用FF 双层卧式油罐，为钢制玻璃纤维增强塑料双层壁结构，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间有3.5mm 的均匀空隙，即使内壳产生泄漏，也能保证所容危险物仅在空隙中流动，不会溢出外界污染环境。 （6）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 （7）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、土壤、水环境造成危害。 （8）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （9）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 （10）加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 （11）从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据AQ3010-2007《加油站作业安全规范》对本站安全管理要求进行完善。 （12）相关部门在规划加油站周边有关项目时，应严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）有关规定，项目与加油站有关单元的距离不得小于最小安全防护距离 二、火灾、爆炸风险防范措施 （1）做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。同时建议消防配备：每2 台加油机至少应该设置不少于2 只4kg 手提式干粉灭火器或1 只4kg 手提式干粉灭火器和1 只6L 泡沫灭火器；地下储罐应配置1 台不小于35kg 推车式干粉灭火器，同时配备灭火毯5 块，沙子2m3，对现有消防设施进行检查及时更换。 （2）加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 （3）从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据AQ3010-2007《加油站作业安全规范》对本站安全管理要求进行完善。 2.6.6 环境风险评价结论 本项目北、西、东面均设置实体围墙，平均高度为3m，面向星火路一侧为敞开式。站区内东南侧布置地埋式油罐，油罐与通气管口距站外东侧居民房距离为25m；本项目布局合理，站内平面布置及加油站与站外建（构）筑物的安全距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）。 评价认为只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 2.6.7 事故风险应急预案 根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。加油站应急预案基本内容： 表48 环境风险突发事故应急预案 序号 项目内 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 装置区、罐区、加油区、临近地区。 3 应急组织 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部-负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 4 应急状态分类 应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施设备 与材料 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防油品外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；配备必要的防毒面具。临界地区：中毒人员急救所用的一些药品、器材。 6 应急通讯通告 与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等 7 应急环境监测 及事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指 挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施 消除泄漏措施 及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 9 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保 护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 10 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 11 人员培训与演 习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对职工进行安全卫生教育。 12 公众教育信息 发布 对加油站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 13 记录和报告 记录和报告设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 附件 附件准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 2.6.8 各泄露点应急预案 ①加油机跑油应急预案 a、加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。 b、暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。 c、其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。d、地面油品处理干净后，现场负责人宣布恢复加油作业。 ②罐车卸油冒罐的应急预案 a、当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并现场经理（或班长）汇报。 b、必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理（或班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。 c、在溢油处上风向，布置消防器材。 d、对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 e、给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。 f、检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。g、检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。h、现场经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录并逐级汇报。 ③加油站车辆火灾扑救预案 a、如果是车辆的油箱口着火，加油员立即脱下衣服将油箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将邮箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。 b、如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。 ④油罐汽车火灾扑救预案 由于加油站主要应以自救为主，尽可能把火灾控制在初期阶段。 a、加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。 b、司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。 c、加油站工作人员应拨打119 火警电话，请求外援。 d、如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。e、当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场经理立即将人员撤离到安全场所。 ⑤站内大面积起火的扑救预案 a、一人负责向当地消防部门报警（报警电话119），说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。 b、站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。 c、在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。 d、疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。 e、消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。 ⑥电气火灾的扑救方法 a、发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2 或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。b、无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2 或干粉灭火器对着火源喷射。 ⑦邻近单位或者邻居发生火灾时的应急预案 当邻居单位发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况，如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。准备好所有灭火器材。 另外，建设单位应将消防部门意见、安全评价单位的安全评价结论和安监部门意见等报送至当地环保部门备案。 从环境保护角度来说，本项目不构成重大危险源，在建设单位按照评价的建议落实本报告要求提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。 2.6.9分析结论 项目设计的主要危险物质为汽油、柴油。项目采用的加油装置从罐车卸油、油罐储油和加油机对外加油各个环节都设计了安全装置，使发生泄漏、火灾及爆炸事故概率降到最低。项目发生环境风险事故风险水平可接受。 表49 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 邵东县火厂坪镇加油站建设项目 建设地点 邵东县火厂坪镇 地理坐标 （东经111.89939，北纬27.17529） 主要危险物质分布 主要危险物质为汽油和柴油，主要分布于站区的储罐区和加油区 环境影响途径及危害后果 危险物质环境影响途径主要为通过蒸发及不完全燃烧直接进入大气环境，污染大气环境，并危害周围人群和动植物；危险物质泄漏，进入地下水，从而污染地下水水质 风险防范措施 从总图布置、工艺技术设计、自动控制设计、电气、电讯等严格按照相关标准要求，降低风险的发生，编制环境应急预案。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目环境风险可接受。 表50 项目环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 汽油 柴油 存在总量/t 300 800 环境敏感性 大气 500m范围内人口数__/_人 5km范围内人口数_小于1万___人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） _/ __人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2□ F3☑ 环境敏感目标分级 S1□ S2□ S3□ 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3☑ 包气带防污性能 D1□ D2□ D3□ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1☑ 1≤Q＜10□ 10≤Q＜100□ Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4□ P值 P1□ P2□ P3□ P4□ 环境敏感程度 大气 E1□ E2□ E3☑ 地表水 E1□ E2□ E3☑ 地下水 E1□ E2□ E3☑ 环境风险潜势 IV+□ IV□ III□ II□ I☑ 评价等级 一级□ 二级□ 三级□ 简单分析☑ 风险识别 物质危险性 有毒有害□ 易燃易爆☑ 环境风险 类型 泄漏□ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ 影响途径 大气☑ 地表水☑ 地下水☑ 事故情形分析 源强设定方法 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法□ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX□ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m 地表水 最近环境敏感目标_____，到达时间______h 地下水 下游厂区边界到达时间_____d 最近环境敏感目标_____，到达时间______d 重点风险 防范措施 （1）设备应是具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应该严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求。（2）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m 的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。（3）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。（4）加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关要求。（5）埋地油罐采用FF 双层卧式油罐，为钢制玻璃纤维增强塑料双层壁结构，在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间有3.5mm 的均匀空隙，即使内壳产生泄漏，也能保证所容危险物仅在空隙中流动，不会溢出外界污染环境。（6）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。（7）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、土壤、水环境造成危害。（8）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。（9）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。（10）加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。（11）从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据AQ3010-2007《加油站作业安全规范》对本站安全管理要求进行完善。（12）相关部门在规划加油站周边有关项目时，应严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）有关规定，项目与加油站有关单元的距离不得小于最小安全防护距离 二、火灾、爆炸风险防范措施 （1）做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。同时建议消防配备：每2 台加油机至少应该设置不少于2 只4kg 手提式干粉灭火器或1 只4kg 手提式干粉灭火器和1 只6L 泡沫灭火器；地下储罐应配置1 台不小于35kg 推车式干粉灭火器，同时配备灭火毯5 块，沙子2m3，对现有消防设施进行检查及时更换。（2）加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。（3）从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据AQ3010-2007《加油站作业安全规范》对本站安全管理要求进行完善。 评价结论与建议 项目设计的主要危险物质为汽油、柴油。项目采用的加油装置从罐车卸油、油罐储油和加油机对外加油各个环节都设计了安全装置，使发生泄漏、火灾及爆炸事故概率降到最低。项目发生环境风险事故风险水平可接受。 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 2.7符合性分析 （1）项目产业政策符合性 本项目主要经营成品油（92#汽油、95#汽油、0#柴油）的销售，属《国民经济行业分类》（GBT4754－2017）F5264机动车燃料零售行业，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，确定本项目为允许类。 （2）选址合理性分析 1）用地符合性 本项目位于邵东县火场坪镇龙环村，根据建设方提供项目土地使用文件（邵国用2004第170号），项目用地类型为商服用地，项目用地土地性质符合要求。详见附件。 2）平面布置的合理性分析 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014修订版中对三级加油站的各项要求，从项目的选址以及工艺设备与站外构建筑的安全间距等方面分析其合理性。 表51本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156 -2012）2014年修订版规定 本项目选址符合性分析 是否符合 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。 项目的建设符合城市总体规划，符合环境保护和防火安全，且项目紧邻星火路，交通便利，符合规范要求。 符合 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG 加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、 级加油加气合建站、CNG加气母站。 本项目为三级加油站，符合规范要求。 符合 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 本项目交通便利且未处于交叉路口。 符合 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于“汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距”的规定、“柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距”的规定。 本项目工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距与站址选择符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014修订版要求。 符合 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。 本项目周围架空电力线路没有跨越加油站的加油作业区。 符合 三级加油站的汽埋地油罐、通气管管口、加油机距重要公共建筑的间不应小35m。 本项目周围不涉及重要公共建筑物。 符合 三级加油站的汽油埋地油罐、通气管管口、加油机距民用建筑的三类保护物间距分别不应小于7m、6m。 汽油埋地油罐、通气管管口、加油机距民用建筑的三类保护物间距分别大于7m、6m。 符合 三级加油站的汽油埋地油罐、通气管管口、加油机距快速路、主干路的间距分别不应小于5.5m、5m、5m。 油罐与公路距离大于5.5m，加油及通气管管口距公路大于5m。 符合 三级加油站的汽油埋地油罐、通气管管口、加油机距明火或火花散放地点分别不应小于12.5m、12.5m。 周边12.5m内无明火或火花散放地点。 符合 三级加油站的柴油埋地油罐、通气管管口、加油机距民用建筑的三类保护物间距分别不应小于6m、6m。 柴油埋地油罐、通气管管口、加油机距民用建筑的三类保护物间距分别大于6m、6m。 符合 三级加油站的柴油埋地油罐、通气管管口、加油机距快速路、主干路的间距不应小于3m。 埋地油罐与公路距离大于3m，加油机及通气管管口距公路大于3m。 符合 表52三级加油站汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防火距离 埋地油罐 加油机、通气管管口 标准 距离 实际 距离 备注 标准 距离 实际 距离 备注 重要公共建筑物 35m 无 符合 35m 无 符合 明火或散发火花地点 12.5m 无 符合 12.5m 无 符合 民用建筑物保护类别 一类保护物 11m 无 符合 11m 无 符合 二类保护物 8.5m 无 符合 8.5m 无 符合 三类保护物 7m 10m 符合 7m 15m 符合 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 12.5m 无 符合 12.5m 无 符合 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 10.5m 无 符合 10.5m 无 符合 室外变配电站 12.5m 无 符合 12.5m 无 符合 铁路 15.5m 无 符合 15.5m 无 符合 城市道路 快速路、主干路 5.5m 无 符合 5m 无 符合 次干路、支路 5m 8m 符合 5m 13m 符合 架空通信线 和通信发射塔 5m 无 符合 5m 无 符合 架空电力线路 无绝缘层 6.5m 无 符合 6.5m 无 符合 有绝缘层 5m 无 符合 5m 无 符合 表53三级加油站柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防火距离 埋地油罐 加油机、通气管管口 标准 距离 实际 距离 备注 标准 距离 实际 距离 备注 重要公共建筑物 25m 无 符合 25m 无 符合 明火或散发火花地点 10m 无 符合 10m 无 符合 民用建筑物保护类别 一类保护物 6m 无 符合 6m 无 符合 二类保护物 6m 无 符合 6m 无 符合 三类保护物 6m 8m 符合 6m 13m 符合 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 9m 无 符合 9m 无 符合 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 9m 无 符合 9m 无 符合 室外变配电站 12.5m 无 符合 12.5m 无 符合 铁路 15m 无 符合 15m 无 符合 城市道路 快速路、主干路 3m 无 符合 3m 无 符合 次干路、支路 3m 8m 符合 3m 13m 符合 架空通信线 和通信发射塔 5m 无 符合 5m 无 符合 架空电力线路 无绝缘层 6.5m 无 符合 6.5m 无 符合 有绝缘层 5m 无 符合 5m 无 符合 由表51、表52、表53可见，项目选址满足相关规范要求，平面布置符合相关规划要求。 3）对环境的影响 项目所产生的产生废水经处理后不外排，对周围环境影响不大；噪声可达到排放要求；项目内设有垃圾箱用于收集职工生活垃圾，定期清理转运交由环卫部门处理，危险废物委托有资质的单位处理；项目各类污染物均能得到妥善处理， 符合排放标准。对周边环境影响不大。 项目采取相应的措施后对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 2.8环境管理与监测 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 2.8.1环境管理机构与人员 营运期的环境管理机构为火厂坪镇加油站，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托监测机构进行监测。 2.8.2环境管理机构职责 营运期的环境管理机构为各入驻单位，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托具备相应资质的环境监测机构进行。 环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理与监测工作，主要职责： （1）编制、提出项目环境保护计划及长远环境保护规划。 （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 （3）领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及环境保护主管部门上报。 （4）负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度。 （5）监督项目各排污口污染物排放情况，确保污染物达到国家排放标准。 （6）建立环保岗位责任制，并将环保奖惩考核列入日常管理体系之中。 2.8.3营运期环境管理 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）该项目营运期的环境管理由厂方管理人员承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督； （5）负责对施工单位职工和项目内住户进行环保宣传教育工作。 （6）对废水处理过程中产生的危废，交由有资质的单位进行处置。 （7）定期对隔油池进行清理，避免隔油池溢出。 2.8.5环境监测计划 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，亦可委托有资质的单位进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。监测计划实施方案见表54。 表54 营运期监测计划 项目 监测点位 监测因子 监测频率 控制指标 废气 厂界4个（东、南、西、北） 非甲烷总烃 1年/次 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放要求 油气处理装置排口1个 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准 地下水 地下水污染监测井 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚、石油类 季度/次 参照执行《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中指标 噪声 加油站厂界四周 等效连续A声级 1年/次 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）标准 2.9排污口规范化要求 2.9.1排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本项目排污口应实行规范化设置与管理，具体管理原则如下： a）排污口必须规范化设置，排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道； b）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况； 2.9.2排污口立标管理 项目建设应根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-1995）的规定，针对各污染物排放口及噪声排放源分别设置符合国家有关规范要求的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点： a）为了便于管理，必须对厂内排污口进行规范化建设，污水排放口安装测流槽或堰板等测流设施，固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点； b）废水排放口、固定噪声污染源设置提示性环境保护图形标志牌； c）排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m； d）环境保护图形标志以设置方形标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌。 2.10环保投资估算与环保设施验收一览表 （1）环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资23.65万元，环保投资占工程总投资的11.8%，环保投资及环保设施验收情况见表55。 表55 环保投资情况一览表 项目 污染源 污染防治措施 单位 数量 环保投资（万元） 备注 废气治理 油品储罐区 安装油气回收装置及其相关配套设施 套 1 12 二级回收已建 加油区 废水治理 埋地油罐 罐池采取防渗处理 / 1.0 5 已建 储油罐池渗漏检测报警器 套 1 地下水污染监控井 口 1 已建 场地冲洗废水及雨水 隔油沉淀池（容积8m3） 座 1 3 已建 噪声治理 车辆噪声 设置禁止鸣笛标志，保持道路通畅 个 2 0.05 已建 泵类 选用低噪声设备，安装减振垫 套 1 0.5 已建 固体废物处置 生活垃圾 环保垃圾桶 个 2 0.1 已建 隔油池废油、油罐油渣 危废暂存间 间 1 3 已建 生态保护 绿化 m2 110 计入主体工程 23.65万元 均为建成 （2）环保行“三同时”验收 参考《储油库和加油站大气污染治理验收监测技术规范》以及环评相关要求，本项目环保验收项目详见下表56。 表56 项目环保设施验收一览表 项目 污染源 污染防治措施 单位 数量 验收标准 备注 废气治理 卸油去 一次油气回收装置 套 1 GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中相关标准以及GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 二级回收已建 加油区 二次油气回收装置 套 1 废水治理 埋地油罐 罐池采取防渗措施 / 1.0 参照执行《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中指标 已建 储油罐池渗漏检测报警器 / / 地下水污染监控井 口 1 已建 场地冲洗废水及雨水 隔油池 座 1 / 已建 噪声治理 车辆噪声 设置禁止鸣笛标志，保持道路通畅 个 2 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4类标准 已建 泵类 选用低噪声设备，安装减振垫 套 1 已建 固体废物处置 生活垃圾 环保垃圾桶 个 2 合理处置 已建 沾油废物、隔油池废油、油罐油渣 危废暂存间 间 1 已建 生态保护 绿化 m2 110 / 2.11、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表57。

表57 污染物排放及竣工验收清单一览表

| 类别 | 工程组成 | 组分要求 | 环保措施及主要运行参数 | 种类 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 总量指标（t/a） | 时段要求 | 排污口信息 | 执行标准 | 公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产工序 | 汽油、柴油 | 安装油气回收装置及其相关配套设施 | 非甲烷总烃 | / | 0.3 | 0.3 | 连续 | / | 大气污染物综合排放标准（GB297-1996）无组织排放监控浓度限值（≤1.0mg/m3） | 例行监测 达标情况 |
| 废水 | 生活过程、场地冲洗 | 生活污水、场地冲洗废水 | 隔油池及化粪池 | COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类 | 经化粪池、隔油池处理后，由周边居民运走利用。不外排 | / | 运营期全时段 | / | 综合处理 | / |
| 噪声 | 设备运行 | 选用低噪声设备，安装减振垫 | Leq | 加油站厂界达标 | 无 | 运营期全时段 | / | （GB12348-2008）2类和4a类标准 | 例行监测达标情况 |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中 收集 | 生活垃圾 | / | 2.4 | 无 | 运营期全时段 | 设明显标志 | 《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008） | 产生情况及其去向 |
| 危废 | 生产过程 | 含油用品 | 交由有资质单位处理 | 危险废物 | / | 0.1 | 无 | 间断 | 危废间，设明显标志 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 | 产生情况及其去向 |
|  |  | 隔油池 |  |  | / | 0.2 | 无 | 间断 |  |  |  |
|  |  | 废矿物油 |  |  | / | 0.09 | 无 | 间断 |  |  |  |
| 生态 | 植被破坏、水土流失 | 110 |

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 加油装置 | 非甲烷总烃 | 二次油气回收系统处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单中二级标准；《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） |
|  | 来往车辆 | 汽车尾气 | 绿化、合理布局 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 化粪池、隔油池 | 经处理后由周边居民运走利用 |
|  | 地面冲洗废水 | SS、石油类 |  |  |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 隔油池 | 经处理后回用地面冲洗 |
| 固体 废物 | 站区 | 生活垃圾 | 放至垃圾环卫点，交由环卫部门处理 | 妥善处理、不外排 |
|  | 加油区 | 沾油废物 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 隔油池 | 污泥 |  |  |
|  | 油罐 | 清罐废物 |  |  |
| 噪声 | 项目营运期噪声源主要有：加油泵和区内人流活动、机动车发动、行驶、鸣笛等，源强在55～85dB(A)之间，对于车辆加强管理、设备采取消声、减震、加强维护等措施控制噪音使其达标排放。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目加油站场地除过绿化已均硬化，基本无水土流失，在未硬化的土地基本已绿化，对生态环境影响较小。 |

九、评价结论与建议

1.结论 1.1项目概况 (1)项目名称：邵东县火厂坪镇加油站建设项目 (2)建设单位：中国石油天然气股份有限公司湖南邵阳销售分公司 (3)建设性质：新建、补办 (4)建设地点：邵东县火场坪镇龙环村 (5)建设内容：项目项目用地面积为1365m2，建筑面积为600m2，埋地卧式油罐区占地面积为110m2。加油站设20m3卧式双层柴油罐1座，20m3卧式双层汽油罐2座，加油机3台，6支加油枪，年销售油品1350t，其中92#汽油440t、95#110t、0#柴油800t，属于三级加油站。项目设置有二次油气回收系统。项目不涉及洗车及车辆维修。 (6)项目总投资及环保投资：项目总投200万元，其中环保投资23.65万元，占总投资的11.8%。 1.2符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要经营成品油（92#汽油、95#汽油、0#柴油）的销售，属《国民经济行业分类》（GBT4754－2011）F5264机动车燃料零售行业，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）》中的鼓励类、限制类及淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，确定本项目为允许类。 （2）选址合理性分析 1）用地符合性 本项目位于邵东县火场坪镇龙环村，根据建设方提供项目土地使用文件（邵国用2004第170号），项目用地类型为商服用地，项目用地土地性质符合要求。 2）对环境的影响 项目生产废水经处理后基本不外排。项目对周围环境影响不大；通过现状监测可知，项目正常运行下噪声可达到排放要求；项目内设有垃圾箱用于工生活垃圾，定期清理转运交由环卫部门处理，危险废物委托湖南衡兴环保科技开发有限公司处理；项目各类污染物均能得到妥善处理，符合排放标准。对周边环境影响不大。项目采取相应的措施后对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 1.3项目所在地环境质量现状评价 ①本项目所在区域邵东县的SO2、NO2、CO、O3环境质量达标，PM2.5、PM10不达标，因此区域为不达标区。项目所在非甲烷总烃、TSP、SO2、NO2监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中确定的标准值（2mg/m3），项目所在地空气质量现状良好。 ②桐江河-棠下桥希望小学断面，各监测因子的监测结果均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》的III类水体标准限值要求。项目所在区域水环境质量良好。 ③项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和4a类标准限值，声环境质量能满足功能区划要求，声环境质量现状良好。 1.4环境影响分析 营运期： ①大气环境影响分析 加油站采用油罐车运输油品方式获得油源，卸油采用密闭卸油方式卸油，正常情况下油气挥发散逸量很少，设置有卸油、加油油气回收系统，可以减少非甲烷总烃的排放，对大气环境影响小；采用合理布设通道、车位，加强管理等措施来减少塞车，以减少车流尾气排放，同时加强绿化，选种一些吸收废气效果较好的树木，以达到净化环境的作用。项目运行对周边大气环境影响较小。 ②水污染物环境影响分析 本项目废水主要为生活污水、加油区地面冲洗产生冲洗废水和初期雨水。生活污水经化粪池处理后，由当地居民运走利用。地面清洗水及初期雨水经隔油池处理后，回用于地面冲洗。项目废水处理后对周围地表水体影响较小。 ③固废环境影响分析 项目生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处理；项目产生的油泥、含油劳保废物、废矿物油等危险废物，委托湖南衡兴环保科技开发有限公司处理；项目固体废物均能得到妥善处理，对周边环境影响较小。 ④声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为汽车进出的交通噪声和设备的运行噪声。项目加油车辆噪声为间断性产生，汽车进站时需关闭发动机，因此车辆噪声主要反映在进站过程中和驶离过程中，由于行驶速度较慢，其噪声源强较低，车辆噪声不会造成噪声扰民；同时通过分析项目四周噪声现状监测结果可知，项目正常运行过程中噪声均能做到达标排放，故项目排放噪声对周边环境影响很小。 1.5综合评价结论 综上所述，本项目具有较好的经济、社会和环境效益，其选址符合城市总体规划。项目属于非生产性工程，污染因素简单，对环境影响较小，采取的相应的污染治理措施技术可行，措施有效。项目对地表水、环境空气、声环境产生影响很小。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设是可行的。 2、建议与要求 （1）树立生态保护优先的原则，加强生态保护和建设力度。区内不保留有裸露地面，尽可能地多种植树、草，绿化优先选择对NOx、CO、SO2吸收性能好的树种，净化空气，提高居住环境质量；合理调配乔木、灌木、草坪之间的比例；在邻近声学敏感区，应种植树冠高大、枝叶茂盛的树木。这些措施既美化了环境、净化了空气，又达到了降低噪声的目的。 （2）加强管理，完善卫生责任制度，做到卫生有专人负责，各责任岗位得到贯彻执行。 （4）企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。 （5）对管道定期进行检查和维护，定期检查是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （6）企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。 （7）建设单位在本项目运行过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。 （8）加强隔油池的管理，定期清污，清淤周期不得超过设计周期。

一、本报表应附以下附件、附图：

附件：

附件1、项目委托书

附件2、营业执照

附件3、危险化学品经营许可证

附件4、成品油零售经营批准证书

附件5、项目监测报告及质量保证单

附件6、项目用地产权证

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目总平面图

附图3、项目环境监测布点图

附图4、项目环境保护目标分布图

附表：

附表；建设项目基础信息表

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

# Text boxes

损耗53.6

216

269.6

化粪池

员工生活污水

隔油沉淀池

总用水

1523

60

地面冲洗废水

60

60

216

由周边居民运

走利用

蒸发、

下渗

940

79.2

绿化用水

备注：初期雨水不计入项目水平衡图。

图5 项目水平衡图（t/a）

占地规模

评价等级

敏感程度